FAZA	KONCEPCJA    FUNKCJONALNA

TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI USYTUOWANYCH NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU MOŚCICKIEGO CENTRUM  MEDYCZNEGO W TARNOWIE

ADRES		33-101  TARNÓW, UL.KWIATKOWSKIEGO 15,

DZIAŁKA NR 1/14,   OBRĘB 203

INWESTOR	MOŚCICKIE   CENTRUM   MEDYCZNE SP. Z O.O.

33-101  TARNÓW  ,  UL. KWIATKOWSKIEGO 15

AUTOR   PROJEKTU	MGR INŻ. ARCH. MARIA  GAJEWSKA

EGZ. 1 - TARNÓW, LISTOPAD ’ 2016

PROJEKT ZAWIERA

I .CZĘŚĆ OPISOWA

II.CZĘŚĆ GRAFICZNA

A1	RZUT 1 PIĘTRA   - KONCEPCJA PRZEBUDOWY 			1:100

A2	RZUT 1 PIETRA  -  STAN   ISTN. - WYBURZENIA			1:100

A3	RZUT 1 PIĘTRA  -  NOWE SCIANKI 	- wymiarowanie		1:100

A4	RZUT 2 PIĘTRA   - KONCEPCJA PRZEBUDOWY 			1:100

A5	RZUT 2 PIETRA  -  STAN   ISTN. - WYBURZENIA			1:100

A6	RZUT 2 PIĘTRA  -  NOWE SCIANKI 	- wymiarowanie		1:100

# CZĘŚĆ OPISOWA

DO KONCEPCJI PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 1 i 2  PIĘTRA W BUDYNKU MCM

## I. STAN FORMALNO - PRAWNY

podstawa 		Umowa na wykonanie prac projektowych

opracowania 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

# temat 	przebudowa  pomieszczeń 1 i 2 piętra  w  budynku MCM w Tarnowie - koncepcja funkcjonalna

branża		architektura

adres inwestycji 	Tarnów ul. ul. Kwiatkowskiego 15 ,

Działka nr 1/14,   obręb 203

Inwestor		Mościckie   Centrum   Medyczne Sp. z o.o.

33-101  Tarnów  ,  ul. Kwiatkowskiego 15

II WARUNKI ZABUDOWY

1. PRZEZNACZENIE TERENÓW W PLANIE

- Teren zabudowy usługowej ochrony zdrowia 1.UZ

- Przeznaczenie podstawowe – istniejące – bez zmian – usługi zdrowia

III. PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonalną przebudowy pomieszczeń 1 pietra w części administracyjnej i w części pracowni rtg  oraz. 2 pietra  w części poradni medycyny pracy .

IV. LOKALIZACJA   I  ISTNIEJĄCE   ZAGOSPODAROWANIE   DZIAŁKI

Budynek istniejący zlokalizowany jest w Tarnowie przy ulicy Kwiatkowskiego 15 .

Główne wejście do budynku wraz z istn. rampą dla osób niepełnosprawnych - od strony ulicy Kwiatkowskiego .

Trzy wejścia od str. wewnętrznego dziedzińca dostępnego z terenu Zakładów Azotowych .

Istniejące  parkingi -  z wjazdem z ul. Kwiatkowskiego wzdłuż budynku  oraz  z wjazdem przez teren Zakładów Azotowych – na wewnętrznym dziedzińcu.

Istniejąca pełna infrastruktura.

Teren działki płaski .

Na terenie działki istniejąca zieleń niska i parkowa oraz  istn. ogrodzenie .

Nie planuje się wycinki drzew.

Zaprojektowano ( w odrębnym opracowaniu – proj. termomodernizacji ) dobudowę klatki schodowej w połud. - zach. narożniku budynku ( część nowa )

V. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA  FUNKCJONALNE

Do koncepcji zmian funkcjonalnych przyjęto założenie ,że powstanie zaprojektowana zewnętrzna klatka schodowa przy ścianie południowej - w południowo-zachodnim narożniku budynku.

1 PIĘTRO

Obecnie 1 piętro częściowo zajęte jest przez pomieszczenia biurowe , pozostałą część zajmują poradnie specjalistyczne .

W planach inwestycyjnych  południowe skrzydło do głównej  klatki schodowej będzie przeznaczone na ZOL .

Administracja została w części centralnej 1 piętra lekko zmodernizowana . Gabinety zostały zmniejszone i zaprojektowano 1 nowe pomieszczenie w holu głównym .

Część poczekalni poradni rtg również została  zmniejszona o szerokość 1 okna .

Istniejące pomieszczenia do tej pory nie wszystkie wykorzystywane - zostały przeprojektowane do nowej funkcji .

Powstał gabinet stomatologiczny na dwa  stanowiska z możliwością wykonywania zdjęć  rtg. ( wydzielone stanowisko do radiowizografii )

Obok gabinet ortopedyczny .

Pomiędzy gabinetami specjalistycznymi - gabinet zabiegowy , w którym usytuowany ciąg do sterylizacji , obsługuje również gabinet diagnostyczny USG.

Istniejący gabinet USG został przeniesiony na  drugą stronę korytarza z wydzieloną przebieralnią dla pacjenta. W tym gabinecie również stanowisko do opisywania zdjęć rtg – należy zamontować negatoskop .

Obok w miejscu istniejącego pokoju biurowego – gabinet lekarski

Dwa istniejące  pomieszczenia rejestracji rtg zostały przeprojektowane – powstało pomieszczenie z 1 wejściem i rozdziałem na 2 aneksy.

Stanowisko do rejestracji zostało zaprojektowane w formie lady rejestracyjnej wysuniętej z lica ściany i zamykanej roletą.

2 PIĘTRO

Obecnie na 2 piętrze usytuowany jest ZOL w południowo - zach. części  starego budynku . W pozostałych pomieszczeniach znajdują się poradnia K oraz gabinety medycyny pracy .

Opracowanie obejmuje zmiany w pomieszczeniach gabinetów w południowo-zachodnim skrzydle nowej części budynku

Jedno pomieszczenie zostało przeznaczone na poczekalnie i korytarz prowadzący do nowej klatki schodowej.

Od strony zachodniej powstał gabinet okulistyczczny z pomieszczeniem ciemni  połączony z gabinetem zabiegowym .

Obok gabinet laryngologiczny również połączony z gabinetem zabiegowym .

W gabinecie zabiegowym usytuowany ciąg do sterylizacji , szafki z blatem roboczym , kozetka lekarska oraz kabina do badań audiometrycznych. Obsługuje on wszystkie gabinety specjalistyczne medycyny pracy .

Z korytarza dostępne dalej 3 pomieszczenia dla psychologa – gabinet i 2 pomieszczenie terapii połączone ze sobą  przesuwnymi drzwiami dla lepsze komunikacji psychologa z pacjentami zajmującymi się różnymi zadaniami .

W gabinecie  szafa na sprzęt do zajęć i dokumenty .

Dla psychologa przeznaczony jest również małe pomieszczenie z kabiną do badań zmierzchowych dla kierowców . Znajduje się obok ciemni okulistycznej, dostępne z korytarza .

Następne  2 gabinety po stronie północnej korytarza przeznaczone będą na badania  sportowców

Pozostałe pomieszczenia dostępne z korytarza.

Pomieszczenia analityki zostały zmniejszone o moduł 1 okna , nowe wejście z korytarza do 1 pomieszczenia .

3 istniejące gabinety od poczekalni w kierunki analityki zostaną przeznaczone na gabinety medycyny pracy ,

Zaprojektowano - ze względów estetycznych - wymianę wszystkich drzwi na piętrze – od strony korytarza jako drzwi z naświetlami , likwidując naświetla istniejące . Niektóre zmiany drzwi wynikają z potrzeby  zmiany kierunku otwierania skrzydła a także   związane  są  z normatywną szerokością istniejących drzwi.

Z poczekalni głównej 2 gabinety przeznaczone na gabinet pulmonologiczny i badań spirometrii., gdzie również przewidziano wymianę drzwi.

VI  PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE I REMONTOWE NA1 i 2  PIĘTRZE

W związku ze zmianami funkcjonalnymi przewidziano prace budowlane i remontowe

- rozbiórka istn. ścianek działowych w pom. objętych opracowaniem – zgodnie z rysunkami .

- demontaż   nieczynnych  instalacji  wod.-kan ,

- wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych

- przesunięcie niektórych istniejących otworów drzwiowych

- wykonanie nowych ścianek działowych  wydzielających pokoje i gabinety oraz korytarz  – z cegły dziurawki  lub z pustaka z betonu komórkowego gr.12 cm , ściany od strony korytarza EI30

- przebudowa instalacji  wod-kan – zgodnie z nową funkcją we wszystkich gabinetach umywalki , w gabinetach zabiegowych umywalka i zlewozmywak  2-komorowy

- remont instalacji elektrycznej

- ściany – przetarcie istn nawierzchni , szpachlowanie, gruntowanie ,

- okładziny ścian -  fartuchy ochronne z płytek ceramicznych do wys. 1,60 cm nad umywalkami w gabinetach  oraz w gabinetach zabiegowych - wzdłuż blatów fartuch ochronny z płytek ceramicznych  , nad umywalkami w gabinetach lustro .

- we wszystkich pomieszczeniach na podłogach wymiana istniejącej wykładziny pcw w rulonie , z wywinięciem na ścianę 10 cm, w gabinetach administracyjnych – wykładzina dywanowa

- montaż stolarki drzwiowej, ościeżnice drewniane , regulowane, metalowe, „na kant”  skrzydła przylgowe okleinowane

- ślusarka aluminiowa w obrębie klatek schodowych o odporności p.poż..-

EI-30 , ściany  i naświetla  REI60,  dodatkowo drzwi na główną klatkę schodową z izolacja dymoszczelną ( S )

- prace wykończeniowe – malowanie – farby z atestem do budynków służby zdrowia, montaż  stolarki drzwiowej, biały montaż  wod.-kan., oświetlenie ,

- przy umywalkach należy zamontować dozowniki mydła i płynu dezynfekcyjnego ,  ręczników papierowych ew. suszarki do rąk,  kosze na śmieci

- w gabinetach lekarski przy kozetkach – taboret i wieszak na ubranie dla pacjenta

- we wszystkich gabinetach biurka lekarskie i administracyjne z instalacją sieciową do komputerów i drukarek,  szafki lekarskie zamykane na klucz, krzesło dla pacjenta

- przy  wszystkich miejscach pracy ( biurka lekarskie,  rejestracja, biurka w pokojach administracji ) fotele obrotowe

VII   ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  I  POWIERZCHNI

w pomieszczeniach objętych opracowaniem

1	PIĘTRO

1.1	KLATKA    SCHODOWA					43,85 M2

1.2	POCZEKALNIA	i KORYTARZ				72,10 M2

1.3	SEKRETARIAT							15,93 M2

1.4	GABINET    PREZESA						13,87 M2

1.5	SALA    KONFERENCYJNA					14, 32 M2

1.6	GABINET    Z-CY    PREZESA					10, 30 M2

1.7	POKÓJ    INFORMATYKÓW					10, 29 M2

1.8	DZIAŁ    KADR							14, 40 M2

1.9	POKÓJ    BIUROWY						17, 33 M2

1.10	GABINET     ORTOPEDY					16,44 M2

1.11	GABINET  ZABIEGOWY  					13,55 M2

1.12	GABINET STOMATOLOGICZNY				30,76	M2

1.13	GABINET LEKARSKI						15,49M2

1.14	GABINET DIAGNOSTYCZNY - USG			17,99 M2

1.15	REJESTRACJA							27, 39 M2

1.16	POCZEKALNIA I KORYTARZ					75, 88 M2

RAZEM						        	        412,89 M2

2	PIĘTRO

2.1	GABINET OKULISTYCZNY					20,71 M2

2.2	CIEMNIA								  6,73 M2

2.2A	CIEMNIA								  4,15 M2

2.3	GABINET    ZABIEGOWY					21,45 M2

2.4	GABINET    LARYNGOLOGICZNY				16,16 M2

2.5	GABINET     PSYCHOLOGA					14,58 M2

2.6	GABINET  TERAPEUTYCZNY					15,42 M2

2.6A	GABINET  TERAPEUTYCZNY					16,00 M2

2.7	GABINET PULMONOLOGICZNY				16,57M2

2.8	GABINET BADAŃ SPIROMETRII				15,38 M2

2.9	POCZEKALNIA  I KORYTARZ				60, 38 M2

RAZEM						        	        207,53 M2

Pozostałe 	prace w gabinetach nie wchodzących w zakres niniejszego  opracowania

2 gabinety - medycyna sportowa

3 gabinety – medycyna pracy

2 pomieszczenia - analityka