UCHWAŁA NR XXIII/157/2001

Rady Gminy Kościelisko

z dnia  2 lipca 2001 r.

w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wschodniej części obszaru wsi Kościelisko

w gminie Kościelisko

Na podstawie art.  26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. nr 15, poz. 139 z dnia 22 stycznia 1999 r.)  oraz  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  terytorialnym  (tekst jedn. Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

ROZDZIAŁ  I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko, położonej  w gminie Kościelisko, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje część obszaru, oznaczony na kopii rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościelisko, ograniczony od strony wschodniej i południowej granicą administracyjną gminy Kościelisko po granicę Tatrzańskiego Parku Narodowego  i terenu WOKL „Gronik”, od strony zachodniej potokiem Cicha Woda (Antołowskim), od strony północnej granicą gruntów wsi Dzianisz.

3. Plan uwzględnia postanowienia Studium wymienionego w ust.2, którego tekst i rysunek stanowią załączniki 1 i 2 do uchwały nr XIII/89/96 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 czerwca 1996 r., a w szczególności postanowienia dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystania terenów, stosownie do ich położenia w strefach potencjalnego rozwoju osadnictwa bądź  w strefach terenów otwartych o zróżnicowanych reżimach ochronnych.

4. Integralną  częścią ustaleń planu  są  następujące  elementy  na  rysunku  planu w skali 1:5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:

1)  granica obszaru objętego planem,

2)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, w tym różnym zakresie ochrony, wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów.

§ 2.

1. Warunki   zabudowy   i   zagospodarowania   terenów   należy   określać  w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:

1)   ustaleń rysunku planu, o których mowa w § 1 ust.4 pkt 3,

2)   ustaleń ogólnych zawartych w rozdziale I §§ 4 i 5,

- ustaleń zawartych w rozdziałach II, III i IV.

2. Jako zgodne z planem uznaje się:

- przesunięcie, z zastrzeżeniem ust.3, linii rozgraniczających terenu, nie przekraczające 10 m w jedną stronę, wynikające z uwzględnienia szczegółowych warunków związanych z rozwiązaniami technicznymi, stanem  własności gruntów bądź z sytuacją terenową,

- wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd do działek budowlanych w obrębie terenów mieszkaniowych, o których mowa w § 6, 7 i 8, oraz w  § 16,

- wyznaczenie tras urządzeń liniowych  oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w § 17-20, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczajacych dróg i ulic,

3. Linie   rozgraniczające dróg i ulic mogą  być przesuwane tylko w przypadkach wynikających z technicznych warunków ich urządzenia, przy czym zwężenie pasa terenu w liniach rozgraniczających dróg i ulic wymaga uzyskania zgody ich zarządcy.

- Uzyskania zgody zarządcy drogi wymagają ponadto:

- podziały działek usytuowanych bezpośrednio przy drogach ponadlokalnych (powiatowych, wojewódzkich i krajowych) oraz zasada obsługi komunikacyjnej tych działek,

- modernizacja, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów w liniach rozgraniczających dróg, o ktorych mowa w pkt 1, oraz budowa nowych obiektów w odległości mniejszej niż określona w  § 16 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 i 4 pkt 4,

- sytuowanie reklam widoczych z drogi, ze wzgledu na bezpieczeństwo ruchu.

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza w przypadku rozwiązań nowatorskich, o wysokich walorach estetycznych i nie stwarzających dysharmonii z otaczającym krajobrazem, ustala się możliwość odstąpienia od wymagań § 6 i 8 ust.2 pkt 6 i 7-9, w oparciu o opinię gminnej komisji ds. urbanistyki i architektury, wyrażaną na wniosek wójta gminy; opinia taka powinna być też wyrażona w stosunku do  architektonicznych form zabudowy na terenach,  o których mowa w § 7 i § 9-15.

§ 3.

1. Stosuje się następujące symbole identyfikacyjne terenów, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 1 ust.4  pkt  2:

- M1 do M8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 6),

- M9 i M10 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§ 7),

- Mw - tereny zabudowy mieszkaniowo-wypoczynkowej (§ 8),

- MU - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej (§ 8),

- U - tereny usług (§ 9),

- UT - tereny usług turystycznych (§ 10),

- UW - tereny ośrodków wypoczynkowych (§ 11),

- KL - tereny kolei linowych (§ 12),

- RE, REz - tereny otwarte, rolne (§ 14),

- RD - tereny ogrodów działkowych (§ 14),

- L - tereny otwarte , leśne (§ 15),

- K.... - drogi i ulice, z oznaczeniem kategorii (§ 16),

- W1, NO1 – tereny infrastruktury technicznej  (§ 18),

- Es – teren w obrębie strefy technicznej linii 110 kV (§ 19),

2. Określono zasady wyposażenia w następujące systemy infrastruktury technicznej i komunalnej:

1)  zaopatrzenie w wodę (§ 17),

2)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (§ 18),

3)  energetyka (§ 19),

4)  telekomunikacja (§ 20),

5)  gospodarka odpadami (§ 21).

§ 4.

Ilekroć jest mowa o działalności nieuciążliwej, oznacza to:

- działalność nie zaliczoną do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko bądź sporządzona ocena oddziaływania na środowisko nie potwierdziła negatywnego wpływu w stosunku do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, usługowe, uprawy rolne oraz lasy,

- działalność  w stosunku do której nie określono obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko -

w rozumieniu przepisów rozdz. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D.U. Nr 109 poz. 1157 z dnia 13 grudnia 2000 r.).

2. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco, negatywnie oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1).

§ 5.

1. W stosunku do obiektu objętego ochroną konserwatorską (tj. wpisanego do rejestru zabytków), oznaczonego na rysunku planu symbolem „OK1” - nie określa się zasad zabudowy i zagospodarowania; ochrona konserwatorska obejmuje obiekt pn.: „Dyrektorówka”  lub „dom Dłuskich” wraz z otoczeniem (nr rej. A-742).

- Z uwagi na możliwość występowania na obszarze wsi innych obiektów o wartościach zabytkowych, decyzje dotyczące obiektów budowlanych powstałych przed 1945 r. podejmuje się po uzyskaniu przez gminę stanowiska organu właściwego ds. ochrony zabytków.

ROZDZIAŁ  II

TERENY MIESZKALNICTWA i  USŁUG

PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZABUDOWY

I ZAGOSPODAROWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ

OCHRONY ŚRODOWISKA, WARTOŚCI KULTUROWYCH

I KRAJOBRAZU

§ 6.

- Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony krajobrazowych wartości terenów, oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami:

- teren M1 – w zespole „Bór”,

- teren M2 – w zespole „Karpielówka”,

- teren M3 – w zespole „Gronik”,

- teren M4 – w zespole „Sywarne”,

- teren M5 – w zespole „Mocarni”,

- teren M6 – w zespole „Wojdyłówka”,

- teren M7 – w zespole „Pod Blachówką”,

- teren M8 – w zespole „Czajki”.

- Tereny M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 i M8, o których mowa w ust.1 pkt 1 - 8, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową,   pensjonatową,   związaną  z   nieuciążliwą  działalnością  usługową i gospodarczą, w tym rolniczą oraz niezbędne, wewnętrzne drogi dojazdowe i towarzyszącą infrastrukturę techniczną. Ustala się następujące  zasady    zabudowy i  zagospodarowania:

- przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w pkt 2 do 9,

- budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne wolnostojące, pomieszczenia usługowe i działalności gospodarczej, gospodarcze, inwentarskie, a także garaże i inne pomieszczenia pomocnicze mogą być wolnostojące bądź przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;

- przy podziale terenu, powierzchnia nowych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 600 m2, a szerokość pozwalająca na zachowanie warunków technicznych i odległości między budynkami,

- na poszczególnych działkach budynki mogą być realizowane, jeżeli działka ma ustalony,  stosownie  do  odrębnych   przepisów   prawnych,  dojazd  wiążący  się z układem istniejących dróg, o których mowa w § 16,

- wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz  wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 17 i 18,

- zagospodarowanie działek powinno spełniać następujące wymagania:

- stosunek bezwzględnej wielkości kubatury naziemnej części budynków do bezwzględnej wielkości powierzchni działki powinien być mniejszy lub równy 1 (X m3  Y m2),

- co najmniej 50 % powierzchni działek należy przeznaczyć pod zieleń wypoczynkową lub użytkową, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,

- działki   zabudowy   pensjonatowej   powinny   być  zagospodarowane w  formie ogrodów wypoczynkowych,

- na działkach zabudowy pensjonatowej powinny być zapewnione miejsca postojowe, w ilości większej lub równej liczbie jednostek mieszkaniowych,

- forma architektoniczna budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych i pensjonatowych powinna nawiązywać do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spełniać następujące wymagania:

a) rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku  budynków  mieszkalnych  nie  powinien przekraczać 8 m, a budynków usługowych i pensjonatowych 9 m,

- liczba  kondygnacji  nie  powinna  przekraczać jednej kondygnacji naziemnej; w kubaturze dachu można wbudować nie więcej niż dwie kondygnacje użytkowe,

- wysokość podmurówki na terenie płaskim nie powinna przekraczać 1,2 m;  w przypadku spadku terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 1,4 m; zaleca się pochylanie ścian podmurówek wyższych niż 1,1 m, w formie szkarp,

- odległość krawędzi okapu od poziomu terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 4,5 m,

- dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu  pod kątem  49- 54   stopni, z zaleceniem stosowania form  półszczytowych i przypustnic (przyśtychów); okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala się zakaz:

- stosowania  połaci  dachowych  przesuniętych  wzajemnie  w  pionie   lub   poziomie,

- wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,

- wysuwania połaci dachowych w stosunku do lica ściany szczytowej dalej niż 0,4 m, a w przypadku gdy w ścianie szczytowej znajduje się balkon, dalej niż wynosi szerokość balkonu,

- poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych w postaci „kapliczek”, „wyglądów” i „dymników”  bądź okien połaciowych; zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego; ustala się zakaz otwierania połaci dachowych na długości większej niż 1/2 elewacji    kalenicowej,

- do wykończenia elewacji budynków należy stosować naturalne materiały miejscowe, jak drewno i kamień, z zalecaniem stosowania kamienia łamanego, lub materiały nawiązujące do nich; dopuszcza się tynkowanie powierzchni ścian, zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych,

- kolorystyka budynków: pokrycie dachu w przypadku użycia innych materiałów niż gont lub dranice - w kolorach ciemnych z wyłączeniem koloru czerwonego; drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym, elementy  tynkowane  w  kolorach  jasnych, stonowanych, z zaleceniem koloru beżowego i jasno szarego,

- forma architektoniczna budynków gospodarczych i pomocniczych powinna nawiązywać do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spełniać  następujące wymagania:

- rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; szerokość krótszego boku nie powinna przekraczać 7 m, w osiach ścian,

- liczba kondygnacji nie powinna przekraczać jednej kondygnacji naziemnej, z możliwością wykorzystania jednej kondygnacji w poddaszu,

- wysokość podmurówki na terenie płaskim nie powinna przekraczać 0,8 m;  w przypadku spadku terenu powyżej 5 % - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 1,2 m; zaleca się pochylanie ścian podmurówek wyższych niż 1,1 m, w formie szkarp,

- odległość krawędzi okapu od poziomu terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 4,2 m,

- dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu  pod kątem  49- 54   stopni, z zaleceniem stosowania form  półszczytowych i przypustnic (przyśtychów); okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala się zakaz:

- stosowania  połaci  dachowych  przesuniętych  wzajemnie  w  pionie   lub   poziomie,

- wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,

- poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych w postaci „wyglądów” i „dymników” lub  okien połaciowych; zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego; zakazuje się stosowanie otwarć pulpitowych (orawiaków),

- jak w pkt 7g,

- jak w pkt 7h,

9) ogrodzenia działek powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów, jak drewno i kamień, z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

§ 7.

1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami identyfikacyjnymi:

- teren M 9,

- teren M 10.

2. Na terenach M9 i M10,  o  których   mowa  w  ust.1,  utrzymuje   się  dotychczasowe przeznaczenie i istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z możliwością uzupełnienia urządzeń towarzyszących, w tym garaży. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- poszczególne tereny mogą być modernizowane i uzupełniane tylko na podstawie koncepcji obejmującej całość danego terenu; realizacja może być prowadzona etapami,

- jako obowiązujący element koncepcji, o której mowa w pkt 1, w części ukazującej zasady nawiązania do otoczenia, należy sporządzić studium krajobrazowe,

- przy modernizacji i przebudowie istniejących budynków mieszkalnych należy zachować następujące warunki:

- obiekty, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy   architektonicznej,   materiałów   użytych   do   wykończenia   elewacji  i  kolorystyki  -  powinny  być  harmonijnie  wpisane  w  otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- zakazuje się zwiększania liczby kondygnacji,

- przy przebudowie dachów, linie okapów budynków powinny być sytuowane na wysokości górnej płaszczyzny stropów najwyższych pięter,

- forma architektoniczna, materiały użyte do wykończenia elewacji i kolorystyka garaży, powinna być harmonijnie  wpisana  w  otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- co najmniej 30% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca,

- ogrodzenia terenu powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów, jak drewno i kamień, z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

§ 8.

- Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o szczególnych walorach krajobrazowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- Mw - zabudowy mieszkaniowo wypoczynkowej eksponowanych w krajobrazie,

- MU - zabudowy mieszkaniowo usługowej w rejonie Polany Sobiczkowej.

2. Tereny Mw, o których mowa w ust.1 pkt 1, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo wypoczynkową o całorocznym użytkowaniu, z dopuszczeniem - dla mieszkańców stałych - usług i nieuciążliwej działalności gospodarczej, w tym związanej z rolnictwem, oraz niezbędne drogi dojazdowe i towarzyszącą infrastrukturę techniczną. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) jak w § 6 ust.2 pkt 1,

2) jak w § 6 ust.2 pkt 2,

3) jak w § 6 ust.2 pkt 3,

4) jak w § 6 ust.2 pkt 4,

- jak w § 6 ust.2 pkt 5,

- jak w § 6 ust.2 pkt 6; w zadrzewieniach należy stosować gatunki miejscowe,

- forma architektoniczna budynków mieszkalnych, mieszkalno - wypoczynkowych i mieszkalno-usługowych powinna nawiązywać do tradycyjnej, drewnianej architektury wsi podhalańskich; budynki powinny spełniać następujące wymagania:

- rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczać 6,5 m, w osiach ścian,

- jak w § 6 ust. 2 pkt 7b,

- wysokość podmurówki na terenie płaskim nie powinna przekraczać 0,8 m;  w przypadku spadku terenu powyżej 5 % - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 1,2 m, należy pochylać ściany podmurówek wyższych niż 1,1m, w formie szkarp,

- odległość krawędzi okapu od poziomu terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 4 m,

- dach,   z  kalenicą  równoległą  do  dłuższego  boku budynku, dwuspadowy  z  półszczytami i przypustnicami (przyśtychami), symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci dachu  pod kątem 49-54 stopni; okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 1,0 m od lica budynku; ustala się zakazy  jak w § 6 ust.2 pkt 7e,

- jak w § 6 ust.2 pkt 7f,

- budynki wyłącznie drewniane, o konstrukcji wieńcowej, z płaz, okrąglaków, półokrąglaków o grubości co najmniej 18 cm; podmurówki z  kamienia łamanego w układzie warstwowym lub „na dziko”; krycie dachów gontem lub dranicami; zakazuje się stosowania okładzin z otoczaków i tworzyw sztucznych oraz deskowania imitującego płazy,

- kolorystyka budynków: drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym,

- otwory okienne i drzwiowe powinny mieć formę ustawionych pionowo prostokątów, pojedynczych lub zwielokrotnionych, z drobnym podziałem oszklonych skrzydeł; mogą być stosowane nadproża w postaci łuku.

- forma architektoniczna budynków gospodarczych i pomocniczych powinna nawiązywać do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spełniać wymagania określone w pkt 7.

- jak w § 6 ust.2 pkt 9.

3. Tereny MU, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo usługową, z preferencjami dla usług zwiazanych z turystyką i wypoczynkiem, z wyłączeniem funkcji hotelowej, oraz niezbędne drogi dojazdowe i towarzyszącą infrastrukturę techniczną. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- budynki mogą być realizowane jako usługowe, mieszkalne lub mieszkalno usługowe; pomieszczenia pomocnicze, w tym garaże mogą być wolnostojące bądź przybudowane lub wbudowane w ww. budynki,

- przy podziale terenu, powierzchnia nowych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 600 m2, a szerokość pozwalająca na zachowanie warunków technicznych i odległości między budynkami,

- na poszczególnych działkach budynki mogą być realizowane, jeżeli działka ma ustalony,  stosownie  do  odrębnych   przepisów   prawnych,  dojazd  wiążący  się z układem istniejących dróg, o których mowa w § 16,

- wszystkie działki zabudowywane powinny być przyłączone co najmniej do systemów: elektroenergetycznego oraz  wodociągowego i kanalizacyjnego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 17 i 18,

- zagospodarowanie działek powinno spełniać następujące wymagania:

- stosunek bezwzględnej wielkości kubatury naziemnej części budynków do bezwzględnej wielkości powierzchni działki powinien być mniejszy lub równy 1 (X m3  Y m2),

- co najmniej 50 % powierzchni działek należy przeznaczyć pod zieleń wypoczynkową lub użytkową, z częściowym zadrzewieniem i zakrzewieniem działek,

6) forma architektoniczna budynków mieszkalnych, mieszkalno - wypoczynkowych i mieszkalno-usługowych powinna nawiązywać do tradycyjnej, drewnianej architektury wsi podhalańskich; budynki powinny spełniać następujące wymagania:

- rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczać 8 m, w osiach ścian,

- jak w § 6 ust. 2 pkt 7b,

- wysokość podmurówki liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 1,2 m, należy pochylać ściany podmurówek wyższych niż 1,1m, w formie szkarp,

- odległość krawędzi okapu od poziomu terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 4 m,

- dach,   z  kalenicą  równoległą  do  dłuższego  boku budynku, dwuspadowy  z  półszczytami i przypustnicami (przyśtychami), symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci dachu  pod kątem 49-54 stopni; okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 1,0 m od lica budynku; ustala się zakazy  jak w § 6 ust.2 pkt 7e,

- jak w § 6 ust.2 pkt 7f,

- budynki wyłącznie drewniane, o konstrukcji wieńcowej, z płaz, okrąglaków, półokrąglaków o grubości co najmniej 18 cm; podmurówki z  kamienia łamanego w układzie warstwowym lub „na dziko”; krycie dachów gontem lub dranicami; zakazuje się stosowania okładzin z otoczaków i tworzyw sztucznych oraz deskowania imitującego płazy,

- kolorystyka budynków: drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym,

- otwory okienne i drzwiowe powinny mieć formę ustawionych pionowo prostokątów, pojedynczych lub zwielokrotnionych, z drobnym podziałem oszklonych skrzydeł; mogą być stosowane nadproża w postaci łuku.

7) forma architektoniczna budynków pomocniczych powinna nawiązywać do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spełniać wymagania określone w ust. 2 pkt 7.

8) jak w § 6 ust.2 pkt 9.

§ 9.

1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony wartości  kulturowych i krajobrazowych terenów urządzeń usługowych  i administracji, oznaczonych symbolami:

- U1 - teren usług publicznych, obecnie poczta i budynek stanowiący własność gminy - Wojdyłówka,

- U2 - teren przeznaczony pod urządzenia usługowe - ul. Nędzy Kubińca,

- U3 - teren i istniejący obiekt przeznaczony pod usługi publiczne - Sywarne,

- U4 - teren przeznaczony pod urządzenia usługowe ze stacją benzynową - ul. Nędzy Kubińca,

- U5 - teren przeznaczony pod urządzenia usługowe - ul. Nędzy Kubińca (koło „Zajazdu”) ,

- U6 - teren przeznaczony pod urządzenia usługowe - Karpielówka.

2. Na terenie U1, o  którym   mowa  w  ust.1 pkt  1, utrzymuje   się   istniejące   przeznaczenie pod usługi publiczne, z możliwością zmiany rodzaju świadczonych usług, stosownie do potrzeb. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w pkt 2 i 3,

- obiekty, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy   architektonicznej,   materiałów   użytych   do   wykończenia   elewacji       i  kolorystyki  -  powinny  być  harmonijnie  wpisane  w  otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- w miarę możliwości, niezbędne powierzchnie parkingów powinny być zapewnione na terenie U1.

- Teren U2, o  którym mowa  w  ust.1 pkt 2,  przeznacza  się  pod urządzenia usługowe związane z obsługą mieszkańców i turystów. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

- przy budowie nowych obiektów  budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w pkt 2 -5,

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- niezbędne powierzchnie parkingów powinny być zapewnione w obrębie terenu U2,

- ogrodzenia terenu powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów, jak drewno i kamień, z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

4. Teren U3, o  którym   mowa  w  ust.1 pkt  3, przeznacza się pod usługi publiczne (przedszkole), z możliwością zmiany rodzaju świadczonych usług, stosownie do potrzeb. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w pkt 2 - 5,

- obiekty, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy   architektonicznej,   materiałów   użytych   do   wykończenia   elewacji       i  kolorystyki  -  powinny  być  harmonijnie  wpisane  w  otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- niezbędne powierzchnie parkingów powinny być zapewnione na terenie U3,

- ogrodzenia terenu powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów, jak drewno i kamień, z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

5. Teren U4, o którym mowa w ust.1 pkt 4, przeznacza się pod urządzenia usługowe ze stacją benzynową, z dopuszczeniem zmiany świadczonych usług, stosownie do potrzeb. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- przy budowie nowych obiektów   budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w ust. 3  pkt 2 - 5.

6. Teren U5, o  którym mowa  w  ust.1 pkt 5,  przeznacza  się  pod urządzenia usługowe związane z obsługą mieszkańców i turystów, z możliwością budowy mieszkań dla właścicieli bądź obsługi. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

- przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów oraz budowie nowych obiektów   budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w ust. 3, pkt 2 - 5.

7. Teren U6, o  którym mowa  w  ust.1 pkt 6,  przeznacza  się  pod urządzenia usługowe związane z obsługą mieszkańców i turystów. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

- przy budowie nowych obiektów   budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymagania określone w ust. 3, pkt 2 - 5.

§ 10.

1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, oznaczonych symbolami:

- UT1a i UT1b - w zespole „Butorowy - Gubałówka”,

- UT2 - w zespole „Czajki”,

- UT3 - przy trasie narciarskiej na Polanę Szymoszkową

- UT4 - przy drodze na „Salamandrę”.

- UT5 -  „Sywarne”

- UT6 - „Polana Sywarne”,

- UT7 - „hotel Sywarne”,

- UT8 - w rejonie hotelu „Sywarne”.

2. Tereny UT1a i UT1b oraz UT3, o których mowa w ust.1 pkt 1 i3, przeznacza się pod zabudowę i urządzenia związane z  całoroczną obsługą  turystów, z wykluczeniem usług hotelowych i pensjonatowych; dopuszcza się usługi w zakresie małej gastronomii oraz związane z obsługą turystyki letniej i zimowej, jak: wypożyczanie i reperacja sprzętu, punkty sanitarne, ratownictwa, sprzedaż pamiątek i inne, z możliwością budowy mieszkań dla właścicieli bądź obsługi.    Ustala   się    następujące    zasady    zabudowy   i zagospodarowania:

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki, powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- architektoniczne formy zabudowy powinny odpowiadać zasadom określonym dla terenów Mw, w § 8 ust.2 pkt 7-9, z dopuszczeniem wymiaru krótszego boku budynków nie przekraczającego 8 m,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- niezbędne powierzchnie parkingów powinny być zapewnione w obrębie poszczególnych terenów,

- co najmniej 50% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingów.

3. Teren UT2, o którym mowa w ust.1 pkt 2, przeznacza się pod zespół zabudowy i urządzeń o funkcjach wypoczynkowych, o charakterze „wioski turystycznej”. Ustala   się   następujące    zasady    zabudowy  i zagospodarowania:

- teren powinien być zagospodarowywany na podstawie koncepcji  obejmującej jego całość; realizacja może być prowadzona etapami,

- jako obowiązkowy element koncepcji, o której mowa w pkt 1, w części ukazującej zasady nawiązania do otoczenia, należy sporządzić studium krajobrazowe,

- teren położony w strefie technicznej linii 110 kV powinien pozostać wolny od zabudowy; w sytuacji orientacyjnego wyznaczenia tej strefy na rysunku planu, należy ją uściślić w toku sporządzania koncepcji zagospodarowania,

- istniejące budynki mogą być modernizowane, przebudowywane i rozbudowywane, z zachowaniem warunków określonych w pkt 8 i 9,

- sposób zabudowy i zagospodarowania terenu powinien nawiązywać do położenia na zboczu, z uwzględnieniem tradycji sytuowania i otoczenia zabudowy wiejskiej na Podhalu, a także funkcji wypoczynkowej budynków i całego zespołu; budynki związane z obsługą zespołu powinny być zlokalizowane w najmniej eksponowanych częściach terenu,

- teren powinien być w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej; wyposażenie w wodociąg i kanalizację przez przyłączenie do wiejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego bądź wyposażenie w urządzenia indywidualne, z gromadzeniem ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych,

- co najmniej 70% terenu powinna stanowić zieleń towarzysząca,

- zabudowa powinna się składać wyłącznie z budynków drewnianych, przystosowanych do funkcji całorocznego wypoczynku nawiązujących w swej formie do tradycyjnej architektury wsi podhalańskich; budynki powinny spełniać następujące wymagania:

- rzut budynków powinien być prostokątny lub złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5;  wymiar krótszego boku nie powinna przekraczać 6,5 m, w osiach ścian,

- liczba kondygnacji nie powinna przekraczać 1,5 kondygnacji naziemnej; w kubaturze dachu można wbudować nie więcej niż jedną kondygnację użytkową,

- wysokość podmurówki liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 1,2 m; należy pochylać ściany podmurówek wyższych niż 1,1 m, w formie szkarp,

- odległość krawędzi okapu od poziomu terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 4 m,

- dach, z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu połaci dachu  pod kątem   49 - 54   stopni, z półszczytami i przypustnicami (przyśtychami); okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 0,6 m od lica budynku; ustala się zakaz:

- stosowania szczytów nie wynikających z rzutu budynku,

- zwieńczania szczytami ścian stykających się ze sobą,

- stosowania  połaci  dachowych  przesuniętych wzajemnie  w  pionie lub poziomie,

- wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,

- wysuwania połaci dachowych w stosunku do lica ściany szczytowej dalej niż 0,4 m,

- poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach i otwarć dachowych w postaci „kapliczek”, „dymników” i „wyglądów” (otwarć pulpitowych); należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego; ustala się zakaz:

- otwierania połaci dachowych na długości większej niż 1/2 elewacji kalenicowej,

- otwierania dachów pulpitowych na wysokości kalenicy,

h) do budowy należy stosować naturalne materiały miejscowe, jak drewno i kamień łamany, krycie dachu gontem lub dranicami; zakazuje się stosowania okładzin z otoczaków i tworzyw sztucznych,

- kolorystyka budynków: drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym,

- otwory okienne i drzwiowe powinny być prostokątne, bądź z nadprożem w postaci łuku; okna ustawione pionowo, z drobnym podziałem oszklonych skrzydeł,

9) ogrodzenia działek powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów, jak drewno i kamień; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

4. Teren UT4, o którym mowa w ust.1 pkt 4, przeznacza się pod usługi z zakresu kultury i rozrywki, z możliwością budowy amfiteatru z urządzeniami towarzyszącymi.  Ustala  się następujące warunki  zabudowy  i zagospodarowania:

- teren powinien być zagospodarowywany na podstawie koncepcji  obejmującej jego całość; realizacja może być prowadzona etapami,

- jako obowiązkowy element koncepcji, o której mowa w pkt 1,  w części ukazującej zasady nawiązania do otoczenia, należy sporządzić studium krajobrazowe,

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- niezbędne powierzchnie parkingów powinny być zapewnione w obrębie terenu UT4,

- co najmniej 20% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca przy zastosowaniu gatunków miejscowych; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingu,

- ogrodzenia terenu powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów,   jak  drewno  i  kamień,  z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

5. Teren UT5, o którym mowa w ust.1 pkt 5, przeznacza się pod usługi  turystyczne o całorocznym użytkowaniu: hotelowe, gastronomiczne,  rozrywkowe, z możliwością budowy mieszkań dla obsługi. Ustala  się  następujące zasady zabudowy  i zagospodarowania:

- przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów budowlanych oraz budowie nowych, związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować warunki określone w pkt 2 do 6,

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- niezbędne powierzchnie parkingów powinny być zapewnione w obrębie terenu UT5,

- co najmniej 50% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca, wypoczynkowa; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingów,

- ogrodzenia terenu powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów,   jak  drewno  i  kamień,  z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala,

- wzdłuż południowej granicy terenu, w jego zachodniej części, należy zapewnić dojazd i dojście do pól i terenów rekreacyjnych

6. Teren UT6, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przeznacza się pod usługi z zakresu kultury i sportu (boiska, skansen itp.), z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Ustala  się  następujące  zasady  zabudowy  i zagospodarowania:

- teren powinien być zagospodarowywany na podstawie koncepcji  obejmującej jego całość; realizacja może być prowadzona etapami,

- jako obowiązkowy element koncepcji, o której mowa w pkt 1,  w części ukazującej zasady nawiązania do otoczenia, należy sporządzić studium krajobrazowe,

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- niezbędne powierzchnie parkingowe powinny być zapewnione w obrębie terenu UT6,

- co najmniej 50% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingu,

- ogrodzenia terenu powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów,   jak  drewno  i  kamień,  z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

7. Na terenie UT7, o którym mowa w ust.1 pkt 7, utrzymuje się istniejące przeznaczenie i zabudowę hotelową z urządzeniami towarzyszącymi, z możliwością ich modernizacji, przebudowy i rozbudowy, z zachowaniem wymagań określonych jak w ust. 6, jak dla terenu UT5.

8. Teren UT8, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, przeznacza się pod usługi turystyczne, z wykluczeniem usług hotelowych i pensjonatowych oraz budowy mieszkań; dopuszcza się urządzenia służące organizacji imprez turystycznych o charakterze regionalnym, wypoczynku związanego z wędkowaniem (staw hodowlany, zadaszenie i podest do występów zespołów regionalnych, bacówka, szałas dla owiec i kóz,  mała gastronomia, sanitariaty).   Ustala się  następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- teren powinien być zagospodarowywany na podstawie koncepcji  obejmującej jego całość; realizacja może być prowadzona etapami,

- jako obowiązkowy element koncepcji, o której mowa w pkt 1,  w części ukazującej zasady nawiązania do otoczenia, należy sporządzić studium krajobrazowe,

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- tereny powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- co najmniej 50% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca,

- forma architektoniczna obiektow powinna spelnic nastepujące wymagania:

- rzut obieków powinien być prostokątny bądź złożony z prostokątów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczać 6,5 m,

- liczba  kondygnacji  nie  powinna  przekraczać jednej kondygnacji naziemnej; w kubaturze dachu można wbudować nie więcej niż jedną kondygnację użytkową,

- wysokość podmurówki nie powinna przekraczać 0,8 m.,

- odległość krawędzi okapu od poziomu terenu - liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczać 4 m,

- dach,   z  kalenicą  równoległą  do  dłuższego  boku budynku, dwuspadowy  z  półszczytami i przypustnicami (przyśtychami), symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci dachu  pod kątem 49-54 stopni; okapy powinny być wysunięte na odległość co najmniej 1,0 m od lica budynku; ustala się zakazy  jak w § 6 ust.2 pkt 7e,

- poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych w postaci „kapliczek”, „wyglądów” i „dymników”  bądź okien połaciowych; zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego; ustala się zakaz otwierania połaci dachowych na długości większej niż 1/2 elewacji    kalenicowej,

- budynki wyłącznie drewniane, o konstrukcji wieńcowej, z płaz, okrąglaków, półokrąglaków o grubości co najmniej 18 cm; podmurówki z  kamienia łamanego w układzie warstwowym lub „na dziko”; krycie dachów gontem lub dranicami; zakazuje się stosowania okładzin z otoczaków i tworzyw sztucznych oraz deskowania imitującego płazy,

- kolorystyka budynków: drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym,

- otwory okienne i drzwiowe powinny mieć formę ustawionych pionowo prostokątów, pojedynczych lub zwielokrotnionych, z drobnym podziałem oszklonych skrzydeł; mogą być stosowane nadproża w postaci łuku.

7) ogrodzenia terenu powinny być wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materiałów,   jak  drewno  i  kamień, formy ogrodzeń powinny nawiązywać do tradycji Podhala.

§ 11.

1. Utrzymuje się przeznaczenie oraz zabudowę i zagospodarowanie terenów istniejących ośrodków wypoczynkowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- UW1 – ośrodek „Salamandra”,

- UW2 – ośrodek „WDW”, z zespołem towarzyszących usług i administracji, z obiektem objętym ochroną konserwatorską oznaczonym symbolem OK1.

2. Przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów oraz budowie nowych obiektów związanych z przeznaczeniem terenu, należy zachować wymaganie, by obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki – były harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania dotyczące obiektu oznaczonego symbolem OK1 (pn. „Dyrektorówka” lub „dom Dłuskich”) objętego ochroną  konserwatorską,   będą   określane   indywidualnie,   na   podstawie   uzgodnienia z organem właściwym ds. ochrony zabytków.

§ 12.

1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- KL1 – teren dolnej stacji istniejącej kolei linowej „Butorowy”,

- KL2 – teren górnej stacji istniejącej kolei linowej „Butorowy”,

- KL3 – teren górnej stacji kolei linowej „Szymoszkowa”.

2.  Na terenie KL1, o którym mowa w ust.1 pkt 1, utrzymuje się istniejące urządzenia dolnej stacji krzesełkowej kolei linowej na Butorowy Wierch oraz zabudowę, z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, a także budowy nowych obiektów z możliwością budowy mieszkania dla właściciela bądź obsługi i towarzyszących usług turystycznych, z wykluczeniem funkcji hotelowej i pensjonatowej. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki – powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej przez przyłączenie do wiejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

3. Na terenie KL2, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, utrzymuje się istniejące urządzenia górnej stacji krzesełkowej kolei linowej na Butorowy Wierch oraz zabudowę, z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, a także budowy nowych obiektów z możliwością budowy mieszkania dla właściciela bądź obsługi oraz towarzyszących usług i urządzeń turystycznych (orientacyjny program urządzeń: dyżurka GOPR i pomieszczenie nadzoru zbocza, bufet z zapleczem i salą rekreacyjną, sanitariaty dla obsługi i turystów, zaplecze gospodarczo techniczne, dyżurka obsługi obiektu itp.), z wykluczeniem funkcji hotelowej i pensjonatowej. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki, powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- architektoniczne formy zabudowy powinny odpowiadać zasadom określonym dla terenów Mw, w § 8 ust.2 pkt 7-9, z dopuszczeniem wymiaru krótszego boku budynków nie przekraczającego 8 m,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

- co najmniej 50% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca, z zastosowaniem gatunków miejscowych.

4. Teren KL3, o którym mowa w ust.1 pkt 3, przeznacza się pod urządzenia górnej stacji trasy krzesełkowej kolei linowej „Szymoszkowa” oraz urządzeń towarzyszących i usług turystycznych (orientacyjny program urządzeń: dyżurka GOPR i pomieszczenie nadzoru zbocza, bufet z zapleczem i salą rekreacyjną lub restauracja, sanitariaty dla obsługi i turystów, zaplecze gospodarczo techniczne, dyżurka obsługi obiektu itp.), z wykluczeniem funkcji hotelowej i pensjonatowej. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- teren powinien być zagospodarowywany na podstawie koncepcji  obejmującej jego całość; realizacja może być prowadzona etapami,

- jako obowiązkowy element koncepcji, o której mowa w pkt 1,  w części ukazującej zasady nawiązania do otoczenia, należy sporządzić studium krajobrazowe,

- obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki - powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych,

- architektoniczne formy zabudowy powinny odpowiadać zasadom określonym dla terenów Mw, w § 8 ust.2 pkt 7-9, z dopuszczeniem wymiaru krótszego boku budynków nie przekraczającego 8 m,

- teren powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, przez przyłączenie do wiejskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego bądź wyposażenie w urządzenia indywidualne, z gromadzeniem ścieków w szczelnym zbiorniku wybieralnym,

- co najmniej 50% terenu powinno być  zagospodarowane jako zieleń towarzysząca, z zastosowaniem gatunków miejscowych.

§ 13.

1. Na terenach , o których mowa w § 6 do 12, dopuszcza się sytuowanie:

- obiektów małej architektury,

- tymczasowych  obiektów  budowlanych  z  wyłączeniem barakowozów i obiektów kontenerowych,

- reklam, w tym reklam świetlnych.

2. Obiekty, o których mowa w ust.1, mogą być realizowane, jeśli charakteryzują  się   wysokimi   walorami  estetycznymi i nie stwarzają dysharmonii z  otaczającym  krajobrazem;  w   przypadkach obiektów o szczególnym znaczeniu w krajobrazie,  decyzje  podejmuje  się po uzyskaniu opinii, o której mowa w § 2 ust.5.

ROZDZIAŁ III

TERENY OTWARTE

PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZABUDOWY

I ZAGOSPODAROWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, WARTOŚCI KULTUROWYCH

I KRAJOBRAZU

§ 14.

1. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony środowiska terenów otwartych, oznaczonych  na rysunku planu symbolami:

- tereny RE – rolne, o podwyższonym reżimie ochrony,

- tereny REz – zieleni, o wysokim reżimie ochrony,

- tereny RD - ogrodów działkowych.

2. Na terenach RE, o których mowa w ust.1 pkt 1, ustala się następujące zasady zabudowy , zagospodarowania i ochrony:

- ustala się zakaz zabudowy z następującymi wyjątkami:

- urządzenia związane z narciarstwem, jak: koleje linowe i wyciągi narciarskie z wyznaczonymi polami i trasami narciarskimi,

- obiekty małej architektury, z  zachowaniem  zasad  określonych w § 13 ust.2,

- budowle i urządzenia związane z gospodarką   wodną  i infrastrukturą techniczną,

- mogą być urządzane turystyczne ścieżki piesze, rowerowe i konne oraz turystyczne trasy narciarskie,

- istniejące obiekty budowlane mogą być modernizowane, przebudowywane i rozbudowywane, z możliwością wyłącznie jednorazowego powiększania kubatury istniejącej, nie więcej niż o 10%  oraz z zachowaniem  warunków określonych w § 6 ust.2 pkt 7-9,

- tereny powinny być częściowo zalesione, zadrzewione i zakrzewione, przy zastosowaniu gatunków miejscowych, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia cieków.

3. Na terenach REz, o których mowa w ust.1 pkt 2, ustala się następujące zasady zabudowy , zagospodarowania i ochrony:

- ustala się zakaz zabudowy z następującymi wyjątkami:

- obiekty małej  architektury,  z  zachowaniem zasad określonych w § 13 ust.2,

- budowle i urządzenia związane z gospodarką leśną, wodną i infrastrukturą techniczną,

- mogą być urządzane turystyczne ścieżki piesze, rowerowe i konne oraz trasy narciarskie,

- istniejące obiekty budowlane mogą być modernizowane, przebudowywane i rozbudowywane, z możliwością wyłącznie jednorazowego powiększania kubatury istniejącej, nie więcej niż o 10%  oraz z zachowaniem  warunków określonych w § 6 ust.2 pkt 7-9,

- tereny  powinny  być  częściowo zakrzewione i zadrzewione, przede wszystkim w otoczeniu cieków i w ich partiach źródliskowych, przy zastosowaniu gatunków miejscowych.

- Utrzymuje się istniejące tereny RD, o których mowa w ust.1 pkt 3, jako  ogrody działkowe z zakazem zabudowy, z wyjątkiem altan ogrodowych.

5. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się:

- zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam,

- zakaz likwidacji lub zmiany przebiegu koryt cieków oraz usuwania drzew i krzewów w otoczeniu tych cieków.

§ 15.

1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony środowiska terenów otwartych - leśnych, oznaczonych  na rysunku planu symbolami:

- tereny L1 – leśne, w większych kompleksach,

- tereny L2 – leśne, o małej powierzchni, w tym lasy stanowiące obudowę potoków.

2. Na terenach L1, o których mowa w ust.1 pkt 1, ustala się następujące zasady zabudowy , zagospodarowania i ochrony:

- ustala  się  zakaz  zabudowy  z  wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną i wodną oraz infrastrukturą techniczną,

- mogą być urządzane turystyczne ścieżki piesze, rowerowe i konne oraz trasy narciarskie.

3. Na terenach L2, o których mowa w ust.1 pkt 2, ustala się zakaz zabudowy  z  wyjątkiem budowli i urządzeń  związanych  z  gospodarką  leśną     i wodną, infrastrukturą techniczną; w przypadkach koniecznych mogą być przecinane trasami turystycznymi.

4. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się:

- zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz reklam,

- zakaz  likwidacji  lub  zmiany  przebiegu  koryt  cieków  oraz  usuwania  drzew  i krzewów w otoczeniu tych cieków.

ROZDZIAŁ IV

KOMUNIKACJA ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

I KOMUNALNA

PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY OBSŁUGI ,

Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU

§ 16.

1. Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- KZ  -  ulica  zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),

- KL  -  ulice lokalne, jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu (1/2),

- KD  -  ulice dojazdowe, jednojezdniowe z dwoma lub jednym pasem ruchu,

- Kw - ważniejsze ulice wewnętrzne, jednojezdniowe, z dwoma lub jednym pasem ruchu,

- KP  -  parkingi.

2. Dla ulicy KZ, o której mowa w ust.1 pkt 1, ustala się następujące warunki modernizacji:

- szerokość w liniach rozgraniczających min. 30 m  (tj. po 15 m od osi ulicy),

- szerokość jezdni min. 7,0 m,

- chodniki obustronne o szerokości 2 x 2,0 m, w obrębie terenów zabudowanych,

- ścieżki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokości 1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokości 2,5 m (dwukierunkowe),

- odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 16,5 m (tj min. 20 m od osi ulicy),

- w miarę możliwości wyznaczenie pasm postojowych i miejsc parkingowych.

3. Dla ulic KL, o których mowa w ust.1 pkt 2, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

- szerokość w liniach rozgraniczających 15 m (tj. po 7,5 m od osi ulicy),

- szerokość jezdni min. 6,0 m,

- chodniki obustronne o szerokości 2 x 1,5 m,

- odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 8 m (tj. min. 11 m od osi ulicy).

4. Dla ulic KD, o których mowa w ust.1 pkt 3, ustala się następujące warunki modernizacji i budowy:

- szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m (tj. po 5 m od osi ulicy),

- szerokość  jezdni  z  jednym  pasem  ruchu   min. 4,5 m,  z  dwoma  pasami  – min. 5,0 m,

- chodniki co najmniej jednostronne o szerokości 1,5 m,

- odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 6 m (tj. min. 8,5 m od osi ulicy).

5. Dla ulic Kw, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala się następujące warunki budowy i modernizacji:

- szerokość w liniach rozgraniczających min. 5 m (tj. po 2,5 m od osi ulicy),

- szerokość  jezdni z  jednym pasem ruchu – min. 3 m, wyznaczona stosownie do wymagań określonych w odpowiednich przepisach przeciwpożarowych; zawracanie na wjazdach do sąsiadujących posesji,

- odległość nowej zabudowy od krawędzi jezdni o szerokości zgodnej z określoną w pkt 2 - min. 4,5 m (tj. min. 6 m od osi ulicy).

6. Tereny KP, o których mowa w ust.1 pkt 5, przeznacza się pod parkingi; preferuje się urządzenie parkingów zielonych, utwardzonych.

7. Przy budowie i modernizacji układu drogowego należy wprowadzać urządzenia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych, jak: obniżenia krawężników przy  przejściach pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne.

8. Tereny dróg oznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi, będą urządzane  w  dalszej  kolejności,   zależnie   od   możliwości   przejęcia  terenu      i możliwości realizacyjnych; do tego czasu ustala się:

- zakaz ich zabudowy i sytuowania towarzyszących urządzeń technicznych,  wraz z zakazem sytuowania budynków na sąsiadujących terenach w odległości mniejszej niż określone w ust. 4 pkt 4,

- utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania tych terenów.

9. Na  terenach   położonych   w   obrębie   linii   rozgraniczających   dróg, o których mowa w ust.2 do 4, ustala się zakaz sytuowania reklam; mogą być prowadzone sieci infrastruktury technicznej .

10. Ulice kategorii KZ, KL i KD  powinny funkcjonować jako publiczne; tereny w liniach rozgraniczających tych dróg nie stanowiące obecnie własności Skarbu Państwa bądź gminy, będą przejmowane w kolejności zależnej od możliwości finansowych.

11. Ulice Kw mogą funkcjonować jako drogi niepubliczne; przy budowie i modernizacji ulic nie wydzielonych w rysunku planu,  o których mowa w § 6 ust.2 i § 8 ust. 2 i 3, należy stosować warunki określone w ust. 5.

12. Wszystkie drogi i ulice obsługujące wieś, w tym ulice Kw oznaczone i nieoznaczone na rysunku planu, w przypadku zagrożenia pożarowego, będą wykorzystywane jako drogi pożarowe.

§ 17.

Ustala się następujące zasady zaopatrywania w wodę:

- tereny, o których mowa w § 6 – 12, powinny być zaopatrywane z gminnego systemu wodociągowego, z ujęcia Kirowej Wody,

- do czasu jego pełnej realizacji utrzymuje się  zaopatrzenie z istniejących  ujęć, w tym z ujęć indywidualnych i grupowych; nadające się do wykorzystania elementy istniejących systemów powinny być włączone do gminnego systemu zaopatrywania w wodę,

- tereny, których położenie uniemożliwi przyłączenie do gminnego systemu wodociągowego, powinny być zaopatrywane z indywidualnych bądź grupowych urządzeń wodociągowych,

- warunkiem zaopatrzenia w wodę z gminnego systemu wodociągowego powinno być posiadanie szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki lub włączenie do sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków.

- utrzymuje się tereny istniejących urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone symbolem W1.

§ 18.

Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:

- tereny,   o  których   mowa   w § 6 –12,  powinny  być  wyposażone w   urządzenia kanalizacyjne, stanowiące część systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków miasta Zakopanego, w drodze rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- do czasu pełnej realizacji tego systemu, utrzymuje się rozwiązania   dotychczasowe, w tym urządzenia indywidualne i grupowe, z gromadzeniem ścieków w szczelnych zbiornikach i wywożeniem ich do oczyszczalni,

- tereny, których położenie uniemożliwi przyłączenie do systemu, o którym mowa w pkt 1, powinny być wyposażone w grupowe lub indywidualne urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków; do czasu realizacji tych urządzeń utrzymuje się rozwiązania dotychczasowe, pod warunkiem stosowania szczelnych zbiorników i wywożenie ścieków do oczyszczalni,

- wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem NO1, pod ewentualną lokalizację wiejskiej oczyszczalni ścieków; realizacja jej umożliwiłaby częściowe uniezależnienie systemu kanalizacyjnego wschodniej części wsi Kościelisko od systemu miasta Zakopanego. Ustala się następujące warunki realizacji tej oczyszczalni:

- należy zachować parametry oczyszczania ścieków wymagane w związku   z ochroną zbiornika Czorsztyńskiego,

- należy zastosować system oczyszczania ścieków nie powodujący uciążliwości w stosunku do otoczenia.

§ 19.

Ustala się następujące zasady wyposażenia w systemy energetyczne; ustala się następujące warunki funkcjonowania i rozwoju tych systemów:

- utrzymuje się istniejący system dostarczania energii elektrycznej, z jego modernizacją i rozbudową stosownie do potrzeb, z zachowaniem następujących zasad:

- preferuje się sytuowanie stacji transformatorowo rozdzielczych ŚN/0,4 kV  w wersji wewnętrznej (wbudowanych),

- z uwagi na ochronę krajobrazu preferuje się stosowanie sieci kablowych,

- utrzymuje się istniejące, napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV; wzdłuż ww. linii wyznacza się granice stref ochronnych o szerokości  wynoszącej 18,5 m od osi tych linii; w odniesieniu do terenów objętych strefami ustala się następujące zasady:

- ustala się zakaz jakiejkolwiek zabudowy,

- każda ingerencja w obszar strefy wymaga uzyskania zgody właściwego zakładu energetycznego ds. wysokich napięć,

- w związku z orientacyjnym oznaczeniem przebiegu linii 110 kV na rysunku planu, niezbędne jest każdorazowe uściślenie granicy strefy w przypadku zagospodarowywania obszarów w sąsiedztwie tej linii,

- należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze nieuciążliwe dla środowiska, jak energię elektryczną i gaz, w tym - w miarę możliwości - wykorzystać   energię   wód    geotermalnych   do   ogrzewania   budynków  i  dostarczania  ciepłej  wody,  oraz  w  działalności  gospodarczej  rolniczej i nierolniczej, a także w urządzeniach wypoczynkowo-turystycznych, jak: kąpieliska kryte i otwarte.

- należy tworzyć zachęty do ocieplania istniejących budynków i propagować budowe energooszczędnych domów.

§ 20

Ustala się następujące zasady wyposażenia w system telekomunikacyjny; ustala się następujące zasady funkcjonowania i rozwoju tego systemu:

- utrzymuje się dotychczasowe zasady wyposażenia w zakresie telekomunikacji,

- rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do potrzeb obejmuje modernizację i budowę centrali oraz sieci abonenckich, z dopuszczeniem różnych operatorów, a także rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych,

- z uwagi na ochronę krajobrazu należy stosować przewody podziemne.

§ 21.

Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospodarki odpadami, polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i wywożeniu ich na wysypisko położone poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym. Ustala się następujące zasady funkcjonowania i rozwoju gospodarki odpadami:

- wprowadzanie systemu segregacji odpadów stałych u „wytwórców”; przekazywanie im zestawów do segregowania odpadów,

- zawieranie przez gminę porozumień z odbiorcami odpadów nadających się do wtórnego wykorzystania,

- wywożenie odpadów nieprzerabialnych na składowisko komunalne,

- wywożenie odpadów niebezpiecznych na specjalne składowisko odpadów szkodliwych,

- zapewnienie niezawodności funkcjonowania taboru służącego do wywożenia odpadów.

- likwidowanie i rekultywowanie „dzikich” wysypisk oraz niedopuszczanie do powstawania nowych.

§ 22.

Określa się następujące zasady ochrony przed skutkami powodzi i nagłych wezbrań wód:

- stworzenie systemu monitorowania zjawisk powodziowych i opracowanie kompleksowego programu rozwiązań w zakresie zabezpieczeń przed powodzią i nagłymi wezbraniami wód,

- utrzymywanie i uzupełnienie urządzeń hydrotechnicznych potoków w dobrym stanie technicznym oraz utworzenie nowych, niezbędnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, m.in. przy zastosowaniu obudowy biologicznej cieków.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23.

Wysokość jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się w wysokości  .........% ww.  wzrostu  wartości,  stosownie do postanowień art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 24.

- Traci moc uchwała nr 95/XVI/86 Rady Narodowej Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej z dnia 10 lipca 1986 roku w sprawie Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tatrzańskiej, w części dotyczącej obszaru wschodniej części wsi Kościelisko, objętej niniejszym planem.

2. Traci moc uchwała nr II/12/98 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10.11.1998 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kościelisko i Witów, w zakresie dotyczącym obszarów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt „d” i „e” ww. uchwały, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2117,  2118 i 4107, objętych niniejszym planem.

§ 25.

Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały.