Załącznik nr 9.4

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁKI

Trasa nr 1, Skawina – Kraków Tyniec, oznakowanie trasy: Szlak Bursztynowy

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działki nr: 31 03/2, 31 04, 31 00/2, 30 99, | droga utwardzona – nawierzchnia jezdni asfaltowa | tablica informacyjna w konstrukcji stalowej 1 szt., ocynkowanej o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| działki nr: 31 02/2, 32 38/1, 31 79, 31 81, | droga utwardzona – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna, asfaltowa | Bez zmian |  |
| działka nr 31 74 | droga utwardzona dł. ok 10,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, asfaltowa szer. ok. 2,0 – 2,5 m | remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu, wraz z podkładem i obramieniem z krawężników o pow. 20,0 m2, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o pow. 60,0 m2 wraz z podkładem i obramieniem z krawężników, wykonanie schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo z kostki betonowej brukowej, z regulacją profilu nawierzchni, umożliwiającej odpływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych na nieutwardzony teren własnej działki, wykonanie barier, poręczy, oraz tablicy informacyjnej w konstrukcji stalowej 1 szt., ocynkowanej o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 31 77 | droga utwardzona dł. ok 15,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, asfaltowa szer. ok. 1,5 – 2,0 m | remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu, wraz z podkładem i obramieniem z krawężników o pow. 20,0 m2, z regulacją profilu nawierzchni, umożliwiającej odpływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych, na nieutwardzony teren własnej działki, wykonanie tablicy informacyjnej w konstrukcji stalowej 1 szt., ocynkowanej o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 31 31, 22 87, 22 89/24, 18 30/1, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | - wykonanie tablicy informacyjnej w konstrukcji stalowej 3 szt., ocynkowanej o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, - dotyczy działki nr 18 30/1 Wykonanie zjazdu dla rowerów długości ok. 8 mb, z wału Skawinki na jezdnię ul. Rzecznej – pochylnia z zamkniętych profili stalowych, ocynkowanych, montowanych na fundamencie betonowym | - dz. nr 31 31 brak oznakowanego przejścia przez drogę krajową, - dz. nr 18 30/1 brak możliwości wydzielenia pasów poboczy, - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 18 53/2 | droga utwardzona dł. ok 315,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | - dotyczy działek nr 18 53/2, 18 53/4, 18 53/3, 463/4, 463/6, 463/7, Wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika prowadzącego wałem Skawinki wzdłuż ul. Tynieckiej, poprzez usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni i podłoża, oraz wykonanie nowej wraz z podłożem z asfaltu lub recykliny. Parametry: 375 mb x ok. szer. 160 cm = 600,00 m2 + obrzeża = 750,00 mb, | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 18 53/4 | droga utwardzona dł. ok 18,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 18 53/3 | droga utwardzona dł. ok 7,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyzej | Jak wyżej |
| działka nr 463/4 | droga utwardzona dł. ok 10,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyzej | Jak wyżej |
| działka nr 463/6 | droga utwardzona dł. ok 16,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 463/7 | droga utwardzona dł. ok 20,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 463/5 | droga utwardzona dł. ok 550,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | - remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. 840,0 m2, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia wraz z podkładem i obramieniem z krawężników, z regulacją profilu nawierzchni, umożliwiającej odpływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych, wykonanie barier dł. łącznie 25 m, - wykonanie zjazdu dla rowerów z wału na jezdnię – pochylnia z zamkniętych profili stalowych, ocynkowanych, montowanych na fundamencie betonowym, wraz z wykonaniem oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej 1 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 463/1, | droga utwardzona dł. ok 880,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m plac utwardzony o pow. ok. 200,0 m2 – nawierzchnia żwirowa | - odtworzenie nawierzchni korony wałów Rzepnika – Skawinki od przepustu do placyku przy moście na Skawince, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni korony wałów, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej z obrzeżami na podłożu, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 920 mb x średnio 3 mb = 2 760,00 m2 + obrzeża ok. 1 840,00 mb - Zabezpieczenie wałów przed wjazdem quadów, od strony Skawiny i od strony Krakowa, przez wykonanie 3 barierek stalowych otwieranych szerokości ok. 300 cm, z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, na fundamencie, wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, - PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / – lokalizacja: placyk przy moście na Skawince | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 449 | droga utwardzona dł. ok 12,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | dotyczy działek nr: 449, 271, 270, 265, 263, 260, 261, 255, 254, 252, 251, 250, 249, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6 - Odtworzenie nawierzchni korony wałów, na odcinku wałów od granicy z Krakowem do przepustu na Rzepniku, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni korony wałów, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej z obrzeżami na podłożu, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 841 mb x średnio 3 mb = 2 523,00 m2 + obrzeża ok. 1682,00 mb - Wykonanie w obrębie wału oznaczenia geodezyjnego z wygrawerowanym napisem, na granicy Kraków - Skawina, z kamienia naturalnego o wymiarach 40x40x60 cm na fundamencie, - Wykonanie 2 zabezpieczeń na wjeździe na wał, z barierek stalowych otwieranych szerokości ok. 300 cm, na 250 mb od granicy z Krakowem, z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, na fundamencie, - Wykonanie obustronnego zabezpieczenia krawędzi wału przepustu na Rzepniku długości 30 mb, z barierek stalowych wysokości 120 cm, z profili zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, na fundamencie, Parametry:2 szt. x 30 mb = 60 mb - Wykonanie zjazdu dla rowerów z wału na jezdnię – pochylnia z zamkniętych profili stalowych, ocynkowanych, montowanych na fundamencie betonowym wraz z wykonaniem oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| Działki nr: 271, 270, 265, 263, 261, 260, 255, 254, 252, 251, 250, 249, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6, | droga utwardzona dł.; działki nr: 271 ok. 40,0 m, 270 ok. 17,0 m, 265 ok. 50,0 m, 263 ok. 33,0 m, 261 ok. 33,0 m, 260 ok. 55,0 m, 255 ok. 54,0 m, 254 ok. 20,0 m, 252 ok. 25,0 m, 251 ok. 25,0 m, 250 ok. 10,0 m, 249 ok. 14,0 m, 439/1 ok. 230,0 m, 439/2 ok. 640,0 m, 439/3 ok. 40,0 m, 439/4 ok. 31,0 m, 439/5 ok. 35,0 m, 439/6 ok. 75,0 m, | Jak wyżej | Jak wyżej |

Trasa nr 2, Skawina – Wola Radziszowska - Skawina

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działka nr 31 74 | droga utwardzona dł. ok 10,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, asfaltowa, szer. ok. 2,0 – 2,5 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| działka nr 31 77 | droga utwardzona dł. ok 15,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, asfaltowa, szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działki nr: 31 31, 22 87, 22 89/24, 18 30/1, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działka nr 18 53/2 | droga utwardzona dł. ok 315,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działka nr 18 53/4 | droga utwardzona dł. ok 18,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działka nr 18 53/3 | droga utwardzona dł. ok 7,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działka nr 463/4 | droga utwardzona dł. ok 10,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działka nr 463/6 | droga utwardzona dł. ok 16,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działka nr 463/7 | droga utwardzona dł. ok 20,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działka nr 463/5 | droga utwardzona dł. ok 550,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak trasa nr 1 | Jak trasa nr 1 |
| działki nr: 462/7, 413/2, 77/1 | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 78 | droga utwardzona dł. ok 810,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | - dotyczy działek nr 78, 83/1, 202, 75, 28, 1, Odtworzenie nawierzchni korony wałów, na odcinku wałów od mostu na Skawince do mostu na kanale Łączany-Skawina, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni korony wałów, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej z obrzeżami na podłożu, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 2 360 mb x średnio 3 mb = 7 080,00 m2 + obrzeża ok. 4 720,00 mb - dotyczy działki nr 78, Wymiana szlabanu na wale od strony mostu na Skawince - wykonanie zabezpieczenia na wjeździe na wał, z barierek stalowych otwieranych szerokości ok. 300 cm, z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, na fundamencie, - dotyczy działek nr 78, 83/1, 202, 75, 28, 1, Zabezpieczenie wałów przed wjazdem quadów od strony kanału, przez wykonanie 8 barierek stalowych otwieranych szerokości ok. 300 cm, z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, na fundamencie, - wykonanie tablic informacyjnych 3 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, w tym przy moście na kanale Łączany-Skawina, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących miejsc postojowych, | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 83/1 | droga utwardzona dł. ok 6,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 202 | droga utwardzona dł. ok 50,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m plac utwardzony o pow. ok. 200,0 m2 – nawierzchnia żwirowa | Jak wyżej - PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / | Jak wyżej |
| działka nr 75 | droga utwardzona dł. ok 12,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 28 | droga utwardzona dł. ok 520,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 mdroga utwardzona dł. ok 520,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 1 | droga utwardzona dł. ok 1360,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działki nr: 38, 115, 122, 4, 18/1, 17, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 623 | plac utwardzony o pow. ok. 200,0 m2 – nawierzchnia żwirowa, kostka, asfalt | - remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. 200,0 m2, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia wraz z podkładem i obramieniem z krawężników, z regulacją profilu nawierzchni, umożliwiającej odpływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych na teren nieutwardzony własnej dzialki, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, - PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 461, 154, 365/2, 661, 530, 618, 639, 623, 565, 593, 741, 755, 761, 763, 776, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian - wykonanie tablic informacyjnych 3 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, działki nr 763, 776 bez możliwości zabezpieczenia poboczy i przejścia na drodze krajowej, konieczność oznakowania w formie tablic |
| działka nr 779 | droga utwardzona dł. ok 60,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | - dotyczy działek nr 779, 11 82, 11 98, Odtworzenie nawierzchni drogi w miejscowości Wielkie Drogi, od drogi nr 44 w kierunku południowym, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej nawierzchni, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni utwardzonej żwirowej wraz z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 300 mb x średnio 3 mb = 900,00 m2, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | - brak możliwości wydzielenia pasa poboczy - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 11 82 | droga utwardzona dł. ok 1300,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 11 98 | droga utwardzona dł. ok 480,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działki nr: 11 99, 11 97, 11 96, 11 81, 878/4, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | droga wąska 3,5 – 4,0 m, brak możliwości wykonania pasa poboczy |
| działki nr: 11 94, 860, 86, 41, 9, 8, 53, 50, 23 03, 230, 346, 235, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | droga wąska 4,5 – 5,5 m, dz. nr 346 własność prywatna, nie wydzielona w pasie drogowym |
| działka nr 224 | droga utwardzona dł. ok 240,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, asfaltowa, szer. ok. 3,5 – 4,0 m | miejscowy remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu, korekta w granicach 1%, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi. | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 223/2 | droga utwardzona dł. ok 42,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | - dotyczy działek nr 223/2, 614, Odtworzenie nawierzchni drogi, na odcinku lasu pod Grabiem, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej na podłożu, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 820 mb x średnio 0,5 mb = 410,00 m2, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | własność nieruchomości dzialki nr 223/2 prywatna, nie wydzielona w pasie drogowym - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 614 | droga utwardzona dł. ok 780,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 150 | droga utwardzona dł. ok 300,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m | - dotyczy działek nr 150, 152, Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej, w rejonie Garcowca nad Wolą Radziszowską, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej z obrzeżami na podłożu, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 220 mb x średnio 3 mb = 660,00 m2, wykonanie tablic informacyjnych 1 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 152 | droga utwardzona dł. ok 220,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działki nr: 171, 869/2, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | droga wąska 4,5 – 5,5 m., brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 16 99, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działki nr: 15 85, 13 37/9, 16 34, 17 06, 20 33, 20 54, 26 00, 26 01, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, droga nie przebiega w pasie drogowym dz. nr 16 34, |
| Działki nr: 12 96, 23 29, / alt. 201,/ 24, 25, 4, 2, 15 91, 19 31, 414/2, 409, 414/9, 412, 413/1, 419/10, 417, 418/3, 102, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie tablic informacyjnych 3 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, droga nie przebiega w pasie drogowym dz. nr 414/2, 409, 412, 413/1, 419/10, 417, 418/3, |

TEREN LASU BRONACZOWA

| działka nr 18 79 | dojazd drogą utwardzoną – nawierzchnia jezdni asfaltowa, żwirowa szer. ok. 3,5 m – 4,0 m, w granicy jezdni rów odwadniający z przepustem | remont rowu odwadniającego |  |
| --- | --- | --- | --- |
| działka nr 19 75 | droga utwardzona – nawierzchnia jezdni i szerokich poboczy utwardzona, żwirowa szer. ok. 10,0 m – 12,0 m na długości ok. 30,0 m – 35,0 m | remont rowu odwadniającego na dł. ok 30,0 m wraz z przepustem / z wykonaniem nowej rury, prefabrykowanych betonowych płyt ażurowych /, wykonanie pielęgnacji istniejącego zadrzewienia w obrębie rowu, wykonanie zabezpieczenia rowu przy istniejącym przepuście w formie bariery, konstrukcja bariery stalowa dł. ok. 10 m, remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. ok. 350,0 m2 z wykonaniem regulacji profilu i przebiegu drogi, odpływu wód opadowych z powierzchni utwardzonych i wykonaniem rozgraniczenia przebiegu drogi i obszarów szerokich poboczy, poprzez zróżnicowanie koloru kruszywa i wykonanie obramienia z obniżonych krawężników, wykonanie zabezpieczenia akustycznego od strony autostrady, oraz tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | ukształtowanie szerokich poboczy, ma umożliwić wyznaczenie ok. 20 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 19 76 | droga utwardzona dł. ok 360,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 1 % |  |
| działka nr 19 82 | droga utwardzona dł. ok 200,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m | - miejscowy remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu – korekta w granicach 2 %, remont mostka nad przepustem dł. ok. 4,0 m, konstrukcja mostka drewniana / z wykonaniem prefabrykowanych betonowych płyt ażurowych /, wykonanie pielęgnacji istniejącego zadrzewienia w obrębie przepustu, wykonanie zabezpieczenia przy istniejącym przepuście w formie bariery, konstrukcja bariery drewniana, dwustronna dł. ok. 5,0 m, wykonanie tablic informacyjnych 3 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, - dotyczy działek nr 19 82, 19 81, - Wykonanie schodów terenowych o konstrukcji drewnianej długości 20 m wraz z „kładką” dł. 5 m., z drewna naturalnego, impregnowanego, układanego na terenie. - Wykonanie „kładki” w konstrukcji drewnianej dł. 10 m., drewna naturalnego, impregnowanego, układanego na terenie. | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 19 81 | droga utwardzona dł. ok 820,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 2%, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, |  |
| działka nr 19 80 | droga utwardzona dł. ok 1260,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 1 %, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, |  |
| działka nr 19 79 | droga utwardzona dł. ok 1100,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | - dotyczy działek nr 19 79, 19 78, 19 73, Odtworzenie nawierzchni drogi, na odcinku lasu Bronaczowa – od południowego skraju lasu do tzw. Drogi Wojskowej (głównej grzbietowej), polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 900 mb x średnio 2 mb = 1 800,00 m2 | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 19 78 | droga utwardzona dł. ok 520,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 19 73 | droga utwardzona dł. ok 220,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej, oraz: wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, - droga utwardzona dł. ok 260,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 4,0 – 6,0 m: wykonanie zabezpieczenia rowu przy istniejących przepustach w formie bariery, konstrukcja bariery stalowa dł. ok. 10 m – 2 sztuki, - droga utwardzona dł. ok 360,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m: remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. ok. 600,0 m2 z wykonaniem regulacji profilu drogi, odpływu wód opadowych z powierzchni utwardzonych z wykonaniem wodospustów, w tym wykonanie remontu przepustów istniejących | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 19 72 | droga utwardzona dł. ok 1080,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 2 %, ze szczególnym uwzględnieniem terenu wjazdu do lasu, wykonanie remontu istniejącego zabezpieczenia rogatki, wraz z nowymi elementami ograniczenia ruchu, konstrukcja zabezpieczenia wjazdu stalowa, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, - dotyczy działek nr 19 72, 19 74, 19 75, Odtworzenie nawierzchni drogi leśnej, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 570 mb x średnio 2 mb = 1 140,00 m2 | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 19 74 | droga utwardzona dł. ok 210,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m | Jak wyżej - miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 6 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi, odpływu wód opadowych z powierzchni utwardzonych z wykonaniem wodospustów, w tym wykonanie remontu przepustów istniejących, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | Jak wyżej |
| działka nr 19 75 | droga utwardzona dł. ok 580,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 10 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi, odpływu wód opadowych z powierzchni utwardzonych z wykonaniem wodospustów, w tym wykonanie remontu przepustów istniejących, wykonanie tablic informacyjnych 9 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, | Jak wyżej |
| działka nr 19 81 | Teren utwardzony, nawierzchnia żwirowo - ziemna | - PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 308/14, 614 | droga utwardzona dł. ok 840,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 6 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi, wykonanie tablic informacyjnych 2 szt., o wymiarach ok. 40 cm x 60 xm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie, |  |

| działka nr 16 40/1 | droga utwardzona dł. ok 200,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 20 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi, odpływu wód opadowych z powierzchni utwardzonych na teren nieutwardzony własnej dzialki | droga w terenie nie przebiega w obrębie granic nieruchomości, - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| --- | --- | --- | --- |
| działka nr 16 25/2, | droga utwardzona dł. ok 420,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,0 – 3,0 m | Bez zmian |  |
| działka nr 61 16 | Teren utwardzony, nawierzchnia żwirowo - ziemna | - PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 16 25/2, 844, 852/1, 586, 492, 106, 22/3, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 37, | droga utwardzona dł. ok 180,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,0 – 4,0 m | - dotyczy dzialek nr 37, 42 07/2, 38 48/10, 38 48/15, 38 48/11 Odtworzenie nawierzchni drogi Buków – Skawina Łysa Góra, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi z wykarczowaniem roślinnosci, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 170 mb + 580 mb = 1 500,00 mb x średnio 2 mb = 1 500,00 m2 | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 42 07/2, | droga utwardzona dł. ok 680,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,0 – 4,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 38 48/10, | droga utwardzona dł. ok 22,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,0 – 4,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka nr 38 48/15, | droga utwardzona dł. ok 8,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,0 – 4,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka 38 48/11, | droga utwardzona dł. ok 33,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,0 – 4,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działki nr: 38 07, 34 10, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka 34 11, | droga utwardzona dł. ok 20,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, płyty chodnikowe, szer. ok. 1,5 – 2,0 m | - dotyczy dzialek nr 34 11, 38 11/2, 30 39/4 Wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika w Skawinie na Osiedlu Starym (ul. Żeromskiego), poprzez usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni i podłoża, oraz wykonanie nowej wraz z podłożem z płyt betonowych chodnikowych, oraz wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 1, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie. Parametry: 30 mb x ok. szer. 120 cm = 36,00 m2 + rozbiórka + obrzeża = 60,00 mb | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| Działka 38 11/2, | droga utwardzona dł. ok 3,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, płyty chodnikowe, szer. ok. 1,5 – 2,0 m, mostek | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działka 30 39/4, | droga utwardzona dł. ok 30,0 m – nawierzchnia żwirowo – ziemna, płyty chodnikowe, szer. ok. 1,5 – 2,0 m | Jak wyżej | Jak wyżej |
| działki nr: 30 35/9, 30 14/1, 30 31/3, 30 47/ 1, 30 47/2, 3008, 29 99/1, 29 99/2, 29 99/3, 29 97/2, 30 01/1, 56 56/6, 29 96/1, 56 56/1, 56 56/3, 31 10, 31 00/2, 31 03/2, 31 79, 31 81, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodników płyty betonowe | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |

Trasa nr 3, Sosnowice Przyśnica – Krzęcin – Jurczyce - Chorzyny

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działki nr: 11 83, 11 82, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 1, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| --- | --- | --- | --- |
| działka nr 10 96, | droga utwardzona dł. ok 1200,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian |  |
| działka nr 509, | droga utwardzona – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 847, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa, żwirowo – ziemna dł. ok. 250,0 m szer. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian | obrys granic nieruchomości działki drogowej nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi na odcinku wschodnim |
| działka nr 279, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna dł. ok. 5,0 m szer. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian |  |
| działka nr 644, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna dł. ok. 590,0 m szer. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian | obrys granic nieruchomości działki drogowej nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi |
| działka nr 705, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna dł. ok. 640,0 m szer. 2,5 – 4,0 m | Bez zmian |  |
| działka nr 73, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa, żwirowo – ziemna dł. ok. 470,0 m szer. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian |  |
| działki nr: 204, 172, 106, 46/1, 118, 24/2, 222, 206, 337, 354, 661, 24/3, 714, 13 10, 24/3, 13 57, 13 67, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 24/3, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna dł. ok. 160,0 m szer. 2,5 – 4,0 m | Bez zmian | droga przebiega w obszarze nieruchomości działki kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie nasypu |
| działka nr 13 79, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna dł. ok. 420,0 m szer. 1,5 – 2,0 m | Bez zmian |  |
| działka nr 254, | mostek | Bez zmian |  |
| działka nr 17 79/2, 17 87/2, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna dł. ok. 9,0 m szer. 1,5 – 2,0 m | Bez zmian |  |
| działka nr 17 90, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowo – ziemna dł. ok. 360,0 m szer. 1,5 – 2,0 m | Bez zmian |  |
| działki nr 15 91, 18 79, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 1, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie | brak możliwosci wydzielenia pasa poboczy |

Trasa nr 3A , Facimiech – Wielkie Drogi

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działki nr: 153, 938, 10 01, 10 04, 10 81, 10 59, 438, 172, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| --- | --- | --- | --- |

Trasa nr 4 , Wola Radziszowska Garcowiec – Mogilany Skrzyszów

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| Radziszów teren na trasie nr 4 od stacji kolejowej do mostka | droga utwardzona, płyty chodnikowe, dł. ok 820,0 m | Wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika w Radziszowie poprzez usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni i podłoża, oraz wykonanie nowej wraz z podłożem z płyt betonowych chodnikowych, Parametry:820 mb x ok. szer. 200 cm = 1 640,00 m2 + rozbiórka + obrzeża = 1 640,00 mb | Teren nieruchomości możliwy do określenia po dokonaniu oceny technicznej utwardzenia nawierzchni chodnika |
| --- | --- | --- | --- |
| działki nr: 264/1, 250, 249, | droga utwardzona dł. ok 280,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m, | - Odtworzenie nawierzchni drogi za Mogilanami Celinami do Konary Skrzyszów (gm. Mogilany), polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi z wykarczowaniem roślinnosci, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni utwardzonej żwirowej z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 240 mb x średnio 3 mb = 720,00 m2, wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie | obrys nieruchomości działki nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna, przepust wody zlokalizowany poza obrysem granic nieruchomości, konieczność zabezpieczenia przepustu wody barierami stalowymi, - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 264/1, 182, 181/5, 181/6, 123/2, 77/2, 329/2, 57, 370, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie Mogilany Działka nr 330-utwardzenie nawierzchni ok.100m2, - PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działki nr 370, 7, | drogi utwardzone dł. ok. 2100 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 4,5 – 5,0 m, | - Odtworzenie nawierzchni drogi w Mogilanach ul. Mogilańska, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej nawierzchni drogi, odprowadzenie wód opadowych z utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 2000 mb x średnio 3,5 mb = 7 000,00 m2, wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, obrys granic nieruchomości dz. nr 7 nie pokrywa się z obrysem pasa drogowego, miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 3 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi, na dlugości ok. 60 m. - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |

| działka nr 228 | droga utwardzona dł. ok 100,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian |  |
| --- | --- | --- | --- |
| działka nr 352 | droga utwardzona dł. ok 2140,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian | - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działka nr 10 74/1 | droga utwardzona dł. ok 400,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, obrys granic nieruchomości dz. nr 10 74/1 nie pokrywa się z obrysem pasa drogowego i stanowi prywatną własność, miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 3 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi, na dlugości ok. 60 m. |
| działka nr 11 58 | droga utwardzona dł. ok 10,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian |  |
| działka nr 712 | droga utwardzona dł. ok 1600,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian |  |

Trasa nr 5 , Radziszów Zadworze – ul. Kwiatowa/Jagodowa – Radziszów centrum

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działki nr: 852/1, 555, 513, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 m montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, |
| --- | --- | --- | --- |

Trasa nr 6 , Facimiech – Pozowice – Czernichów

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działki nr: 565, 566, 568, 393, 389, 294, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, |
| --- | --- | --- | --- |
| działka nr 381/1 | plac utwardzony o pow. ok. 200,0 m2 – nawierzchnia żwirowa | remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu o pow. 200,0 m2, wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia wraz z podkładem i obramieniem z krawężników, z regulacją profilu nawierzchni, umożliwiającej odpływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych, wykonanie tablicy informacyjnej stalowej, ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, stołu i stojaka na rowery, | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 294, 291/3, 231, 22, 77, 61, 359, 213, 300, 242, 416/1, 696/1, 83, 101, 179, 182, 181, 192/1, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, |
| działki nr: 238/1, 750, | droga utwardzona dł. ok 780,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 4,0 – 5,0 m | miejscowy remont żwirowej nawierzchni utwardzenia gruntu – korekta w granicy 5%, wykonanie zjazdu dla rowerów z wału na jezdnię – pochylnia z zamkniętych profili stalowych, ocynkowanych, montowanych na fundamencie betonowym, wraz z wykonaniem oznakowania z planszy stalowej ocynkowanej, szt. 1, o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 749, 836, 673/2, 673/1, 670/15, 416/7, 416/11, 706/2, 616, 564, 715, 602, 586, 599, 564, 897, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, dz. nr 586 wymaga zabezpieczenia przepustu wody |
| Działka nr 451/8 - Kamień | Utwardzona nawierzchnia gruntu | PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / |  |
| Działka nr 958/9 - Czernichów | Utwardzona nawierzchnia gruntu | PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / |  |

Trasa nr 7 , Świątniki Górne – Konary – Włosań – Olszowice – Świątniki Górne

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| Działki nr: 454, 442, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni utwardzona żwirowo - ziemna, | Odtworzenie nawierzchni drogi we Włosani na odcinku od końca ul. Słonecznej w kierunku kościoła we Włosani, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni utwardzonej żwirowej z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 800 mb x średnio 3 mb = 2 400,00 m2 Remont przepustu rurowego. | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Działka nr 745 | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni utwardzona żwirowo - ziemna, | Odtworzenie nawierzchni drogi we Włosani ul. Brzozowa, polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni utwardzonej żwirowej z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. Parametry: 1250 mb x średnio 3 mb = 3750,00 m2 | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| Działka nr 417/1 |  | - PUNKT WYPOCZYNKOWY – w zakresie określonym w specyfikacji technicznej i programie funkcjonalnym / opis w miejscowości Olszanica / | materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: 158/1, 158/2, 157/3, 157/4, 160, 161, 162 i 157/6 |  | Centrum Informacyjne Szlaków w Świątnikach Górnych. -forma parku o powierzchni ok. 9000 m2, na którym utworzone zostaną alejki o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej (pow. ok. 1300 m2), przy alejkach rozmieszczone będą podświetlone słupy informacyjne, pełniące równocześnie funkcję latarni, w południowej części wydzielone zostanie miejsce z utwardzoną nawierzchnią z betonowej kostki brukowej (o pow. ok. 100 m2), przy którym umieszczonych zostanie ok. 100 miejsc do siedzenia, planuje się utworzyć w części parku niewielki edukacyjny plac zabaw, akcent architektoniczny. Projektowane wyposażenie: wielostanowiskowe stojaki na rower (4 szt.), miejsca do siedzenia (50 miejsc), kosze na śmieci (12 szt.)., infomat. Należy wykonać zejścia jak i zjazdy z istniejącego parkingu na teren Centrum, dostosowane dla rowerów i wózków, jak również uporządkowanie i wykonanie nowej zieleni wysokiej i niskiej wg koncepcji zag. terenu. | - inwestycja planowana na podstawie zatwierdzonego programu funkcjonalno – przestrzennego, - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, |
| działki nr: 109, 502, 605/2, 605/1, 13 34/7, 12 68, 157, 12 09, 11, 8/1, 15, 148, 144/3, 143, 139 A, 84, 139, 100, 122/1, 301/1, 313, 301/2, 289/6, 772/2, / 847/ | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie tablicy informacyjnej stalowej, ocynkowanej, szt. 4, o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, obrys nieruchomości działki drogowej nr 605/2, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, działki nr 148, 144/3, 143, wyłączone z zakresu inwestycji, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szlaku nr 7, dz. nr 84 stanowi prywatną własność, a ponadto obrys granic nieruchomości nie pokrywa się z obrysem pasa drogowego, |
| Działki nr: 68/22 , 68/15, 68/20, 68/19, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa , teren utwardzony żwirowo - ziemny | Miejsce wypoczynkowe w Olszowicach lokalizacja planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw dla dzieci, po stronie północnej. Zakres planowanych prac : - odtworzenie utwardzonej nawierzchni terenu, o powierzchni ok. 10 mb x 10mb, polegającej na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej nawierzchni żwirowo - ziemnej, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej i wykonanie nawierzchni ziemnej lub utwardzonej żwirowej wraz z podkładem i obrzeżami, z odprowadzeniem wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej żwirowej, bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. - wykonanie wiaty jako wolnostojącego budynku o powierzchni zabudowy ok. 25 m2, w konstrukcji drewnianej z dachem pokrytym dachówką, fundamenty żelbetowe, posadzka - utwardzona nawierzchnia żwirowa z odprowadzeniem wód opadowych bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki. - montaż 4 sztuk ławek drewnianych (wewnątrz wiaty 8 szt.), 1 szt. stolika drewnianego, 1 szt. kosza na śmieci, 1 szt. stojaka na rowery, na fundamencie betonowym. -wykonanie dojścia o nawierzchni utwardzonej, żwirowej wraz z podkładem i obrzeżami, szer. 3m, dł., ok. 30 m, z możliwością odprowadzenia wód opadowych na nieutwardzony teren własnej dzialki. -wykonanie oświetlenia utwardzonego dojścia i placu punktu wypoczynkowego. -wykonanie zieleni niskiej i wysokiej: a/ terenów trawiastych o pow. 60 m2 b/ krzewów ozdobnych dł. 25 m c/ drzew ozdobnych 12 szt. Parametry techniczne planowanych prac budowlanych : Wiata o konstrukcji drewnianej: jednokondygnacyjny obiekt otwarty, kryty dachem spadzistym, o tradycyjnej formie architektonicznej, z funkcją ogólnodostępnego zaplecza rekreacyjnego o charakterze gospodarczo – wypoczynkowym. Układ konstrukcyjny – konstrukcja drewniana, szkieletowo – słupowa, posadowiona na stopach fundamentowych, konstrukcja dachu drewniana, dach spadzisty. Rozwiązania budowlane - ściany fundamentowe żelbetowe, izolowane przeciwwilgociowo, ściany zewnętrzne na konstrukcji drewnianej słupów, oraz ram – deskowanie boazeryjne na pióro i wpust. Elementy drewniane konstrukcji ścian łączone z fundamentem za pomocą kotw stalowych, ocynkowanych. Posadzki – wszystkie planowane posadzki na gruncie – żwir, lub kostka betonowa, na podlożu mrozoodpornym. Dach – dachówka ceramiczna na łatach i kontrłatach. Wykonanie pokrycia dachu z pełnym wyposażeniem, tj. m.in. dachówkami narożnymi, gąsiorami, grzebieniami, łącznikami stalowymi łączącymi dachówki z krokwiami etc. Wykończenie elewacji – wykończenie elewacji deskami boazeryjnymi drewnianymi na pióro i wpust, grubości 32 mm, oraz połaci dachów od spodu w obrysie całych powierzchni deskami boazeryjnymi na pióro i wpust grubości 19mm. Wykończenie wewnątrz – ściany i sufity jak na zewnątrz, wyposażenie budynków w ławki drewniane, typowe szer. 40 cm i długości 100 cm, wysokie 45 cm., ilość ławek 8 szt. i 1 szt. stolika drewnianego o wym. 60 x 120 cm. Barierki Układ konstrukcyjny – konstrukcja stalowa słupowa, posadowiona na stopach fundamentowych Rozwiązania materiałowe - Beton – fundamenty - Elementy stalowe - profil zamknięty fi 100 mm, ocynkowany, profil zamknięty fi 25 mm, ocynkowany, malowany proszkowo, słupki w rozstawie max 150 cm, poręcze na wysokości 75 i 90 cm, zaokrąglone i wysunięte poza obrys platformy 35 cm. Stojaki na rowery i barierki Układ konstrukcyjny – konstrukcja stalowa słupowa, posadowiona na stopach fundamentowych Rozwiązania materiałowe - Beton – fundamenty - Elementy stalowe - poręcze i słupki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, typowe, Kosze na śmieci Układ konstrukcyjny – konstrukcja stalowa słupowa, posadowiona na stopach fundamentowych Rozwiązania materiałowe - Beton – fundamenty - Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo |  |
| działka nr 745 | droga utwardzona dł. ok 1360,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 50 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi. | obrys nieruchomości działki drogowej nr 745, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna |
| działka nr 535 | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| / działka nr 454, / | droga utwardzona dł. ok 530,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m | Bez zmian | obrys nieruchomości działki drogowej nr 454, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna |
| działka nr 253, | droga utwardzona dł. ok 250,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m | miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 25 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi. wykonanie nawierzchni tłuczniowej na długości 300x3=900m2, | obrys nieruchomości działki drogowej nr 454, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna |
| działka nr 262, | droga utwardzona dł. ok 340,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 2,5 – 3,0 m | Bez zmian | obrys nieruchomości działki drogowej nr 454, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna |
| działki nr: /257, 222 /, 159, 109, 118, 602, / 11 89 /, 296/1, 285, 33/1, 111, 148, 154, / 336/7, 167/2, 236A /, 387, 172, 722/2, 412, 535 | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie tablicy informacyjnej stalowej, ocynkowanej, szt. 4, o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działki nr: 353/1, 336/7, 335/5, 410, 236, 257, 1189 | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowa szer. 3,0 – 4,0 m | - Odtworzenie nawierzchni drogi miejscowości Konary (droga „do kapliczki”), polegające na remoncie wybranych fragmentów utwardzonej lub ziemnej nawierzchni drogi, poprzez usunięcie nawierzchni uszkodzonej wraz z podkładem i wykonanie nawierzchni utwardzonej żwirowej z podkładem, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ziemnej i utwardzonej nawierzchni bezpośrednio na obszar nieutwardzony (trawa) własnej działki Parametry: 450 mb x średnio 3 mb = 1350,00 m2 Konieczność budowy przepustu (projekt zlecony przez Gminę). | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, dz. nr 353/1, 410, stanowi prywatną własność, a ponadto obrys granic nieruchomości nie pokrywa się z obrysem pasa drogowego, konieczność realizacji przepustu wodnego, miejscowy remont istniejącej żwirowej nawierzchni utwardzenia terenu – korekta w granicach 3 %, z miejscowym wykonaniem regulacji profilu drogi, na dlugości ok. 210 m. - materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, etc. |
| działki nr: / 236/, 387, 172, 412, 109, 91/1, 110/3, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |

Trasa nr 8, Świątniki Górne – Łyczański Las – Podstolice – Ochojno – Świątniki Górne

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działki nr: 414, 327, 13, 859, 860/4, 867/3, 826/18, 867/1, 851/2, 847/2, 770/1, 768/1, 767/1, 407/1, 409/3, 414/2, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie tablicy informacyjnej stalowej, ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| --- | --- | --- | --- |
| działki nr: 417, 421/6, 492/5, 421/4, 431/10, 431/12, 431/8, 494/2, / 503/5, 506/2, 511/2, 512/2, / | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni żwirowa szer. 3,0 – 4,0 m | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, obrys granic nieruchomości nie pokrywa się z obrysem pasa drogowego, |
| działki nr: 421/6, 492/5, 421/4, 431/10, 431/12, 431/8, 494/2, / 503/5, 506/2, 535/2, 536/2, 511/2, 512/2, / | droga utwardzona dł. łącznie ok 540,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian | obrys nieruchomości działek, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna |
| działki nr: 494/2, 494/1, 582/2, 701, 74, 681, 243, 446/1, 453, 446/2, 11 78, 11 76, 719, 850/2, 827, 719, 14 77, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 480 |  | Punkt wypoczynkowy w Rzeszotarach Działka w części utwardzona, płaska, niezabudowana, w pozostałej części obsadzona drzewami i krzewami, oraz pokryta trawnikiem. Punkt wypoczynkowy zlokalizowanyw centrum miejscowości, nieopodal obelisku upamiętniającego czterech działaczy niepodległościowych. Punkt wypoczynkowy w formie skweru, obejmuje obszar ok. 900 m2. Zakres prac zakłada wykonanie alejek o nawierzchni z kostki brukowej (powierzchnia ok.120 m2), biegnących przez cały obszar inwestycji. W centralnym punkcie załozenia, nieopodal pomnika/głazu, planuje się wykonanie akcentu architektonicznego, w sąsiedztwie którego umieszczone zostaną miejsca do siedzenia (9 miejsc), oraz słup informacyjny w formie betonowego postumentu, z postem zamontowanym pod przeźroczystą powłoką plexi, zwieńczony lampą, która pełnić będzie jednocześnie funkcję oświetlenia skweru. Na skwerze zamontowane zostaną także kosze na śmieci (2 szt.) oraz wielostanowiskowy stojak na rowery. Wykonanie inwestycji wymaga uporządkowania znajdującej się w tym miejscu zieleni, oraz wykonanej utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, brukowej, wymaga demontażu istniejącej tablicy informacyjnej z nazwami ulic, wraz z jej konstrukcją metalową, oraz ponownego montażu w miejscu wskazanym przez pracowników UMiG Świątniki Górne, wymagane jest również zabezpieczenie obelisku upamiętniającego działaczy niepodległościowych, a także demontaż istniejącej infrastruktury. W sąsiedztwie planowanego punktu istnieje parking wymagający przeprowadzenia prac remontowych, wchodzących w zakres inwestycji. | -inwestycja planowana na podstawie zatwierdzonego programu funkcjonalno – przestrzennego, -materiały wyjściowe; rozpoznanie stosunków wodnych wód powierzchniowych, rozpoznanie warunków geotechnicznych, rozpoznanie warunków uzbrojenia terenu, rozpoznanie warunków ukształtowania terenu i zainwestowania, inwentaryzacja dendrologiczna, |
| działka nr 11 32, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy, obrys granic nieruchomości nie pokrywa się z obrysem pasa drogowego, |
| działki nr: 15 04, 11 74, 14 04, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| działka nr 307, | droga utwardzona dł. ok 740,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian | obrys nieruchomości działek, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna |
| działka nr 9, | droga utwardzona dł. ok 350,0 m – nawierzchnia żwirowo - ziemna szer. ok. 3,5 – 4,0 m | Bez zmian | obrys nieruchomości działek, nie pokrywa się z rzeczywistym przebiegiem drogi, droga odcinkami w złym stanie technicznym – droga polna |
| działki nr: 13, 14 05, 14 04, 109, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie tablicy informacyjnej stalowej, ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |

Trasa nr 9 , Podstolice

| NUMERY DZIAŁEK | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | ZAKRES PRAC | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

| działka nr 243, 53/2, | drogi utwardzone – nawierzchnia jezdni asfaltowa | Bez zmian wykonanie tablicy informacyjnej stalowej, ocynkowanej, szt. 2, o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm montowanej na stalowej rurze wys. 250 cm i średnicy 10 cm, na fundamencie żelbetowym, | brak możliwości wydzielenia pasa poboczy |
| --- | --- | --- | --- |