UCHWAŁA  Nr XIII/104/03

Rady  Gminy  w Oświęcimiu

z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie:

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu terenu położonegow sołectwie Babice”

(ul. Starowiślna, ul. Soleniec, ul. Kwiatowa)

Plan dotyczy przeznaczenia terenów o powierzchni 17,6 ha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w sołectwie Babice w gminie Oświęcim.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,) w związku z art. 26, art. 7 i art 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 roku, Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Oświęcim

Rada Gminy w Oświęcimiu uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

# Ustalenia ogólne

§ 1

| 1. | Uchwala się „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Starowiślna, ul. Soleniec, ul. Kwiatowa)” zwany dalej planem. |
| --- | --- |
| 2. | Ustalenia planu dotyczą terenu o powierzchni 17,6 ha, określonego w następujący sposób: teren ograniczony ul. Starowiślną do wysokości działki nr 2044 (drogi) i wzdłuż tej działki, a następnie północną granicą działki nr 565/2 i 565/1 do ul. Kwiatowej i wzdłuż tej ulicy w kierunku północnym do drogi oznaczonej działką nr 2046 i wzdłuż tej działki do skrzyżowania z ul. Soleniec, a następnie ul. Soleniec do skrzyżowania z ul. Tęczową i ul. Starowiślną. |
| 3. | Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. |

§ 2

| Użyte w uchwale określenia oznaczają: |
| --- |
| 1. | Uchwała - oznacza niniejszą uchwałę Rady Gminy w Oświęcimiu, o ile z treści nie wynika inaczej. |
| 2. | Plan – oznacza przepisy planu, o którym mowa w § 1, o ile z treści nie wynika inaczej. |
| 3. | Rysunek planu – oznacza rysunek, o którym mowa w § 1, ust.3, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000 z naniesionymi granicami własności oraz numerami działek ewidencyjnych. |
| 4. | Linie rozgraniczające obowiązujące – oznaczają naniesione na rysunku planu linią ciągłą linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zróżnicowanych warunkach ich zagospodarowania. |
| 5. | Linie rozgraniczające orientacyjne - oznaczają naniesione na rysunku planu (w celu informacyjnym) linią przerywaną trasy komunikacyjne znajdujące się poza granicami terenu objętego planem. |
| 6. | Przepisy szczególne i odrębne – oznaczają przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych. |
| 7. | Przeznaczenie podstawowe – oznacza ustalony w planie sposób użytkowania terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. |
| 8. | Przeznaczenie dopuszczalne – oznacza ustalony w planie sposób użytkowania terenu uzupełniający przeznaczenie podstawowe, w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. |
| 9. | Działka budowlana – oznacza wydzieloną część terenu, przeznaczoną pod zabudowę. |
| 10. | Wskaźnik zainwestowania – wyrażony w % – oznacza pow. zainwestowania działki budowlanej, na którą składa się powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych oraz nawierzchni utwardzonych (chodniki, dojazdy, place manewrowe i postojowe itp.) podzieloną przez powierzchnię całkowitą działki budowlanej i pomnożona przez 100. |
| 11. | Linie zabudowy nieprzekraczalne – oznaczają ustalone w planie odległości usytuowania budynków od ciągów komunikacyjnych. |
| 12. | Działalność nieuciążliwa – oznacza zakaz lokowania i funkcjonowania przedsięwzięć, instalacji i urządzeń mogących znacząco wpływać na środowisko, dla których istnieje wymóg sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. “Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. nr 62, poz. 627,) a do czasu wydania przepisów wykonawczych do UPOŚ działalność nie wymienioną w § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 roku w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz. 589 z 1998 roku.) |

§ 3

| 1. | Przebieg linii rozgraniczających obszary o różnym przeznaczeniu może być zmieniony w celu dostosowania go do z aktualnego stanu własności, użytkowania lub warunków terenowych pod warunkiem, że odległość linii nowo przeprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2,0 m. |
| --- | --- |
| 2. | Przepis, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy linii rozgraniczających istniejące drogi i ulice. Przebieg ulic nowo projektowanych może zostać uściślony na etapie opracowania projektów technicznych. |

##### ROZDZIAŁ II

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 4

| Zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów oraz utrzymanie, przebudowa i wznoszenie nowych budynków nie mogą naruszać: |
| --- |
| 1) | praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiadujących, |
| 2) | norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych, |
| 3) | wymagań dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochrony krajobrazu, |
| 4) | ograniczeń w dysponowaniu terenem wynikającym z prawomocnych decyzji administracyjnych, stosownie do przepisu art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r Nr. 9, poz. 26, z późniejszymi zmianami.) |

§ 5

Ustala się, że istniejąca zabudowa przeznaczona zostaje do utrzymania i modernizacji przy zachowaniu zasady, że wszelkie działania inwestycyjne podejmowane w ramach przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów zmierzać będą do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu.

§ 6

Ustala się obszar potencjalnego zagrożenia powodzią dla wszystkich terenów objętych planem w oparciu o przepisy art. 82  ust.1  pkt. 2 ustawy z dnia18 lipca 2001 roku "Prawo wodne" (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z wprowadzeniem obowiązku utrzymania urządzeń wodnych w obszarze objętym planem w stanie umożliwiającym zabezpieczenie przedmiotowych terenów przed skutkami wezbrań wód rzeki Wisły.

§ 7

| 1. | Ulice dojazdowe do działek nie wyznaczone w planie, należy zaprojektować jako ciągi pieszo-jezdne o szerokości przynajmniej 6,0 m, wytyczone w drodze umów zawieranych pomiędzy właścicielami gruntów, w oparciu o sporządzane przez inwestorów koncepcje podziału gruntów, których zakres przestrzenny winien obejmować tereny znajdujące się pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu drogami i ulicami publicznymi ze wskazaniem sposobu włączenia do lokalnego układu komunikacyjnego oraz możliwości prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia infrastrukturalnego. |
| --- | --- |
| 2. | Parkingi przewidziane do obsługi budynków mieszkalno-usługowych należy lokalizować w granicach działki, na której są zlokalizowane, w odległości nie mniejszej 10,0 m od okien budynków mieszkalnych oraz obiektów usług oświaty i zdrowia. Odległości te nie dotyczą parkingów i miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulic w granicach linii rozgraniczających. |
| 3. | W terenach zabudowy mieszkaniowej, wzdłuż ulic lokalnych należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych. |

§ 8

Wprowadza się zakaz zabudowy w wyznaczonej na rysunku planu strefie technicznej i ochronnej przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych od napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV – w pasie szerokości 30 m (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych (Dz. U.  Nr 107, poz. 676.) W każdym przypadku do materiałów składanych w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dla obiektów budowlanych, które będą lokalizowane na działkach w bezpośrednim sąsiedztwie linii w wyznaczonej strefie należy załączyć mapkę terenu działki z zaznaczonym przebiegiem skrajnego przewodu linii.

§ 9

| 1. | Ustala się następujące kategorie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolami: |
| --- | --- |
|  | 1) | MN - | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, |
|  | 2) | RO - | tereny upraw ogrodniczo-sadowniczych, |
|  | 3) | ZU - | tereny zieleni urządzonej, |
|  | 4) | ZN - | tereny zieleni nie urządzonej. |
|  | 5) | K - | tereny tras komunikacyjnych: |
|  |  | a) | KD | ulice dojazdowe jedno jezdniowe, |
|  |  | b) | KDX | ciągi pieszo jezdne. |
| 2. | Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne wraz z określeniem warunków dopuszczenia. |

##### ROZDZIAŁ III

Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów

oraz warunki ich zagospodarowania

§ 10

| Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczonej na rysunku planu symbolem MN . |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej. |
| 2. | Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: |
|  | 1) | budynki mieszkalno-usługowe z usługami o charakterze podstawowym, np. : handel detaliczny, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło (krawiectwo, fryzjerstwo itp.,) w których powierzchnia funkcji dopuszczalnych nie przekroczy 60% całkowitej powierzchni tych budynków, |
|  | 2) | małe budynki gospodarcze i oraz wolno stojące garaże - o pow. zabudowy nie przekraczającej 60,0 m2, |
|  | 3) | uprawy sadownicze i ogrody warzywne, |
|  | 4) | dojazdy, parkingi i garaże niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług, |
|  | 5) | sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach szczególnych, |
|  | 6) | zieleń izolacyjną, ozdobną i rekreacyjną z elementami tzw. małej architektury (fontanny, mury oporowe, oczka wodne, altany ogrodowe itp.) |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla terenów MN: |
|  | 1) | dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie może przekraczać 1 i ½ kondygnacji nadziemnej, tj. 9,5 m od poziomu terenu przyległego - do kalenicy, |
|  | 2) | wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekraczać wysokości 7,0 m liczonej od poziomu terenu przyległego - do kalenicy, |
|  | 4) | należy stosować dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i gospodarczych o połaciach symetrycznych i kącie nachylenia połaci od 35º – 45º, |
|  |  | w przypadku wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, ustala się konieczność sytuowania poziomu podłogi lub posadzki najniższej kondygnacji mieszkalnej co najmniej 0,9 m ponad poziomem tereny przyległego z powodów, o których mowa w § 6, |
|  | 5) | wskaźnik zainwestowania powierzchni działki budowlanej nie może przekraczać 40 % jej powierzchni, |
|  | 6) | w przypadkach dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza niż 500 m2 i nie większa niż 1000 m2, |
|  | 7) | wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń szczelnych z materiałów trwałych (beton, cegła, kamień itp.) |
|  | 8) | uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą mieszkańców oraz obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki, na której te obiekty i urządzenia są lokalizowane, |
|  | 9) | ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od tras komunikacyjnych w jednostkach: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN i 5 MN oraz od rowu melioracyjnego w jednostkach 1MN i 3 MN. |
|  | 10) | ustala się wolną od zabudowy strefę oddziaływania pola elektromagnetycznego dla linii wysokiego napięcia (110 kV) - wrysowaną na rysunku planu – w jednostkach 3 MN, 4 MN i 5 MN – wraz z warunkami określonymi w § 8. |

§ 11

| Wyznacza się TERENY UPRAW OGRODNICZO-SADOWNICZYCH oznaczone na rysunku planu symbolem RO. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe gruntów pod uprawy rolne typu ogrodniczo-sadowniczego z dopuszczeniem upraw polowych. |
| 2. | Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje lokalizację zabudowy zagrodowej związanej z areałem stanowiącym powierzchnię jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 RO. |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla terenów RO: |
|  | 1) | dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych i gospodarczych nie może przekraczać 1 i ½ kondygnacji nadziemnej, tj. 9,5 m od poziomu terenu przyległego - do kalenicy, |
|  | 2) | należy stosować dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych o połaciach symetrycznych i kącie nachylenia połaci od 35º – 45º, |
|  | 3) | w granicach terenów upraw ogrodniczo-sadowniczych w jednostce bilansowej 1 RO wyklucza się możliwość nawożenia gleby gnojowicą. |

§ 12

| Wyznacza się TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolami ZU. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe obejmuje: |
|  | 1) | ogólnie dostępną zieleń rekreacyjną i ozdobną typu parkowo-skwerowego. |
| 2. | W granicach terenów zieleni urządzonej (ZU,) ale poza strefą oddziaływania pola elektromagnetycznego linii wysokiego napięcia (110 kV) wrysowaną na rysunku planu, dopuszcza się ponadto: |
|  | 1) | lokalizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, |
|  | 2) | lokalizację elementów tzw. małej architektury (fontann, altan, murów oporowych, pomników itp.,) placyków oraz ciągów pieszych i rowerowych o nawierzchni utwardzonej, |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla terenów ZU: |
|  | 1) | zabrania się lokalizacji obiektów kubaturowych. |

§ 13

| Wyznacza się TERENY ZIELENI NIE URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolem ZN. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe gruntów pod uprawy rolne ( 1ZN ) oraz pod rów melioracyjny z zielenią stanowiącą jego biologiczną obudowę (2 ZN i 3 ZN.) |
| 2. | Ustalenia szczegółowe dla terenów ZN: |
|  | 1) | w granicach terenów zieleni nie urządzonej (ZN) nakazuje się utrzymanie koryta i zboczy rowu w stanie umożliwiającym szybki spływ wód opadowych, |
|  | 2) | wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i urządzeń nie związanych z funkcją podstawową, o której mowa w ust. 1. |

§ 14

| Wyznacza się TERENY TRAS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolami: KD, KDX. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe obejmuje: |
|  | 1) | lokalizację tras i urządzeń transportu kołowego, |
|  | 2) | lokalizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej. |
| 2. | We wszystkich terenach tras komunikacji kołowej, o której mowa w ust. 1 i 2 obowiązują następujące warunki zagospodarowania: |
|  | 1) | szerokości minimalne pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla wyszczególnionych ulic: |
|  |  | a) | KD - 10,0 m |
|  |  | b) | KDX - 6,0 m |
| 3. | Na trenach przeznaczonych pod trasy komunikacyjne, w obrębie linii rozgraniczających te trasy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu. |
| 4. | Ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia infrastrukturalnego pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg. |

§ 15

Dla terenów objętych planem ustala się następujące warunki uzbrojenia infrastrukturalnego:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę z wodociągu w oparciu o zasilanie z rurociągów rozdzielczych w ulicach: Starowiślnej, Kwiatowej i Soliniec,

- dozbrojenia w sieci wodociągowe rozdzielcze dla projektowanych obiektów mieszkalnictwa poprzez stworzenie układu pierścieniowego wzdłuż projektowanych ulic,

- w zakresie odprowadzania ścieków:

- realizację systemu kanalizacji rozdzielczej, sprowadzającej ścieki sanitarne do miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków w Oświęcimiu - Monowicach,

- realizację sieci kanalizacji sanitarnej sprowadzającej ścieki projektowanym kanałem sanitarnym wzdłuż ul. Starowiślnej do przepompowni ścieków, a następnie do kanalizacji miejskiej,

- realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż istniejących i projektowanych ulic,

- do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i usuwanie ich w sposób wskazany przez gminę,

- ustala się zasadę odprowadzanie wód opadowych z terenów MN, ulic dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych do gruntu po uprzednim ich podczyszczeniu - niezależnie od ewentualnej realizacji kanalizacji opadowej,

- dopuszcza się możliwość magazynowania wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dachowych w terenach MN do podziemnych zbiorników zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej - przy zastosowaniu orientacyjnego wskaźnika  0,2 m3 / 1,0 m2 powierzchni dachu - w celu ich wykorzystania dla celów gospodarczych (podlewanie ogrodu, mycie nawierzchni utwardzonych, elewacji itp.)

- ustala się zasadę odbioru i utylizacji odpadów stałych (śmieci) w systemie zorganizowanym przez gminę – z zaleceniem ich segregacji u źródeł powstawania – zgodnie z obowiązującymi przepisami o postępowaniu z odpadami oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

- ustalenia dotyczące zaopatrzenia obszaru objętego planem w energię elektryczną:

- stan istniejący:

- -     linia 110 k Klucznikowce - Zasole (zachowane strefy ochronne)

- sieć SN 15 kV napowietrzna (kolidująca z rozstrzygnięciami planu,)

- sieć nn 380/220 napowietrzno-kablowa,

- stacja transformatorowa słupowa "Babice - Szkoła" typ STSa nr 5498,

- przyjęto zasady:

- sieci SN i stacje transformatorowe dwustronnie zasilane,

- sieci SN i nn na obszarze objętym planem - wyłącznie kablowe,

- planuje się:

- docelowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej (rok 2020) Pz=880 kW,

- modernizacja istniejącej stacji transformatorowej na wnętrzową (ST-1,)

- budowa nowej stacji transformatorowej ST-2 (wnętrzowa,)

- demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN kolidującej z rozstrzygnięciami planu oraz powiązanie istniejącej linii napowietrznej SN kablem poprzez ST-1 i ST-2 (odcinek 0,4 km,)

- modernizacja istniejącej sieci nn napowietrznej na sieć kablową - wprowadzając kable magistralne (YAKY 4x240) dwustronnie zasilane (długość około 1,3 km,)

- przyłączenia do budynków wg warunków przyłączenia (nie objęte planem,)

- zaopatrzenie w gaz przewodowy z istniejącej sieci gazowej średnioprężnej poprzez jej modernizację i rozbudowę po spełnieniu warunku ekonomicznej opłacalności gazyfikacji,

- zaopatrzenie w ciepło poprzez zastosowanie niskoemisyjnych systemów grzewczych (elektryczne, gazowe, olejowe,)  - w przypadku zastosowania systemów ogrzewanych olejem opałowym warunkiem koniecznym jest wykonanie zabezpieczeń przed możliwym zanieczyszczeniem wód podziemnych,

- w zakresie obsługi telekomunikacyjnej zakłada się modernizację istniejącej i budowę nowej sieci w zależności od potrzeb, poprzez prowadzenie jej w kanałach teletechnicznych bądź jako kable ziemne w obrębie linii rozgraniczających trasy komunikacyjne (KD, KDX,)

- dopuszcza się możliwość wykorzystania źródeł odnawialnej energii ziemi przy zastosowaniu pomp ciepła (zakłada się 70 % zagospodarowanego obszaru jako teren dostępny do odzysku ciepła oraz wskaźnik odzysku energii - 30,0W/ m2 terenu,)

- wyliczona (potencjalna) ilość ciepła do odzysku Pmax = 3.710,0 kW = 3,7 MW

##### ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

§ 16

Traci moc uchwała nr V/ 23 / 94 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 1994 roku w sprawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim  (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 13, poz. 118 z 1994 roku) w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem zgodnie z § 1 uchwały.

§ 17

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, w wyniku dokonanej w planie zmiany przeznaczenia terenów, ustala się stawkę procentową w wysokości 0 % do naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 18

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały wyraża się zgodę na przeznaczeniem na cele nierolnicze gruntów rolnych zgodnie z postanowieniem Wojewody Małopolskiego Nr ŚR.VII. LS. 7711/1-65/02 z dnia 8 sierpnia2002 roku oraz decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ. tr.  057 -602-133-1/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Fabia