UCHWAŁA  Nr XIV / 111 /03

Rady  Gminy  w Oświęcimiu

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie:

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu terenu położonego w sołectwie Rajsko”

Plan dotyczy przeznaczenia terenów o powierzchni 34,5 ha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w sołectwie Rajsko w gminie Oświęcim.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,) w związku z art. 26, art. 7 i art 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 roku, Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Oświęcim

Rada Gminy w Oświęcimiu uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

# Ustalenia ogólne

§ 1

| 1. | Uchwala się “miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Rajsko” zwany dalej planem. |
| --- | --- |
| 2. | Ustalenia planu dotyczą terenu o powierzchni 34,5 ha ograniczonego w następujący sposób:: - od północnego zachodu ul. Pszczyńską pomiędzy ul. Wilamowicką a ul. Cegielnianą, - od wschodu ul. Wilamowicką, - od południa ciekiem wodnym Różany Potok od ul. Wilamowickiej do ul. Krętej i następnie wzdłuż ul. Stawowej (dz. nr. 1311/2) do działki nr1072/28, - od zachodu zachodnią granicą działek nr 1072/28 i 1072/19 i wzdłuż ul. Cegielnianej do ul. Pszczyńskiej. |
| 3. | Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. |

§ 2

| Użyte w uchwale określenia oznaczają: |
| --- |
| 1. | Uchwała - oznacza niniejszą uchwałę Rady Gminy w Oświęcimiu, o ile z treści nie wynika inaczej. |
| 2. | Plan – oznacza przepisy planu, o którym mowa w § 1, o ile z treści nie wynika inaczej. |
| 3. | Rysunek planu – oznacza rysunek, o którym mowa w § 1, ust.3, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1 : 1000 z naniesionymi granicami własności. |
| 4. | Linie rozgraniczające obowiązujące – oznaczają naniesione na rysunku planu linią ciągłą linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zróżnicowanych warunkach ich zagospodarowania. |
| 5. | Linie rozgraniczające orientacyjne – oznaczają naniesione na rysunku planu (poza granicami terenu objętego planem) linią przerywaną linie rozgraniczające dla tras komunikacyjnych. |
| 6. | Przepisy szczególne i odrębne – oznaczają przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych. |
| 7. | Przeznaczenie terenu – oznacza ustalony w planie sposób użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi. |
| 8. | Przeznaczenie podstawowe – oznacza ustalony w planie sposób użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu podporządkowuje się inne sposoby użytkowania, określone w tekście uchwały jako dopuszczalne. |
| 9. | Przeznaczenie dopuszczalne – oznacza ustalony w uchwale sposób użytkowania terenu uzupełniający przeznaczenie podstawowe. |
| 10. | Działka budowlana – oznacza wydzieloną część terenu, przeznaczoną pod zabudowę. |
| 11. | Wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – wyrażony w % - oznacza powierzchnię zainwestowaną działki budowlanej, na którą składa się powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych oraz nawierzchni utwardzonych (chodniki, dojazdy, place manewrowe i postojowe itp.) podzieloną przez powierzchnię całkowitą działki budowlanej i pomnożoną przez 100. |
| 12. | Linie zabudowy nieprzekraczalne – oznaczają ustalone w planie odległości nieprzekraczalnego usytuowania budynków od ul. Pszczyńskiej (KG,) ul. Wilamowskiej (KL,) istniejących i projektowanych ulic dojazdowych (KD,) od rowu melioracyjnego w terenach zabudowy mieszkaniowej (8 MN i 9 MN,) oraz od Potoku Różanego w terenach 4 MN/Z. |
| 13. | Działalność nieuciążliwa – oznacza zakaz lokowania i funkcjonowania przedsięwzięć, instalacji i urządzeń mogących znacząco wpływać na środowisko, dla których istnieje wymóg sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. “Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. nr 62, poz. 627,) a do czasu wydania przepisów wykonawczych do UPOŚ działalność nie wymienioną w § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 roku w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz. 589 z 1998 roku.) |

§ 3

| 1. | Przebieg linii rozgraniczających obszary o różnym przeznaczeniu może być zmieniony w celu dostosowania go do z aktualnego stanu własności, użytkowania lub warunków terenowych pod warunkiem, że odległość linii nowo przeprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2,0 m. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Przepis, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy linii rozgraniczających istniejące drogi i ulice. Przebieg ulic nowo projektowanych może zostać uściślony na etapie opracowania projektów technicznych przy spełnieniu warunków określonych przepisami szczególnymi. |

##### ROZDZIAŁ II

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 4

Dla całego obszaru objętego planem, w związku z potencjalnym zagrożeniem jego zalania wodami powodziowymi rzeki Soły i Potoku Różanego oraz w celu przeciwdziałania skutkom podtopień, ustala się zasadę usytuowania nowo projektowanych budynków mieszkalnych, wyrażoną w § 10 ust. 3, pkt 2 i w § 11 ust. 3,  pkt 2.

§ 5

Wyznacza się w obszarze objętym planem strefę kontrolowaną wolną od zabudowy wzdłuż istniejącego gazociągu średnicy 400 mm, na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 97, poz. 1055.)

§ 6

| Zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów oraz utrzymanie, przebudowa i wznoszenie nowych budynków nie mogą naruszać: |
| --- |
| 1) | praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiadujących, |
| 2) | norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych, |
| 3) | wymagań dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochrony krajobrazu, |
| 4) | ograniczeń w dysponowaniu terenem wynikającym z prawomocnych decyzji administracyjnych, stosownie do przepisu art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r Nr. 9, poz. 26, z późniejszymi zmianami.) |

§ 7

Ustala się, że istniejąca zabudowa przeznaczona zostaje do utrzymania i modernizacji przy zachowaniu zasady, że wszelkie działania inwestycyjne podejmowane w ramach przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów zmierzać będą do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu.

§ 8

| 1. | Ulice dojazdowe do działek, nie wyznaczone w planie, należy zaprojektować jako ciągi pieszo-jezdne o szerokości przynajmniej 6,0 m wytyczone w drodze umów zawieranych pomiędzy właścicielami gruntów, w oparciu o sporządzane przez inwestorów koncepcje podziału gruntów, których zakres przestrzenny winien obejmować tereny znajdujące się pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu drogami i ulicami publicznymi ze wskazaniem sposobu włączenia do lokalnego układu komunikacyjnego oraz możliwości prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia infrastrukturalnego. |
| --- | --- |
| 2. | Parkingi przewidziane do obsługi wolno stojących obiektów usługowych należy lokalizować w granicach działki, na której są zlokalizowane, w odległości nie mniejszej 10,0 m od okien budynków mieszkalnych oraz obiektów usług oświaty i zdrowia. Odległości te nie dotyczą parkingów i miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulic w granicach linii rozgraniczających. |
| 3. | W terenach zabudowy mieszkaniowej, wzdłuż ulic dojazdowych należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych. |

§ 9

| 1. | Ustala się następujące kategorie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolami: |
| --- | --- |
|  | 1) | MN - | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 10,) |
|  | 2) | MN/Z | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej, (§ 11,) |
|  | 3) | UC - | tereny usług komercyjnych, (§ 12,) |
|  | 6) | ZU - | tereny zieleni urządzonej, (§ 13,) |
|  | 7) | ZN - | tereny zieleni nie urządzonej, (§ 14,) |
|  | 4) | KS - | tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, (§ 15,) |
|  | 5) | K - | tereny tras komunikacyjnych: (§ 16,) |
|  |  | a) | KD | ulica dojazdowa jedno jezdniowa, |
|  |  | b) | KDX | ciąg pieszo jezdny, |
| 2. | Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne wraz z określeniem warunków dopuszczenia. |

##### ROZDZIAŁ III

Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów

oraz warunki ich zagospodarowania

§ 10

| Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczonej na rysunku planu symbolem MN . |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej. |
| 2. | Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: |
|  | 1) | budynki mieszkalno-usługowe z usługami o charakterze podstawowym, np. : handel detaliczny, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło (krawiectwo, fryzjerstwo itp.) w których powierzchnia funkcji dopuszczalnych nie przekroczy 60 % całkowitej powierzchni tych budynków, |
|  | 2) | budynki gospodarcze i usługowe związane z nieuciążliwą działalnością gospodarczą o której mowa w § 2 ust. 13, w proporcjach maksymalnie 50 % powierzchni zabudowy mieszkaniowej, o której mowa w § 8 ust. 1, |
|  | 3) | dojazdy, parkingi i garaże niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług, |
|  | 4) | zieleń tzw. izolacyjna, zieleń rekreacyjna i ozdobna z elementami tzw. małej architektury, zieleń typu parkowego itp. |
|  | 5) | uprawy sadownicze i ogrody warzywne, |
|  | 6) | sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach szczególnych, |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla terenów MN: |
|  | 1) | wskaźnik intensywności zainwestowania liczony w granicach terenu działki objętej projektem zagospodarowania nie może przekraczać 40 %, |
|  | 2) | w przypadku wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, ustala się konieczność usytuowania podłogi lub posadzki najniższej kondygnacji mieszkalnej przynajmniej 0,7 m ponad poziom naturalnego terenu przyległego, |
|  | 3) | dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie może przekraczać 1 i ½ kondygnacji nadziemnej, to jest 9,5 m od poziomu terenu przyległego do kalenicy, |
|  | 4) | dopuszczalna wysokość budynków gospodarczych i usługowych nie może przekraczać 9,5 m od poziomu terenu przyległego do kalenicy, |
|  | 5) | należy stosować dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, gospodarczych i usługowych jako wielospadkowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 30º – 45º. |
|  | 6) | w przypadkach dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza niż 700 m2, |
|  | 7) | uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą mieszkańców oraz obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki, na której te obiekty i urządzenia są lokalizowane, |
|  | 8) | ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od tras komunikacyjnych we wszystkich jednostkach bilansowych MN, oraz od rowu melioracyjnego i cieku wodnego w jednostkach 8 MN i 9 MN - wrysowane na rysunku planu. |

§ 11

| Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W ZIELENI URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MN/Z. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. |
| 2. | Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: |
|  | 1) | zabudowę zagrodową z funkcjami upraw warzywniczo-ogrodniczych, |
|  | 2) | zieleń tzw. izolacyjną, rekreacyjną, ozdobną, oraz zieleń typu parkowego itp. wraz z elementami tzw. małej architektury (altany ogrodowe, fontanny, oczka wodne, mury oporowe itp. |
|  | 3) | dojazdy, parkingi i garaże niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług, |
|  | 4) | sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach szczególnych, |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla obszarów MN/Z: |
|  | 1) | uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą nie może wykraczać poza granice działki, na której te obiekty i urządzenia są lokalizowane, |
|  | 2) | w przypadku wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, ustala się konieczność usytuowania podłogi lub posadzki najniższej kondygnacji mieszkalnej przynajmniej 0,7 m ponad poziom naturalnego terenu przyległego, |
|  | 3) | ustala się realizację nowoprojektowanej zabudowy wyłącznie w postaci zabudowy wolno stojącej, |
|  | 4) | ustala się możliwość łączenia budynków na działce, |
|  | 5) | wysokość budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży nie może przekraczać 1 i 1/2 kondygnacji nadziemnej, tj. 9,5 m od poziomu terenu przyległego do kalenicy, |
|  | 6) | należy stosować dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych o połaciach symetrycznych i kącie nachylenia połaci od 30º – 45º, |
|  | 7) | wskaźnik intensywności zainwestowania działki budowlanej nie może przekraczać 20 % jej powierzchni, |
|  | 8) | w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza niż 1500 m2 dla terenu 1 MN/Z oraz 2000 m2 dla terenów 2 MN/Z i 3 MN/Z, dla terenów 4 MN/Z wprowadza się propozycję dokonywania podziałów (dz. Nr 1092/22.) |
|  | 9) | ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od tras komunikacyjnych, oraz od Potoku Różanego w terenie 4 MN/Z, wyznaczone na rysunku planu. |
|  | 10) | dla terenu 4 MN/Z ustala się obowiązek opracowania operatu hydrogeologicznego i uzgodnienia go z RZGW w Krakowie na etapie decyzji pozwolenia na budowę. |

§ 12

| Wyznacza się TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH oznaczone na rysunku planu symbolem UC. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe gruntów pod obiekty handlu detalicznego, gastronomii i hotelarstwa. |
| 2. | Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: |
|  | 1) | funkcje mieszkalne jako uzupełnienie funkcji podstawowej w proporcjach maksymalnie 50 % powierzchni całkowitej budynków, |
|  | 2) | inne usługi podstawowe z wyjątkiem usług, o których mowa w ust. 3, pkt. 4, |
|  | 3) | dojazdy, parkingi i garaże niezbędne do obsługi funkcji wymienionych w ust.1 i ust.2 pkt.1 i 2 |
|  | 4) | zieleń tzw. izolacyjną, rekreacyjną i ozdobną wraz z elementami tzw. małej architektury |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla obszarów UC: |
|  | 1) | wskaźnik intensywności zainwestowania działki budowlanej nie może przekraczać 80 % jej powierzchni, |
|  | 2) | należy stosować dachy bud. o połaciach symetrycznych i kącie nachylenia połaci od 30°– 45°, |
|  | 3) | ustala się maksymalną wysokość zabudowy 12,5 m od poziomu terenu przyległego - do kalenicy budynku, |
|  | 4) | wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów handlowych wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr.15, poz. 139, z późniejszymi zmianami, |
|  | 5) | wprowadza się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. |

§ 13

| Wyznacza się TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolem ZU. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe gruntów obejmuje zieleń rekreacyjna i ozdobna wraz z urządzonym ciągiem spacerowym i ścieżką rowerową. |
| 2. | Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: |
|  | 1) | zieleń izolacyjna i parkowa w postaci wielopiętrowych zespołów roślinnych z wykorzystaniem do zadrzewień i zakrzewień gatunków rodzimych, |
|  | 2) | powierzchniowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla terenów ZU: |
|  | 1) | ustala się możliwość realizacji elementów tzw. małej architektury, |
|  | 2) | dopuszcza się tworzenie stawów i sadzawek o powierzchni nie większej niż 30% pow. terenu ZU, |
|  | 3) | wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, |

§ 14

| Wyznacza się TERENY ZIELENI NIE URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu symbolem ZN. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe gruntów stanowi rów melioracyjny z zielenią stanowiącą jego biologiczną obudowę. |
| 2. | Ustalenia szczegółowe dla terenów ZN: |
|  | 1) | w granicach terenów zieleni nie urządzonej nakazuje się utrzymanie koryta i zboczy rowu w stanie umożliwiającym szybki spływ wód opadowych |
|  | 2) | wprowadza się całkowity zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. |

§ 15

| Wyznacza się TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem KS . |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe gruntów obejmuje parking dla samochodów osobowych |
| 2. | Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: ciągi infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjną i ozdobną, elementy tzw. małej architektury. |
| 3. | Ustalenia szczegółowe dla terenów KS; proponuje się utworzenie pasa zieleni izolacyjnej w postaci wielopiętrowego i wielogatunkowego szpaleru drzew i krzewów od strony terenów 4 MN, ustala się obowiązek realizacji parkingów o powierzchniach wyłącznie szczelnych, z odprowadzeniem wód opadowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do rowów przydrożnych w celu wstępnego podczyszczenia. |

§ 16

| Wyznacza się TERENY TRAS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolami: KD, KDX. |
| --- |
| 1. | Przeznaczenie podstawowe obejmuje: |
|  | 1) | lokalizację tras i urządzeń transportu kołowego, |
|  | 2) | lokalizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej. |
| 2. | We wszystkich terenach tras komunikacji kołowej, o której mowa w ust. 1 obowiązują następujące warunki zagospodarowania: |
|  | 1) | szerokości minimalne pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla wyszczególnionych ulic: |
|  |  | a) | KD - ulica dojazdowa jedno jezdniowa: 10,0 m |
|  |  | b) | KDX - ciąg pieszo jezdny: 6,0 m |
| 3. | Na trenach przeznaczonych pod trasy komunikacyjne, w obrębie linii rozgraniczających te trasy, o których mowa w ust. 1 i 2, zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu. |
| 4. | Ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia infrastrukturalnego pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg. |

§ 17

Dla terenów objętych planem ustala się następujące warunki uzbrojenia infrastrukturalnego:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę z wodociągu w oparciu o zasilanie z rurociągów rozdzielczych w ul. Pszczyńskiej, ul. Prostej, ul. Krętej i ul. Stawowej,

- modernizację sieci wodociągowej w ul. Stawowej i ul. Cegielnianej poprzez zwiększenie średnic istniejących wodociągów,

- realizację dozbrojenia w sieci wodociągowe rozdzielcze dla projektowanych obiektów mieszkalnictwa poprzez stworzenie układu pierścieniowego wzdłuż tras komunikacyjnych,

- w zakresie odprowadzenia ścieków:

- realizację systemu kanalizacji rozdzielczej sprowadzającej ścieki sanitarne do miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków w Oświęcimiu-Monowicach,

- realizację sieci kanalizacyjnej sprowadzającej ścieki do głównego kanału sanitarnego projektowanego wzdłuż ul. Pszczyńskiej,

- realizację sieci kanalizacyjnej rozdzielczej wzdłuż projektowanych ulic,

- do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i usuwanie ich w sposób wskazany przez gminę,

- ustala się konieczność odprowadzania wód opadowych z powierzchni tras komunikacyjnych do projektowanej kanalizacji (do czasu realizacji systemu kanalizacji, odprowadzenie wód opadowych do gruntu wyłącznie po uprzednim podczyszczeniu,)

- dopuszcza się możliwość magazynowania wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dachowych w terenach MN i MN/Z do podziemnych zbiorników zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej, w celu ich wykorzystania dla celów gospodarczych (podlewanie ogrodu, mycie nawierzchni utwardzonych, elewacji itp.)

- ustala się zasadę odbioru i utylizacji odpadów stałych (śmieci) w systemie zorganizowanym przez gminę – z zaleceniem ich segregacji u źródeł powstawania – zgodnie z obowiązującymi przepisami o postępowaniu z odpadami oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

- ustalenia dotyczące zaopatrzenia obszaru objętego planem w energię elektryczną:

- stan istniejący:

-    linia SN - 15 kV napowietrzna (0,7 km - kolidująca z rozstrzygnięciami planu)

- sieć nN 380/220 napowietrzno-kablowa,

- zasilanie ze stacji trafo ST nr 5465 (200 kVA "SZPITAL" - znajdująca się poza granicami obszaru objętego planem,)

- przyjęto zasady:

-     stacje transformatorowe dwustronnie zasilane,

- planowane stacje transformatorowe jako wnętrzowe,

- sieci SN i nN w obszarze objętym planem wyłącznie jako kablowe,

- planuje się:

- demontaż kolizyjnego odcinka linii SN (długość ok. 0,7 km,) i wykonanie połączenia kablowego SN poprzez planowane stacje transformatorowe ST-1, ST-2 i ST-3 (długość połączenia około 1,8 km,)

- docelowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej (rok 2020) Pz=1300 kW,

- budowa nowych stacji ST-1,  ST-2  i  ST-3 (wnętrzowe,)

- modernizacja istniejącej sieci nN napowietrznej na sieć kablową - wprowadzając kable magistralne (YAKY 4x240) dwustronnie zasilane (długość około 2,8 km,)

- przyłączenia do budynków wg warunków przyłączenia (nie objęte planem,)

- zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej niskoprężnej sieci rozdzielczej stosownie do potrzeb,

- zakłada się prowadzenie nowej sieci gazociągów w terenach zawartych w liniach rozgraniczających dróg publicznych (KD, KDX,)

- szczegółowe warunki włączenia projektowanych gazociągów w istniejący układ, podane zostaną przez właściwy zakład gazowniczy na podstawie bilansów zaopatrzenia w gaz, wykonywanego w fazie dokumentacji technicznej,

- zaopatrzenie w ciepło poprzez zastosowanie niskoemisyjnych systemów grzewczych (np. elektryczne, gazowe, olejowe,)  - w przypadku zastosowania systemów ogrzewanych olejem opałowym warunkiem koniecznym jest wykonanie zabezpieczeń przed możliwym zanieczyszczeniem wód podziemnych.

- w zakresie obsługi telekomunikacyjnej zakłada się modernizację istniejącej i budowę nowej sieci w zależności od potrzeb, poprzez prowadzenie jej w kanałach teletechnicznych bądź jako kable ziemne w obrębie linii rozgraniczających trasy komunikacyjne (KD, KDX) - dopuszcza się możliwość prowadzenia linii telekomunikacyjnych napowietrznych,

- dopuszcza się możliwość wykorzystania źródeł odnawialnej energii ziemi przy zastosowaniu pomp ciepła (zakłada się 70 % zagospodarowanego obszaru jako teren dostępny do odzysku ciepła oraz wskaźnik odzysku energii - 30,0 W/ m2 terenu,)

-  wyliczona (potencjalna) ilość ciepła do odzysku Pmax = 7.245,0 kW = 7,2 MW.

##### ROZDZIAŁ IV

##### Przepisy końcowe

§ 18

Traci moc uchwała nr V/ 23 / 94 Rady Gminy Oświęcim  z dnia 5 grudnia 1994 roku w sprawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim  (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 13, poz. 118 z 1994 roku) w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem zgodnie z § 1 uchwały.

§ 19

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z dokonaną w planie zmianą przeznaczenia terenu, ustala się stawkę procentową w wysokości 0 % do naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 20

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały wyraża się zgodę na przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów rolnych klasy III o pow. 2,0 ha, zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ. tr.  057 -602 – 668/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Fabia