Załącznik do Uchwały Nr XLIII.311.2017

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

z dnia 27 grudnia 2017 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY KRYNICA-ZDRÓJ

2015-2018

z perspektywą do roku 2020

aktualizacja

październik, 2017

Autor opracowania:

Piotr Stańczuk ECOVIDI

Al. Jana Pawła II 150/11

31—982 Kraków

www.ecovidi.pl

Dokument bazowy: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020, opracowany w roku 2015, był związany 
z realizacją Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SPIS TREŚCI

1	Podstawa prawna i metodyka opracowania	7

1.1	Podstawa prawna Planu	7

1.2	Zakres Planu	7

2	Streszczenie	8

2.1	Stan powietrza w Gminie Krynica-Zdrój	8

2.2	Wyniki bazowej inwentaryzacji	8

2.3	Problemy występujące na terenie Gminy Krynica-Zdrój	9

2.4	Planowane działania	9

2.5	Efekt ekologiczny działań osiągnięty w związku z realizacją PGN w latach 2018 - 2020	10

2.6	Harmonogram działań	11

3	Diagnoza stanu obecnego	12

3.1	Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza	12

3.1.1	Aspekty prawa Unii Europejskiej	12

3.1.2	Aspekty prawa polskiego	14

3.2	Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN	15

3.2.1	Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	15

3.2.2	Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego  w perspektywie roku 2020		16

3.3	Dokumenty Lokalne	17

3.3.1	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krynica-Zdrój	17

3.3.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	17

3.3.3	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krynica-Zdrój	18

3.4	Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym	18

3.5	Charakterystyka Gminy Krynica-Zdrój	19

3.5.1	Lokalizacja, warunki geograficzne i historyczno-kulturowe	19

3.5.2	Rolnictwo w Gminie	25

3.5.3	Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego	26

3.5.4	Infrastruktura komunikacyjna	29

3.5.5	Infrastruktura komunalna	30

3.5.6	Infrastruktura energetyczna	33

3.5.7	Rodzaje emisji	38

3.6	Analiza istniejącego stanu powietrza w Gminie	39

3.6.1	Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji	40

3.7	Identyfikacja obszarów problemowych	42

3.8	Aspekty organizacyjne i finansowe	43

3.8.1	Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie	43

3.8.2	Zaangażowane strony	45

3.8.3	Budżet	46

3.8.4	Źródła finansowania	47

4	Bilans energetyczny – rok bazowy 2013	48

4.1	Sektory bilansowe w Gminie	48

4.2	Założenia ogólne (sektory 1-4)	48

4.2.1	Definicje	48

4.2.2	Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię	49

4.3	Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego	51

4.3.1	Bilans energetyczny na podstawie ankiet	51

4.3.2	Bilans energetyczny - metoda wskaźnikowa	51

4.4	Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego	53

4.4.1	Bilans energetyczny na podstawie ankiet	53

4.4.2	Bilans energetyczny metodą wskaźnikową	54

4.5	Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej	55

4.5.1	Bilans energetyczny na podstawie ankiet	55

4.5.2	Bilans energetyczny - metoda wskaźnikowa	55

4.6	Sektor działalności gospodarczej	57

4.6.1	Bilans energetyczny – metoda wskaźnikowa	57

4.7	Sektor oświetlenie uliczne	58

4.8	Transport publiczny i prywatny	58

4.8.1	Gminny tabor drogowy	58

4.8.2	Transport gminny publiczny	58

4.8.3	Transport prywatny i komercyjny	58

4.9	Zużycie energii – wszystkie sektory w Gminie	60

5	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji PM10, PM2,5, SO2, NOx, CO2, B(a)P (z podziałem na sektory)	62

5.1	Metodologia bazowej inwentaryzacji	62

5.2	Emisja zanieczyszczeń wg sektorów	62

5.2.1	Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego	64

5.2.2	Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego	65

5.2.3	Sektor budownictwa komunalnego (budynki gminne) i użyteczności publicznej	65

5.2.4	Sektor działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe)	66

5.2.5	Przemysł (fakultatywnie)	66

5.2.6	Oświetlenie uliczne	67

5.2.7	Transport publiczny i prywatny	67

5.2.8	Gospodarka odpadami	68

5.2.9	Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Krynica-Zdrój	69

5.2.10	Emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów	72

5.2.11	Emisja CO2 z poszczególnych sektorów	72

6	Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem	74

6.1	Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	74

6.2	Cele i działania przyjęte do realizacji do 2020	75

6.3	Działania krótkoterminowe dla Gminy Krynica-Zdrój	76

6.4	Efekt ekologiczny realizacji działań osiągnięty w związku z realizacją PGN w latach 2018 - 2020	81

6.5	Harmonogram	82

7	Monitoring i ewaluacja realizacji Planu	83

8	Przygotowanie koniecznych dokumentów, narzędzi systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Planu	87

9	Podsumowanie i wnioski	88

10	Załączniki	89

SPIS TABEL

Tabela 1. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Krynica-Zdrój w roku 2013	8

Tabela 2. Efekt ekologiczny realizacji działań w Gminie Krynica-Zdrój	10

Tabela 3. Zestawienie przewidzianych wydatków w okresach objętych planem [zł]	11

Tabela 4. Sieć gazowa w Gminie Krynica-Zdrój – dane za rok 2013	37

Tabela 5. Zestawienie budynków wyposażonych w instalacje solarne wraz z powierzchnią zainstalowanych kolektorów słonecznych	37

Tabela 6. Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona zdrowia) i obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych)	39

Tabela 7. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat)	50

Tabela 8. Obowiązujące od stycznia 2014 wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami)	50

Tabela 9. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w Gminie Krynica-Zdrój	50

Tabela 10. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój,  w roku 2013	52

Tabela 11. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Gminie, w roku 2013	54

Tabela 12. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	56

Tabela 13. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	57

Tabela 14. Zużycie paliwa dla taboru gminnego w roku bazowym	58

Tabela 15. Drogi krajowe i wojewódzkie w Gminie	58

Tabela 16. Liczba przejechanych kilometrów w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa	59

Tabela 17. Zużycie paliw w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa	60

Tabela 18 Całkowite, zidentyfikowane zużycie energii końcowej – wszystkie sektory w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	60

Tabela 19. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła poniżej 50 KW	63

Tabela 20. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła od 50 kW do 1 MW	63

Tabela 21. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej w zależności od rodzaju paliwa	64

Tabela 22. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	64

Tabela 23. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	65

Tabela 24. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	65

Tabela 25. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	65

Tabela 26. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora komunalnego (budynki gminne) i użyteczności publicznej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	65

Tabela 27. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	66

Tabela 28. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	66

Tabela 29. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej, w roku 2013	66

Tabela 30. Emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłu, w roku 2013	67

Tabela 31. Roczna emisja zanieczyszczeń dla taboru gminnego	67

Tabela 32. Roczne zużycie paliw oraz emisja substancji	68

Tabela 33. Emisja zanieczyszczeń dla sektora transportu w Gminie w roku bazowym	68

Tabela 34. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w Gminie Krynica-Zdrój	70

Tabela 35. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013	71

Tabela 36. Opis działań krótkoterminowych	77

Tabela 37. Efekt ekologiczny realizacji działań w Gminie Krynica-Zdrój	81

Tabela 38. Zestawienie przewidzianych wydatków w okresach objętych planem [zł]	82

Tabela 39. Wskaźniki monitoringowe dla Gminy Krynica-Zdrój	84

Tabela 40. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu	87

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Położenie Gminy Krynica-Zdrój	19

Rysunek 2. Schemat emisji gazów dla ścieków bytowo-gospodarczych	32

Rysunek 3. Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne (wyniki modelowania skorygowane wynikami pomiarów)	39

Rysunek 4. Zarządzanie strategiczne - długofalowe	44

Rysunek 5. Zarządzanie operacyjne – praca bieżąca	44

Rysunek 6. Układ działań systemu ewaluacji dla Gminy Krynica-Zdrój	83

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Liczba podmiotów w grupach wielkości – lata 2010-2016	26

Wykres 2. Liczba ludności w Gminie Krynica-Zdrój na przestrzeni ostatnich lat	28

Wykres 3. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013 [GJ/rok]	71

Wykres 4. Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013 w [Mg]	72

Wykres 5. Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013 w [Mg]	73

# Podstawa prawna i metodyka opracowania

## Podstawa prawna Planu

Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Krynica-Zdrój” została opracowana 
na podstawie umowy pomiędzy Gminą Krynica-Zdrój, a firmą Piotr Stańczuk ECOVIDI z siedzibą w Krakowie.

Wykonawca oświadcza, że PGN będący przedmiotem umowy, spełnia wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój jest także zgodny z załącznikiem do uchwały 
Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku - Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Realizacja i aktualizacja wojewódzkich Planów ochrony powietrza wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, która stanowi implementacje do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

## Zakres Planu

Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz Gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze. W ramach prac nad niniejszym opracowaniem wykonano inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla Gminy Krynica-Zdrój z roku wykonania dokumentu bazowego. Głównym elementem inwentaryzacji było przeprowadzenie ankietyzacji.

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom. Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.  Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej oraz harmonogram rzeczowo finansowy i założenia formalne Planu.

Plan został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymaganych wytycznych.

Plan obejmuje cały obszar geograficzny Gminy.

Ogólna metodyka

Do prac nad Planem zastosowano podejście ekspercko-partycypacyjne. To proces, w którym, po fazie analiz 
i diagnoz, prowadzonych przez ekspertów z udziałem przedstawicieli zleceniodawcy (w tym przypadku Gminy), powstaje projekt dokumentu, konsultowany następnie z przedstawicielami decydentów 
i interesariuszy.

# Streszczenie

## Stan powietrza w Gminie Krynica-Zdrój

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w Gminie przewagą paliw stałych do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.

Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych. 
W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym, zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.

## Wyniki bazowej inwentaryzacji

W ujęciu globalnym w Gminie Krynica-Zdrój najwięcej spośród wszystkich nośników zużywa się energii elektrycznej (ok. 40 %) z uwagi na duże wykorzystanie tego nośnika na potrzeby technologiczne, następnie 
z gazu (ok. 34%). Kolejnym nośnikiem energii pod kątem ilości zużycia w Gminie jest biomasa drzewna 
(ok. 10%) i węgiel (ok. 9%) Dominującą grupą paliw stosowanych w sektorze budynków mieszkalnych na potrzeby cieplne jest gaz. W domkach jednorodzinnych duża część energii pochodzi również z paliw stałych: węgla i drewna, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Dodatkowo wpływa na to spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach.

Tabela 1. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Krynica-Zdrój w roku 2013

| Sektor | Substancja |
| --- | --- |
|  | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
|  | Ilość [Mg/rok] |
| Budynki mieszkalne | 81,20 | 77,58 | 23 183,15 | 0,042 | 91,57 | 31,51 | 224,34 |
| Budynki mieszkalne wielorodzinne | 0,04 | 0,04 | 6 315,76 | - | 0,04 | 5,36 | 0,57 |
| Budynki komunalne (gminne) | 0,01 | 0,01 | 4 873,50 | 0,000 | 0,10 | 1,31 | 0,20 |
| Budynki usługowo-użytkowe | 42,57 | 40,55 | 33 508,81 | 0,023 | 53,74 | 27,04 | 131,17 |
| Przemysł | 0,06 | 0,06 | 147 699,96 | - | 0,06 | 6,41 | 0,96 |
| Transport publiczny i prywatny | 0,47 | 0,47 | 8 499,70 | 0,000 | 0,06 | 39,22 | 201,80 |
| Oświetlenie uliczne | - | - | 1 218,00 | - | - | - | - |
| Łącznie | 124,36 | 118,71 | 225 298,87 | 0,065 | 145,57 | 110,84 | 559,04 |

Źródło: Opracowanie własne

## Problemy występujące na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Problem szczegółowy 1

Duże/rozumiane jako możliwe do ograniczenia/zużycie energii przez budynki i infrastrukturę publiczną, generujące wysokie koszty dla budżetu Gminy.

Problem szczegółowy 2

Emisja generowana przez transport.

Problem szczegółowy 3

Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe.

Problem szczegółowy 4

Niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w Gminie.

Szansa rozwojowa 1

Istniejące, duże zainteresowanie realizacją zmian w gospodarstwach domowych.

## Planowane działania

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII -  TRANSPORT

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE

Działania przeznaczone do realizacji zostały szerzej opisane w rozdziale 6.3.

## Efekt ekologiczny działań osiągnięty w związku z realizacją PGN w latach 2018 - 2020

Realizacja działań przyniesie następujący efekt ekologiczny:

Tabela 2. Efekt ekologiczny realizacji działań w Gminie Krynica-Zdrój

| Wskaźniki ilościowe dla poszczególnych działań w Gminie |
| --- |
| L.p. | Nazwa działania / Poddziałania | Energia końcowa uniknięta [GJ/rok] | Produkcja energii z OŹE [GJ/rok] | Redukcja emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] |
|  |  |  |  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna |
| 1.1. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej | 694,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Działanie 1 Razem | 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii - transport |
| 2.1. | Wymiana pojazdów na energooszczędne | 240,90 | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 17,592 | 0,00 | 0,000 | 0,187 | 0,042 |
|  | Działanie 2 Razem | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,04 |
| DZIAŁANIE 3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe |
| 3.1. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe | 6997,74 | 1,00 | 3,94 | 3,51 | 1060,75 | 0,0047 | 15,77 | 2,24 | 35,17 |
| 3.2. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe | 4173,60 | 0,00 | 2,37 | 2,11 | 391,23 | 0,0038 | 8,14 | 0,59 | 8,40 |
|  | Działanie 3 Razem | 11171,34 | 1,00 | 6,31 | 5,63 | 1451,99 | 0,008 | 23,91 | 2,83 | 43,56 |
| Całkowity efekt ekologiczny | 12 236,64 | 1,00 | 6,31 | 5,63 | 2 033,81 | 0,008 | 23,91 | 3,02 | 43,61 |
| Wskaźniki ilościowe i jakościowe w odniesieniu do wartości całkowitych w Gminie |
| Zakres | Energia końcowa w Gminie łącznie [GJ/rok] | Produkcja energii z OŹE w Gminie łącznie [GJ/rok] | Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok] |
|  |  |  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Wartości w roku bazowym | 1 790 231,54 | 185 278,45 | 124,36 | 118,71 | 225 298,87 | 0,07 | 145,57 | 110,84 | 559,04 |
| Wartości w roku 2020 | 1 777 994,91 | 185 279,45 | 118,05 | 113,08 | 223 265,06 | 0,06 | 121,66 | 107,83 | 515,43 |
| Różnica - efekt ekologiczny | 12 236,64 | 1,00 | 6,31 | 5,63 | 2 033,81 | 0,008 | 23,91 | 3,02 | 43,61 |
| Redukcja [%] w roku 2020 w stosunku do wartości całkowitych w gminie w roku bazowym (w przypadku OŹE - wzrost) | 0,68% | 0,07% | 5,07% | 4,74% | 0,90% | 13,04% | 16,42% | 2,72% | 7,80% |

Źródło: Opracowanie własne

## Harmonogram działań

Tabela 3. Zestawienie przewidzianych wydatków w okresach objętych planem [zł]

| LP | Nazwa działania / Poddziałania | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wydatki w latach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII I WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA |  |  |  |  |  |  | 850 000 | 14,90 |
| 1.1. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej |  |  |  |  |  | 700 000 | 700 000 |  |
| 1.2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie | 35 000 | 35 000 |  | 80 000 |  |  | 150 000 |  |
| DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - TRANSPORT |  |  |  |  |  |  | 1 230 150 | 21,57 |
| 2.1. | Wymiana pojazdów na energooszczędne |  |  |  | 1 230 150 |  |  | 1 230 150 |  |
| DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII I WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE |  |  |  |  |  |  | 2 785 336 | 48,84 |
| 3.1. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe |  |  |  | 1 462 852 | 173 352 | 201 532 | 1 837 736 |  |
| 3.2. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe |  |  |  | 762 080 | 92 760 | 92 760 | 947 600 |  |
| 3.3. | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  |  |  | b.d |  |
| DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE I PLANISTYCZNE |  |  |  |  |  |  | 838 000 | 14,69 |
| 5.1. | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe |  |  |  | 4 500 |  |  | 4 500 |  |
| 5.2. | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji |  |  | 2 500 |  |  | 8 000 | 10 500 |  |
| 5.3. | Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |  |
| 5.4. | Edukacja i informacja o niskiej emisji |  |  |  |  |  |  | Środki zapisane w poz. 3.1 i 3.2. |  |
| 5.5. | Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy |  |  |  |  |  |  | bezkosztowo |  |
| 5.6. | Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza |  |  |  | 120 000 | 200 000 | 500 000 | 820 000 |  |
| 5.7. | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  | bezkosztowo |  |
|  | Łącznie PGN w latach |  |  |  |  |  |  | 5 703 486 | 100 |

Źródło: Opracowanie własne

# Diagnoza stanu obecnego

## Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza

Największy wpływ na kształtowanie przepisów z zakresu ochrony powietrza mają rozwiązania w tym zakresie przyjmowane i obowiązujące w Unii Europejskiej. Źródłem obowiązku harmonizacji polskiego prawa z prawem wspólnotowym jest Układ Europejski z 16 grudnia 1991 roku (Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38), który wszedł w życie 1 lutego 1994 r. Na mocy art. 68 i 69 tego układu Polska zobowiązała się do zharmonizowania swego prawa, w tym ekologicznego, z prawem wspólnotowym. Zbliżanie polskiego ustawodawstwa do prawa UE ma charakter zobowiązania jednostronnego, a jego wykonanie rozciąga się na okres 10 lat, licząc od momentu wejścia w życie układu stowarzyszeniowego. Akty prawne uchwalane po roku 1989 w mniejszym lub większym stopniu redagowane były z uwzględnieniem prawa wspólnotowego.

Aspekty prawa Unii Europejskiej

Wśród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska istotne znaczenie dla ochrony powietrza mają dyrektywy:

- w zakresie emisji (stężenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeń:

  - dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (dyrektywa ramowa),

oraz dyrektywy pochodne:

  - dyrektywa Rady 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu w otaczającym powietrzu,

  - dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu,

  - dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do ozonu 
w otaczającym powietrzu,

  - decyzja Rady 97/101/WE ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich,

  - dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

W dniu 11 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakości powietrza dotyczących drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych
w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE).

- w zakresie emisji do powietrza:

  - dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,

  - dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji Planów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu,

  - dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

  - dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (VOC),

  - dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów,

  - dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP),

  - dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych 
w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE.

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (ogłoszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r.). Kraje członkowskie mają obowiązek wprowadzenia jej rozwiązań do przepisów krajowych do dnia 7 stycznia 2013 r. Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarówno zintegrowanego systemu zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli, jak również nowe, ostrzejsze wymagania niż dotychczas wynikające z ww. dyrektyw „emisyjnych”. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych mechanizmów i standardów emisji z niektórych branż przemysłu do powietrza oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza (87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE) 
w zakresie krajowych pułapów emisyjnych:

- Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (NEC).

Dyrektywy i decyzje wprowadzające do prawa UE ustalenia konwencji międzynarodowych (m.in.):

- dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE,

- dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto,

- dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

- decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
w zakresie zastosowań krytycznych halonów,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Globalne konwencje ekologiczne dotyczące ochrony powietrza:

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokół z Kioto,

- Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Dalekie Odległości i Protokoły do tej konwencji dotyczące ograniczania emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, metali ciężkich oraz trwałych związków organicznych,

- Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, z poprawkami,

- Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Aspekty prawa polskiego

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jed. Dz.U. 2017 poz. 519),

- ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jed. Dz. U. z 2017 r. poz. 286),

- ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed. Dz.U. 2017 poz. 1405),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed. Dz.U. 
z 2017 poz. 1073),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.),

- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229),

- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831.),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jed. Dz.U. 2017 poz. 220) wraz 
z rozporządzeniami,

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jed. Dz.U. 2017 poz. 1148).

## Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku, Program ten określa następujące główne wyzwania i obowiązki dla Gminy Krynica-Zdrój:

- Realizacja uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego ograniczającej użytkowanie instalacji 
i stosowanie paliw stałych na terenie Małopolski.

- Opracowanie w ramach możliwości finansowych gminy programu pomocy socjalnej dla mieszkańców, którzy ze względów materialnych nie będą w stanie przeprowadzić wymiany urządzeń grzewczych lub ponosić kosztów ogrzewania lokalu żadnym ze sposobów dopuszczonych w uchwale.

- Realizacja programów ograniczania niskiej emisji lub Planów gospodarki niskoemisyjnej poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych.

- Likwidacja ogrzewania na paliwa stałe w obiektach użyteczności publicznej.

- Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w Programie wykonywanych przez poszczególne jednostki gminy oraz mieszkańców.

- Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje).

- Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego: wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, a w przypadku braku z zastosowaniem urządzeń zgodnych z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego; projektowanie linii zabudowy uwzględniające zapewnienie „przewietrzania” obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie.

- Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej ograniczenia 
w korzystaniu z samochodów oraz tworzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów.

- Tworzenie alternatywy komunikacyjnej w postaci ciągów pieszych i rowerowych.

- Kontrola gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 379 ustawy POŚ.

- Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach na podstawie art. 379 ustawy POŚ.

- Eliminacja emisji wtórnej z budów i działania na rzecz poprawy stanu dróg.

- Promocja wprowadzania w zakładach przemysłowych oraz instytucjach publicznych systemów zarządzania środowiskiem (ISO + EMAS).

- Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych.

- Rozważenie w planach perspektywicznych tworzenia inteligentnych systemów energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, w tym odnawialnej.

- Aktualizacja lub opracowanie w przypadku braku założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w oparciu o nowe kierunki wytyczone planem energetycznym województwa oraz Programem ochrony powietrza.

- Przekazywanie informacji i ostrzeżeń związanych z sytuacjami zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza: udział w informowaniu społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz sytuacjach alarmowych; tworzenie i aktualizowanie bazy adresowej dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków), opiekuńczych oraz dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, do których będą wysyłane komunikaty powiatowego centrum zarządzania kryzysowego o zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza.

- Realizacja działań ujętych w planie działań krótkoterminowych w zależności od ogłoszonego alarmu.

- Przedkładanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego sprawozdań z realizacji działań ujętych 
w niniejszym Programie.

Wymagania szczegółowe dla Gminy Krynica-Zdrój:

•	wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe - wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji:

o	lata 2017-2019: PM10 – 22 Mg/rok, PM2,5 – 21 Mg/rok, B(a)P – 0,010 Mg/rok, CO2 – 736 Mg/rok,

o	lata 2020-2023: PM10 – 27 Mg/rok, PM2,5 – 26 Mg/rok, B(a)P – 0,012 Mg/rok, CO2 – 899 Mg/rok.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski - Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:

- od 1 lipca 2017 roku jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu;

- osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadziła żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.

Wyznaczono długie okresy przejściowe:

- do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych;

- do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 
lub 4);

- istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.

Wymagania dot. jakości paliw:

- od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych;

- zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).

Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego 
w perspektywie roku 2020

Program Strategiczny Ochrona Środowiska został przyjęty Uchwałą nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r.

Następujące priorytety tego programu wskazują kierunek działań zawartych w PGN dla Gminy Krynica-Zdrój:

Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych

Działanie 1.1 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań.

Priorytet 5. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 5.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa.

Działanie 5.2 Wsparcie działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie energii.

Priorytet 8. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych 
i ekonomicznych

Działanie 8.1 Edukacja oraz kształtowanie postaw pro-środowiskowych.

Działanie 8.4 Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych oraz zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska.

## Dokumenty Lokalne

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krynica-Zdrój

Plan gospodarki niskoemisyjnej realizuje zapisy Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krynica-Zdrój to dokument stanowiący koncepcję wprowadzania zmian społeczno-gospodarczych. Polega na określeniu wizji jednostki, misji oraz pożądanych kierunków rozwoju. Bazując na warunkach i czynnikach rozwoju wyznacza działania umożliwiające osiągnięcie wyznaczonych celów. Strategia przyjęta została Uchwałą Nr XLIV.252.2013 Rady Miejskiej w Krynicy–Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. Dla Gminy Krynica-Zdrój wyznaczono następującą wizję do osiągnięcia w perspektywie roku 2030: Gmina Krynica–Zdrój jest atrakcyjnym miejscem do życia ze względu na:

- prężną, opartą na zdywersyfikowanej turystyce i wyspecjalizowanych usługach gospodarce,

- ład przestrzenny i czyste środowisko,

- unikatowy klimat spędzania czasu wolnego.

Urzeczywistnienie wyżej wskazanej wizji, następować będzie poprzez realizację wskazanych celów strategicznych, przy czym w odniesieniu do Planu gospodarki niskoemisyjnej kluczowa będzie realizacja celu 1. Estetyczne i efektywne gospodarowanie przestrzenią w mieście i gminie, zgodnie z zapisami którego, zagospodarowanie przestrzeni gminy musi brać pod uwagę ochronę środowiska, które to jest jednym 
z podstawowych zasobów naturalnych gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujący dokument studium został przyjęty uchwałą nr XXXIV/254/97 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Priorytetami rozwoju określonymi w tym dokumencie są m.in.:

  - Rozwój funkcji rekreacyjnych lecznictwa uzdrowiskowego oraz profilaktyki w obszarach wiejskich Gminy – stosownie do warunków środowiska.

  - Ochrona zasobów przyrody.

  - Zapewnienie harmonijnego rozwoju Gminy poprzez kompleksowość realizacji przedsięwzięć 
i konsekwentną politykę przestrzenną.

Obecnie Gmina prowadzi proces zmiany Studium.

Tylko część obszaru Gminy objęta jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokument PGN uwzględnia wszystkie kwestie wynikające z obowiązującego studium i MPZP.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krynica-Zdrój

Gmina posiada projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe aktualizacja z roku 2013.

W „Projekcie założeń” wskazano:

•	przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

•	możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

•	prognozę zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

•	wpływ scenariuszy działań na stan zanieczyszczenia powietrza w Gminie.

PGN jest elementem kompleksowej polityki energetycznej Gminy.

## Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

Podsumowując powyższą prezentację programów i planów i zawartych w nich zapisów kierunkowych dla PGN należy stwierdzić, że ustalenia PGN pozostają w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami politycznymi, prawnymi i gospodarczymi. Działania planu są realizacją celów i działań dokumentów wyższego rzędu.

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój są spójne z aktualnymi programami 
i strategiami funkcjonującymi na obszarze Gminy w tym: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz Strategią rozwoju.

Gmina realizując działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wykonuje zadania planu naprawczego POP dla województwa małopolskiego.

Wszystkie działania zawarte w PGN są konsekwencją POP dla województwa małopolskiego.

## Charakterystyka Gminy Krynica-Zdrój

Lokalizacja, warunki geograficzne i historyczno-kulturowe

Gmina Krynica-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w województwie małopolskim. Stanowi część powiatu nowosądeckiego. Sąsiadują z nią Gminy: Grybów, Łabowa, Muszyna, Uście Gorlickie. Granicę południowo-wschodnią stanowi odcinek granicy państwowej Polski i Słowacji. Gmina zajmuje obszar o łącznej powierzchni 14 513 hektarów. Podzielona jest na 8 sołectw. Są to: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Piorunka, Polany i Tylicz. Miasto Krynica-Zdrój tworzy 7 osiedli:

- Czarny Potok,

- Krynica Dolna,

- Piłsudskiego,

- Pułaskiego,

- Tysiąclecia,

- Źródlane,

- Krynica Centrum.

Rysunek 1. Położenie Gminy Krynica-Zdrój

Źródło: www.google.pl/maps

Gmina Krynica-Zdrój położona jest w dorzeczu Wisły we wschodniej części Beskidu Sadeckiego i na zachodnim skraju Beskidu Niskiego. W całości leży w zlewni II rzędu Dunajca – prawego dopływu Wisły, natomiast na zlewnie III rzędu dzielą Gminę dwa prawobrzeżne dopływy Dunajca – Poprad i Biała Tarnowska. Żadna z tych rzek nie płynie przez teren Gminy. Sieć hydrograficzną tworzą cieki niższych rzędów.

W strukturze gruntów w Gminie przeważają lasy i tereny leśne oraz łąki trwałe.

Bogactwem naturalnym terenu Gminy Krynica-Zdrój są wody mineralne. Najsławniejsze ujęcia - źródła: „Zdrój Główny”, „Słotwinka”, „Jan”, „Józef”, „Mieczysław”, „Tadeusz”, „Zuber”. Łącznie - 23 (5 źródeł naturalnych oraz 18 odwiertów). Krynickie wody mineralne o wybitnych właściwościach leczniczych stosowane są w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego, szczególnie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nadkwaśności i niedokwaśności, stanów zapalnych żołądka, jelit, chorób trzustki, wątroby i dróg żółciowych. Ponadto stosowane są w leczeniu niedokrwistości oraz chorób przemiany materii: miażdżycy, cukrzycy, nadczynności tarczycy, skazy moczanowej i kamicy moczowej. Szczawy krynickie oprócz kuracji pitnej (krenoterapii) wykorzystuje się również do leczniczych kąpieli mineralno - kwasowęglowych. Krynica posiada również jedyne w kraju suche kąpiele z naturalnego gazu bezwodnika węglowego, które można stosować nawet u pacjentów ze schorzeniami serca i zaburzeniami w krążeniu krwi.

W dokumentacji złóż sporządzanej przez Państwowy Instytut Geologiczny zawartej w „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” znajduje się na terenie Gminy jedno złoże surowców bentonitowych. Jest to złoże Polany o zasobach bilansowych 709 tys. ton rozpoznanych wstępnie. Jest to jedyne złoże tych surowców w województwie małopolskim.

Lasy krynickie charakteryzują się pod względem flory pewnymi cechami wschodnio karpackimi. Mieszczą się w obrębie piętra roślinności regla dolnego i są reprezentowane głównie przez zbiorowiska lasu bukowego oraz jedlin i liczne zbiorowiska drzewostanów przedplonowych. Na podkreślenie zasługuje występowanie 
w buczynach w okolicach Krynicy – Zdroju niektórych gatunków wschodnio karpackich, zwłaszcza kostrzewy górskiej oraz turzycy orzęsionej. Około 1/4 krynickich lasów ma charakter wtórnych zbiorowisk przedplonowych, powstałych w okresie po II wojnie światowej na dawnych połemkowskich gruntach rolniczych. Grunty te zalesiano głównie sosną, częściowo modrzewiem, świerkiem, olszą szarą i sporadycznie innymi gatunkami.

W opisie lasów krynickich nie można pominąć unikatowego w skali kraju parku leśnego na Górze Parkowej. Góra Parkowa jest terenem o wyjątkowym znaczeniu ochronnym, głównie z uwagi na zasilanie infiltracyjne 
i ochronę sanitarną wielu źródeł wód mineralnych. Jest to obszar szczególnie predystynowany do pełnienia funkcji parku, ze względu na terapeutyczne znaczenie dla kuracjuszy. Blisko połowa jego powierzchni (ok. 100 ha) ma charakter założenia zabytkowego, którego początki sięgają roku 1810. Teren ten pokrywa sieć ścieżek i dróżek spacerowych. Ponadto park posiada atrakcyjną kolejkę linowo – terenową.

Zabudowa Miasta Krynicy-Zdroju zdominowana jest przez budownictwo mieszkalne, jednorodzinne oraz zabudowę hotelarsko-sanatoryjną. Teren wiejski Gminy Krynica-Zdrój to głównie zabudowa mieszkalna, jednorodzinna.

Klimat

Krynica-Zdrój położona jest na południowych, nasłonecznionych stokach, co stwarza specyficzny mikroklimat charakteryzujący się znacznymi różnicami temperatur między dniem a nocą, znaczną ilością dni słonecznych 
i utrzymywaniem się przez długi czas pokrywy śnieżnej (od połowy listopada do końca marca). Średnie temperatury w okresie najbardziej przydatnym dla wędrówek pieszych w górach są stabilne i wynoszą około 21oC (w maju), maksymalnie 25oC (w lipcu). Dzienne wahania temperatury w Krynicy - Zdroju nie przekraczają 8oC. 
Z uwagi na dużą ilość ozonu w powietrzu liczba pogodnych dni od maja do września jest tutaj znacznie większa niż w innych rejonach Beskidu Sądeckiego oraz w samej Kotlinie Sądeckiej. Najwięcej opadów notuje się 
w Krynicy – Zdroju w czerwcu, najmniej we wrześniu. W krynickim powietrzu wyczuwa się olejki eteryczne (głównie drzew iglastych) mające działanie uodporniające i bakteriobójcze.

Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 
z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Uchwała Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. wyznacza obszar chronionego krajobrazu, określa jego nazwę, położenie, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wynikające z potrzeb jego ochrony. Całość obszaru wynosi 362 402 ha i położony jest na terenie kilku powiatów.

Rezerwat przyrody Okopy Konfederackie

Rezerwat krajobrazowy znajdujący się w rejonie okopów konfederatów barskich na Jaworze (Gmina Krynica-Zdrój, Nadleśnictwo Piwniczna) w Paśmie Jaworzyny. Rok utworzenia: 1963 Powierzchnia: 2,62 ha. Obecnie teren dawnego szańca objęty jest ochroną rezerwatową. Chroni się tu oprócz pozostałości okopów także rzadkie gatunki roślin jak na przykład dziewięćsiła bezłodygowego, czy podkolana białego. W rezerwacie znajduje się tablica informacyjna z danymi dotyczącymi okopów konfederackich i ich wyglądu oraz miejsce ogniskowe z wiatą.

Popradzki Park Krajobrazowy i otulina

To jeden z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat. Został on powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 11 wrześnie 1987 r. Rozciąga się on na terenie Beskidu Sądeckiego 
z jego dwoma pasmami (Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej) oraz obejmuje położoną w granicach Polski część Gór Czerchowskich oraz częścią otuliny obszaru Małych Pienin. Na wschodzie jego granicę stanowi rzeka Kamienica Nawojowska, natomiast na zachodzie i północy największa z rzek Sądecczyzny - Dunajec.

Powierzchnia Parku wynosi łącznie ponad 54 000 ha. Otulina wokół parku to 21 768,8 ha. Park wraz z otuliną położony jest na terenie gmin: Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, Łącko, Rytro, Nawojowa, Łabowa, Stary Sącz, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Krynica-Zdrój.

Około 70 % stanowią lasy (z czego lasy niepaństwowe zajmują 20%) Charakteryzuje się dużą ilością źródeł wód mineralnych (70 ujęć, co stanowi 20% wszystkich zasobów w Polsce). Na jego obszarze wytyczono kilkanaście rezerwatów przyrody i ścieżek przyrodniczych. Rosną tutaj głównie: buk, jodła, lipa oraz olcha. Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.

Obszary Natura 2000

Beskid Niski - obszar specjalnej ochrony ptaków

Kod obszaru: PLB180002

Powierzchnia: 151966,6 ha

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Beskid Niski rozciąga się na długości 100 km od doliny Osławy i Osławicy na wschodzie po dolinę Kamienicy 
i Kotlinę Sądecką na zachodzie. W Beskidzie Niskim mają źródła liczne rzeki (Biała, Ropa, Wisłoka, Wisłok 
i Jasiołka). Na Ropie utworzono zbiornik zaporowy Klimkówka zmieniający radykalnie środowisko doliny tej rzeki. Roślinność ma charakter przejściowy między Beskidami Wschodnimi i Zachodnimi. Ostoje porastają lasy cechujące się wysokim stopniem naturalności. Przeważają grądy z brzozą lub olszą, olszyna karpacka, olszyna bagienna, łęgi oraz bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. Regiel dolny to wyższe partie wzniesień, gdzie znajduje się żyzna buczyna karpacka oraz bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. W dolinach rzek i potoków utrzymuje się olszyna górska i zbiorowiska łąkowe oraz torfowiskowe. We florze występują gatunki endemiczne i reliktowe. Na obszarze ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 37 gatunków ptaków wymienionych 
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 18 gatunków ptaków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Beskid Niski charakteryzuje się największą w Polsce liczebnością orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła przedniego, bociana czarnego, dzięcioła zielonosiwego, białogrzbietego, białoszyjego i trójpalczastego oraz muchołówki małej. Stwierdzono tu też znaczną liczebność derkacza. Do powyższego wykazu dodać należy rzadkie gatunki bezkręgowców: z motyli niepylak mnemozyna i paź żeglarz, z chrząszczy jelonek rogacz i nadobnica alpejska.

Zagrożenia:

Zagrożenie stanowi wyrąb drzewostanów, polowania, kłusownictwo, zalesienia terenów otwartych oraz zanieczyszczenia powietrza poza terenem ostoi powodujące zamieranie drzewostanów.

Ostoja Popradzka (dawniej Beskid Sądecki) - specjalny obszar ochrony siedlisk

Kod obszaru: PLH120019

Powierzchnia: 57931 ha

Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na południu Polski, w Beskidzie Sądeckim. Obszar obejmuje dwa duże pasma górskie - Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim oraz małą grupę górską - Góry Czerchowskie. Najwyższe szczyty górskie pasm Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej to Radziejowa (1265 m n.p.m.), Skałka (1168 m n.p.m.) i Jaworzyna (1116 m n.p.m.). Najbardziej wartościowymi przyrodniczo elementami ostoi są dobrze zachowane, duże połacie lasu o naturalnym charakterze, ekstensywnie użytkowane łąki górskie, obszary źródliskowe oraz naturalne doliny dużych rzek górskich. Dzięki zróżnicowaniu wysokości i klimatu wykształcił się tu charakterystyczny piętrowy układ roślinności. Najniżej występuje piętro pogórza, 
o charakterystycznej mozaice pól, łąk i lasów mieszanych. Powyżej znajduje się piętro regla dolnego, w którym dominują jodłowo-bukowe lasy buczyny karpackiej, poprzecinane polami uprawnymi i pastwiskami. Piętro regla górnego w postaci wysokogórskiego boru świerkowego wykształciło się jedynie na niewielkich powierzchniach Pasma Radziejowej. W dolinach rzek występują lasy liściaste - grądy, łęgi i zarośla wierzbowe. Lasy pokrywają łącznie blisko 80% powierzchni ostoi. Stwierdzono tu w sumie 11 rodzajów siedlisk cennych 
z europejskiego punktu widzenia. Spośród nich największą powierzchnię zajmują żyzne buczyny (30,1%) 
i kwaśne buczyny (19,5%). Występuje tu 28 gatunków zwierząt ważnych dla ochrony europejskiej przyrody, 
z czego 13 gatunków to ptaki. Na terenie ostoi gniazduje powyżej 1% populacji krajowej bociana czarnego 
i puchacza. Oprócz tego można tu obserwować takie cenne gatunki ptaków jak żuraw, orlik krzykliwy oraz kuraki leśne - cietrzew, głuszec i jarząbek. Obszar stanowi ważną ostoję zwierząt puszczańskich, w tym dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia. Interesująca jest także fauna owadów z 3 gatunkami ważnymi dla UE: nadobnicą alpejską oraz motylami - czerwończyk nieparek i krasopani hera.

Obszar pokrywa się w dużej mierze z utworzonym w 1987 r. Popradzkim Parkiem Krajobrazowych 
(o powierzchni 54 392,72 ha).

Krynica - specjalny obszar ochrony siedlisk

Kod obszaru: PLH120039

Powierzchnia: 163,8 ha

Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Omawiany obszar leży na wysokości 509 – 629 m npm w Beskidzie Sądeckim. Obejmuje tereny luźno zabudowane - 58,00 %, grunty orne 39,00 % i lasy mieszane 3,00 %.

Jest to jedna z ważniejszych kolonii nocka dużego w Karpatach (300-500 osobników), a także znacząca kolonia podkowca małego zajmują strych miejscowej cerkwi położonej wśród drzew. Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy.

Na terenie obszaru stwierdzono 2 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Pomniki przyrody

Zgodnie z danymi RDOŚ w Krakowie, w Gminie jest 12 pomników przyrody. Większość z nich to pojedyncze drzewa, grupy drzew i drzewostan. Oprócz drzew jeden pomnik przyrody stanowi skała z otaczającym ją drzewostanem.

Są to:

- lipa drobnolistna (Tilia cordata), Tylicz, koło kościoła,

- dąb szypułkowy (Qercus robur), Berest, koło kościoła,

- lipa drobnolistna (Tilia cordata), Mochnaczka Niżna, przy zabudowaniach gospodarczych,

- grupa drzew (8 szt.), Mochnaczka Niżna, wokół kościoła parafialnego, dawna cerkiew,

- lipa drobnolistna (Tilia cordata), Mochnaczka Niżna, na posesji SS. Michalitek, obok dzwonnicy,

- lipa drobnolistna (Tilia cordata), Piorunka, przy kościele między ogrodzeniem z dzwonnicą,

- lipa drobnolistna (Tilia cordata), Tylicz	ul. Konfederatów Barskich 7,

- lipa drobnolistna (Tilia cordata) (6 szt.), Tylicz, w otoczeniu zabytkowej drewnianej cerkwi,

- dąb szypułkowy (Qercus robur), Krynica-Zdrój ul. Ludowa 16,

- "skała „Diabelski Kamień” z otaczającym drzewostanem ", Krynica-Zdrój, przy szlaku turystycznym 
z Krynicy- Zdroju na Jaworzynę,

- drzewostan bukowy „Las pod Jaworzyną”, Krynica-Zdrój, Uroczysko Jaworzyna,

- grupa drzew: lipa (10 szt.), modrzew (1 szt.), Krynica-Zdrój, koło kościoła w Krynicy Dolnej.

Zabytki w Gminie Krynica-Zdrój:

Do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego wpisanych jest następujących 50 obiektów:

- Berest– cerkiew pod wezwaniem, świętego. Kosmy i Damiana,

- Czyrna -kościół parafialny (dawna cerkiew) pod wezwaniem św. Parascewii,

- Krynica– układ urbanistyczny,

- Krynica – kościół Wniebowzięcia NMP,

- Krynica – zespół cerkwi unickiej: cerkiew pod wezwaniem ŚŚ. Piotra i Pawła,

- Krynica – dawna cerkiew unicka pod wezwaniem Objawienia Pańskiego,

- Krynica - Słotwiny, dawna cerkiew pod wezwaniem Opieki NP Marii, obecnie kościół, cmentarz przykościelny, mur, drzewostan,

- Krynica – kaplica na „Dietlówce”,

- Krynica – cmentarz z I wojny światowej nr 346 (kwatera na cmentarzu komunalnym),

- Krynica – Park Pułaskiego,

- Krynica – Park Słotwiński z Pijalnią Zdroju „Słotwinka” i pawilonem parkowym,

- Krynica – Park Zdrojowy oraz obiekty: pijalnia „Jan Józef” na Janówce, ławka,

- pomnik Kraszewskiego, Dietla, Mickiewicza, figura MB,

- Krynica – „Dworzec Zdrojowy” (Stary Dom Zdrój), Krynica – dawna pijalnia wód mineralnych,

- Krynica – pensjonat „Wisła”” Bulwary Dietla 1,

- Krynica – pensjonat „Góral” i dom obok, Bulwary Dietla,

- Krynica – willa „Zofia” Bulwary Dietla 4,

- Krynica – pensjonat „Biały Orzeł” Bulwary Dietla 7,

- Krynica – willa „Witoldówka” Bulwary Dietla 10,

- Krynica – willa „Biała Róża” Bulwary Dietla 12,

- Krynica – willa „Kosynier” Bulwary Dietla 15,

- Krynica – willa „Węgierska Korona” Bulwary Dietla 18,

- Krynica – willa „Romanówka” Bulwary Dietla 19,

- Krynica – dom „Józefa” ul. Cicha 10,

- Krynica – willa z ogrodem, ul. Kiepury 12,

- Krynica – willa „Szczerbiec” ul. Kościuszki 26,

- Krynica – willa „Kościuszko” ul. Kościuszki 36,

- Krynica – willa „Zegar” ul. Kościuszki 38,

- Krynica – willa „Orlęta” ul. Kościuszki 40,

- Krynica – willa „Karpacka” ul. Kościuszki 58,

- Krynica – willa „Krakus” ul. Kraszewskiego 12,

- Krynica – willa „Pod Zieloną Górką” ul. Nowotarskiego 5,

- Krynica – Łazienki Mineralne ul. Nowotarskiego 7,

- Krynica – Łazienki Borowinowe ul. Nowotarskiego 9,

- Krynica – willa „Urszula”, ul. Piłsudskiego 17,

- Krynica – willa „Marta”, ul. Piłsudskiego 46,

- Krynica – willa „Kamelia” ul. Piłsudskiego 48,

- Krynica – willa „Janina”, ul. Piłsudskiego 63,

- Krynica – willa „Dwór” ul. Pułaskiego 14,

- Krynica – willa ,,Kasztelanka” ul. Pułaskiego 33,

- Krynica – sanatorium „Patria”, ul. Pułaskiego 35,

- Krynica- budynek PTTK ul. Zdrojowa 32,

- Mochnaczka Niżna – cerkiew obecnie kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła, mur, otoczenie z drzewostanem,

- Mochnaczka Niżna – cerkiew, obecnie kaplica pod wezwaniem NMP z otoczeniem i drzewostanem,

- Muszynka – cerkiew, obecnie kościół filialny pod wezwaniem św. Jana, drzewostan w obrębie ogrodzenia,

- Polany – cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła, obecnie kościół filialny,

- Polany – zagroda regionalna nr 46,

- Tylicz – kościół parafialny pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła,

- Tylicz – cerkiew pod wezwaniem świętego Kosmy i Damiana, obecnie kościół pomocniczy, otoczenie, drzewostan,

- Piorunka – cerkiew pod wezwaniem świętego Kosmy i Damiana, obecnie kościół filialny.

Rolnictwo w Gminie

Cechą charakterystyczną dla pokrywy glebowej Sądecczyzny jest powszechne występowanie gleb bielicowych o charakterze lessowym i gleb brunatnych kwaśnych. Ze względu na różnorodny skład mechaniczny oraz właściwości fizyczne gleby posiadają różną wartość rolniczą. Dominują gleby IV 27 i V klasy bonitacyjnej. Ze względu na pochodzenie, przeważają gleby górskie i podgórskie. Są to gleby brunatne kwaśne oraz wyługowane, jak również słabo wykształcone gleby szkieletowe. W dolinach rzecznych z naniesionych materiałów aluwialnych wykształciły się mady.

Na terenie Gminy Krynica-Zdrój jakość gleb jest niska. Z punktu widzenia przydatności rolniczej można je zaliczyć do kompleksu trawiasto-owsianego. Utworzone zostały na zwietrzelinie skał fliszowych, na pokrywach soliflukcyjno-deluwialnych oraz na aluwiach rzecznych. Stąd ich znaczne zróżnicowanie. Są to typowe gleby dla terenów górzystych - szkieletowe o niewykształconym profilu glebowym. Najlepsze - klasy IV bonitacyjnej, zajmujące procentowo niewielką powierzchnię Gminy. Najczęściej występują gleby brunatne wyługowane, brunatne kwaśne, rzadko pseudobielicowe. Wytworzone są z glin pylastych, pyłów i iłów pokrywających zbocza i stoki. Na zboczach o nachyleniu powyżej 10% rozpoczyna się proces ich erozji, nasilający się wraz ze wzrostem spadku. Na stokach o spadkach powyżej 25% i wylesionych zachodzi bardzo silna erozja prowadząca do ruchów masowych. Jakość gleb na ogół jest lepsza u podnóża zboczy i stoków. W obrębie płaskodennych dolin występują gleby bagienne torfowo-glejowe.

Wg danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie Miasta i Gminy występuje 935 gospodarstw rolnych ogółem o powierzchni 11 587, 08 ha, 50% stanowią gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha. Ogólna powierzchnia użytków rolnych gospodarstw w 2010 r. wynosiła 4 405, 70 ha, co stanowi około 30% ogólnej powierzchni Miasta i Gminy. W kierunkach zagospodarowania użytków rolnych przeważają łąki i pastwiska trwałe.

Emisja terenów rolniczych

Niska emisja terenów rolniczych to przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe wykorzystujące przestrzale kotły na paliwo stałe. Należy, jednakże spojrzeć w tym zakresie na inne jej źródła, takie jak np.: wypalanie traw oraz pozostałości rolniczych. Powoduje to zwiększone emisje zwłaszcza benzo(a)pirenu, a także dioksyn do atmosfery.

Rolnictwo w tym szczególnie wielkoobszarowe i przemysłowe jest źródłem emisji gazów cieplarnianych, 
w tym podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4). Są to gazy mające większy potencjał wywoływania efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla.

- N2O jest emitowany do atmosfery z użytków rolnych, głównie w efekcie mikrobiologicznego przetwarzania nawozów azotowych w glebie. Emisje N2O stanowią połowę wszystkich emisji rolnych.

- Emisje CH4 są głównie wynikiem procesów trawiennych zwierząt przeżuwających (przede wszystkim krów i owiec).

Zarówno emisje CH4, jak i N2O są związane ze składowaniem i rozwożeniem odchodów zwierzęcych.

Zgodnie z materiałem źródłowym dla opracowania PGN, którym jest „PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” emisja z sektora „Rolnictwo” (np. hodowla zwierząt, wykorzystanie obornika, stosowanie nawozów, spalanie odpadów rolniczych na wolnym powietrzu) nie została uwzględniona w bazowej inwentaryzacji emisji (BEI).

Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego

Gospodarka

Główny potencjał gospodarczy Gminy Krynica-Zdrój tkwi w turystyce. Silne zaplecze do rozwoju wykazuje również mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, skupiona w sektorze prywatnym.

W roku bazowym na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonowały 2052 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w tym: w grupie zatrudniającej do 9 osób było to 1965 podmiotów, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą stanowiły 74% wszystkich zarejestrowanych. Jest to charakterystyczna cecha regionów turystycznych i przygranicznych, w których dużą rolę odgrywa samozatrudnienie mieszkańców oraz prowadzona przez nich aktywność. Działalność prowadzona jest głównie w handlu, w obszarze związanym z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transporcie, gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej oraz pozostałej działalności usługowej.

Obecnie tj. wg danych GUS na koniec 2016 r. w Gminie i Mieście działa nieco mniej podmiotów, bo 2024, 
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią 71,5%.

Wykres 1. Liczba podmiotów w grupach wielkości – lata 2010-2016

Źródło: BDL 2017 r.

Podmioty w branży turystycznej i uzdrowiskowej Gminy

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

- Szpital Uzdrowiskowy STARY DOM ZDROJOWY ul. Nowotarskiego 2,

- Sanatorium Uzdrowiskowe NOWY DOM ZDROJOWY, ul. Nowotarskiego,

- Sanatorium Uzdrowiskowe NOWE ŁAZIENKI MINERALNE, ul. Piłsudskiego 2,

- Sanatorium Uzdrowiskowe PATRIA, ul. Pułaskiego 35,

- Zakład Przyrodoleczniczy Przychodnia Uzdrowiskowa STARE ŁAZIENKI MINERALNE, 
ul. Nowotarskiego,

- 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, ul. Świdzińskiego 4,

- Sanatorium Uzdrowiskowe ABATON, ul. Cicha 4/6,

- Sanatorium Uzdrowiskowe ENERGETYK, ul. Kiepury 2A,

- Sanatorium Uzdrowiskowe NAD KRYNICZANKĄ Sp. z o.o., ul. Ebersa 2-4,

- Sanatorium Uzdrowiskowe LEŚNIK DRZEWIARZ Sp. z o.o., ul. Podgórna 1 sanatorium 145,

- Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42,

- Sanatorium Uzdrowiskowe CONTINENTAL, ul. Nitribitta 4,

- Sanatorium Uzdrowiskowe MIELEC, ul. Pułaskiego 73,

- Sanatorium Uzdrowiskowe WATRA, ul. Piękna 19,

- Sanatorium Uzdrowiskowe LWIGRÓD, ul. Nitribitta 6.

Ponadto lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacyjne i lecznicze w Krynicy-Zdroju prowadzą inne zakłady, w tym m.in.:

- Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji „Damis”,

- Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy „Hajduczek”,

- Dom wczasowy „Beskid”,

- Dom wypoczynkowo-leczniczy „Jagiellonka”,

- Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny „Familijny”.

Działa tu również szereg nowoczesnych ośrodków SPA & WELLNESS, które stanowią uzupełnienie i rozwinięcie oferty uzdrowiskowej. Do największych tego typu ośrodków na terenie Krynicy-Zdroju można zaliczyć:

- Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica-Zdrój,

- Hotel Czarny Potok Resort & SPA,

- Hotel Krynica,

- Hotel Prezydent**** Medical SPA & Wellness,

- Mercure Hotel Krynica Zdrój Resort &SPA,

- Centrum Zdrowia, Urody I Rekreacji GEOVITA,

- Hotel PEGAZ,

- 4 Pory Roku & SPA.

Jakkolwiek Krynica-Zdrój znana jest przede wszystkim jako uzdrowisko, to jest ona także intensywnie rozwijającym się ośrodkiem sportowym, turystycznym, rekreacyjnym, kulturalnym i kongresowym, na co wskazuje wiele cyklicznych imprez krajowych i międzynarodowych, plenerów, spotkań kulturalnych oraz konferencji politycznych i naukowych, które są tam organizowane. Miasto to jeden z największych 
i najstarszych polskich ośrodków sportów zimowych oraz kolebka polskiego saneczkarstwa. Ważnym czynnikiem jego rozwoju jest organizowane już od 20 lat Forum Ekonomiczne, które gromadzi systematycznie zwiększające się, międzynarodowe grono ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Towarzyszy temu rozwój turystyki, m.in. tzw. turystyki konferencyjnej.

Potencjał demograficzny

Na koniec grudnia 2013 r. liczba ludności zameldowanej w Gminie Krynica-Zdrój wynosiła 16 991 osób. 
Od tamtego roku zauważa się stały jej spadek. Wartość na koniec 2016 roku to 16 852 (GUS BDL 2017).

Wykres 2. Liczba ludności w Gminie Krynica-Zdrój na przestrzeni ostatnich lat

Źródło: GUS 2017 r.

Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Krynicy-Zdrój znajdowało się w 2013 roku łącznie 2708 budynków mieszkalnych (dane BDL 2013). Łączna powierzchnia zasobów mieszkaniowych (na terenie Gminy) wyniosła 431 479 m2. Obejmowała ona łącznie 6 052 mieszkań składających się z 23 605 izb.

Kotłownie zbiorcze obsługujące poszczególne budynki wielorodzinne/kompleksy budynków zostały omówione poniżej, w podrozdziale Infrastruktura energetyczna.

Źródłem ciepła dla pozostałych budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych są indywidualne systemy 
w większości oparte na węglu/drewnie lub gazie ziemnym (patrz analiza w rozdziale 4).

Na terenie Gminy Krynica-Zdrój 5,27 % wszystkich zasobów mieszkaniowych stanowi własność Gminy. Jednocześnie 6,58 % komunalnego zasobu mieszkaniowego stanowią lokale socjalne. Zasobem tym zarządza /administruje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na mocy uchwały 
nr XXVII.187.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2016 r.

Stan techniczny lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy jest dostateczny lub dobry. Zdecydowana większość została wybudowana w okresie międzywojennym. Są to budynki o konstrukcji drewnianej, znacznie wyeksploatowane. Wymagają dużych stałych nakładów finansowych na konserwację, remont i modernizację; w tym na poprawę parametrów energetycznych (docieplenie, wymiana stolarki okienne i drzwiowej itp.).

Wg stanu na 30 września 2014 r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodziło 314 lokali mieszkalnych 
o ogólnej powierzchni użytkowej 11 915,28 m2.

Lokale te znajdują się bądź w budynkach stanowiących własność Gminy (łączna powierzchnia lokali w tych budynkach to 5487,76 m2) lub w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Infrastruktura komunikacyjna

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 75 Brzesko – Krynica-Zdrój i droga Tarnów – Grybów – Krzyżówka, która łączy się z ważnym traktem karpackim biegnącym na linii Żywiec – Ustrzyki Dolne. Czas dojazdu z Krynicy-Zdroju do Krakowa wynosi około 120 minut, a do stolicy subregionu – Nowego Sącza 
ok. 40 minut.

Dodatkowo obszar Gminy przecinają dwie drogi wojewódzkie 971 i 981.

Długość dróg powiatowych 23,832 km.

Długość dróg gminnych 33,832 km.

Infrastruktura drogowa wymaga ciągłych ulepszeń i remontów. Dodatkowo problemem dla Miasta jest brak obwodnicy i przejazd przez jego centrum ruchu ciężkiego tranzytowego.

Miasto posiada również połączenie linią kolejową Muszyna – Krynica-Zdrój (trasa nr 105), które jest odgałęzieniem międzynarodowego korytarza kolejowego łączącego Tarnów z Leluchowem (i biegnącego dalej na południe Europy).

Łączna liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy wynosi 6 652 sztuk, w tym samochody osobowe stanowią 6 310 sztuk, a motocykle 342.

Transport publiczny na terenie Gminy Krynica-Zdrój zorganizowany jest w ramach tzw. komunikacji uzdrowiskowej. Odpowiada za niego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Busy komunikacji uzdrowiskowej kursują na trzech liniach, należą do nich:

- Krynica-Zdrój ul. Kraszewskiego WIEJSKA - Krynica-Zdrój ul. Słotwińska PĘTLA - Krynica-Zdrój ul. Kraszewskiego WIEJSKA (kursuje od poniedziałku do niedzieli, linia kursuje 13 razy dziennie),

- Krynica-Zdrój ul. Czarny Potok PĘTLA - Czyrna - Krynica - Zdrój ul. Czarny Potok PĘTLA (od poniedziałku do piątku - wyłącznie w dni robocze, linia kursuje 9 razy dziennie),

- Krynica-Zdrój ul. Czarny Potok PĘTLA - Muszynka OSIEDLE - Krynica-Zdrój ul.  Czarny Potok PĘTLA (od poniedziałku do piątku - wyłącznie w dni robocze, linia kursuje 3 razy dziennie).

Obecnie na terenie Gminy Krynica-Zdrój w ramach transportu publicznego w użyciu są 3 pojazdy:

- Mercedes-Benz Sprinter 413CDI (właściciel: MPGK) - rocznik: 2006, 21 miejsc,

- Renault Master 3.0 DCI (właściciel: Duo-Travel; autobus zapasowy) - rocznik: 2004, 15 miejsc,

- Citroen Jumper (właściciel: Duo-Travel) - rocznik: 2005, 21 miejsc.

Tylko jeden z tych pojazdów jest własnością Gminy, pozostałe dwa (w tym jeden rezerwowy) Gmina wypożycza od prywatnego właściciela.

Szacuje się, że średnie spalanie busów kursujących na w/w liniach wynosi 15 litrów oleju napędowego na 
100 kilometrów. Łącznie przebywają one około 225 tysięcy kilometrów w ciągu roku.

Obecnie spółka MPGK Sp. z o.o., jako podmiot odpowiedzialny w Gminie za ten sektor, realizuje projekt 
w postaci zakupu ekologicznego taboru samochodowego (busy, autobusy). Planowane jest również 
w przyszłości wdrożenie na terenie Gminy Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie komunikacji miejskiej.

Emisja z sektora transportowego

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Jest także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu PM10 oraz PM2,5 (zużycie opon, tarczy sprzęgła, hamulców, nawierzchni). Zanieczyszczenia gazowe 
i pyłowe sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej w pasie ok. 500 m od drogi, a zdecydowanie szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Transport drogowy w istotny sposób wpływa na przemieszczanie się zanieczyszczeń powodujących negatywne konsekwencje dla konstrukcji stalowych, fundamentów betonowych oraz elementów wykonanych z piaskowca i wapienia.

Na wielkość emisji wpływa przede wszystkim: liczba i wiek pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu oraz styl jazdy. Wpływ na emisję zanieczyszczeń ma m.in. nieodpowiednia organizacja ruchu, której skutkiem są zatory, obniżenie prędkości i częste zatrzymywanie się i ruszanie. Ponadto, niedostatecznie wykorzystywany jest transport rowerowy a także transport zbiorowy.

Infrastruktura komunalna

W Krynicy-Zdroju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków odpowiedzialny jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju. Został utworzony na podstawie uchwały nr XVII/140/08 Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008. Rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2008 r.

Sieć wodociągowa

Woda dla Miasta Krynicy-Zdroju produkowana jest w Zakładach Uzdatniania w Czarnym Potoku i Powroźniku. Ponadto Krynica-Zdrój posiada 36 ujęć wody podziemnej (źródła i studnie głębinowe).

Ujęcie wody „Czarny Potok" zostało zbudowane w latach 50 - tych XX wieku. Ze względu na wysoką jakość wody surowej oraz położenie, ujęcie jest traktowane jako główne. Wykonano je w formie jazu stałego - betonowego o wysokości 1,70 m, spust wody z jazu kanałem z zastawką drewnianą.

Zakład Uzdatniania Wody w Powroźniku zasilany jest z ujęcia powierzchniowego (jaz) na potoku Muszynka 
i powierzchniowego (studnia) na potoku Stupne.

Według danych GUS (2014 r.) udział osób korzystających z sieci wodociągowej w ludności ogółem w Gminie Krynica-Zdrój wynosił 79,7%, dla Miasta odpowiednio 95,1% a dla obszaru wiejskiego 55,1%. Długość czynnej sieci wodociągowej w 2014 roku wynosiła 98,6 km, z czego ponad 55% sieci była zlokalizowana na terenie Miasta.

Sieć kanalizacyjna

Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Krynica-Zdrój zlokalizowana jest pomiędzy Krynicą-Zdrój, a Muszyną na północ od miejscowości Powroźnik. Przeznaczona jest do oczyszczania ścieków doprowadzanych siecią kanalizacyjną z Krynicy-Zdroju, Tylicza, Muszynki, Mochnaczki Wyżnej i Niżnej. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z wspomaganiem chemicznym (PIX). Jej projektowana przepustowość wynosi 
14000 m3/dobę.

Oczyszczalnia posiada podstację biogazu, wykonaną w roku 2015.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest potok Kryniczanka.

Druga oczyszczalnia ścieków został wybudowana w Polanach w roku 2012.

W 2014 roku udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w ludności ogółem w Gminie Krynica-Zdrój wynosił 85,1%, dla Miasta odpowiednio 85,4% a dla obszaru wiejskiego 84,5%.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 136,9 km. Blisko 51% sieci kanalizacyjnej znajduje się na obszarach wiejskich.

Emisja gazów cieplarnianych z sektora związanego z gospodarką ściekami

Oczyszczalnie ścieków, zakwalifikowane do sektora związanego z gospodarką odpadami i ściekami, przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O). Ta sama masa CH4 powoduje 25-krotnie większy efekt cieplarniany niż CO2 (1 kg wyemitowanego CH4 ma taki sam potencjał jak 25 kg wyemitowanego CO2), natomiast taka sama masa N2O powoduje aż 298-krotnie większy efekt cieplarniany niż CO2.

Emisja CO2 z oczyszczalni ścieków może być oszacowana na podstawie zapotrzebowania obiektu 
w energię. Metan jest przeważnie emitowany z sieci kanalizacyjnej oraz w wyniku procesów, których celem jest obróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych. Wielkość emisji CH4 z oczyszczalni ścieków szacowana jest na około 5% w stosunku do globalnej emisji tego gazu ze wszystkich źródeł (antropogenicznych  
i naturalnych). Emisja N2O ze ścieków wynika z działalności mikroorganizmów w procesach nitryfikacji 
i denitryfikacji. Na podstawie dostępnych raportów oraz dotychczasowych badań, emisja podtlenku azotu ze ścieków oszacowana została na ok. 3% w stosunku do globalnej wielkości emisji tego gazu ze wszystkich źródeł. Emisje z biodegradacji substancji organicznych obecnych w ściekach stanowią ok. 0,18% całkowitej emisji ze źródeł antropogenicznych w każdym kraju.

Rysunek 2. Schemat emisji gazów dla ścieków bytowo-gospodarczych

Źródło: „EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” - CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, lipiec-wrzesień 2013, s. 253-264

Podczas tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, CO2 jest produkowany w następstwie rozkładu materii organicznej oraz w wyniku wytwarzania energii elektrycznej. Tlenowe procesy oczyszczania wytwarzają ponad dwa razy większą ilość CO2 aniżeli procesy beztlenowe Ilość CO2 wytworzonego w wyniku produkcji energii elektrycznej znacznie przewyższa ilość CO2 powstałą podczas samego procesu oczyszczania.

Metan jest produkowany podczas beztlenowych procesów oczyszczania ścieków oraz w komorach fermentacyjnych, w których osady ściekowe ulegają fermentacji beztlenowej. Wielkość jego emisji uzależniona jest przede wszystkim od zawartości w ściekach biodegradowalnej materii organicznej, temperatury i rodzaju zastosowanego systemu oczyszczania ścieków. Biogaz składa się zazwyczaj w 60% z CH4 i 40% z CO2. Gaz ten może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu nie następuje uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery. Podtlenek azotu (N2O), który może być emitowany w trakcie oczyszczania ścieków jest gazem o silnym potencjale cieplarnianym. Głównym źródłem emisji N2O 
z obiektów oczyszczalni ścieków są procesy związane z biologicznym usuwaniem azotu: nitryfikacja 
i denitryfikacja.

W bazie inwentaryzacji emisji (BEI) pod uwagę została wzięta emisja CO2 związana ze zużyciem energii eklektycznej na cele technologiczne.

Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonowała jedna instalacja unieszkodliwiania odpadów, czyli składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, zlokalizowane w miejscowości Krynica-Zdrój na Uroczysku Głębokie, posiadające wszystkie niezbędne pozwolenia. Odpady na tej instalacji były składowane do końca 2010 roku.

Pojemność całkowita – 73000 m3, wypełnione w 100%.

W dniu 7 października 2010 roku (na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) została wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego zgoda na zamknięcie składowiska odpadów - SW.III.2.MD.7657- 1/10.

Termin zakończenia rekultywacji 2015 r. Składowisko posiada instalacje do unieszkodliwiania gazu.

Obecnie zlokalizowany jest tu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Emisja z sektora gospodarki odpadami

Składowiska odpadów komunalnych są źródłem emisji metanu i dwutlenku węgla, a w mniejszym stopniu emisji – podtlenku azotu, tlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i amoniaku. Dodatkowo składowisko stanowi źródło emisji pyłów. Metan ze składowisk odpadów stanowi 3-4% rocznej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Wskaźnik efektu cieplarnianego metanu jest 21 razy większy niż dwutlenku węgla i pochłania promieniowanie podczerwone 60 razy bardziej niż CO2. Metan i dwutlenek węgla na składowiskach 
są produkowane w warunkach beztlenowych w czasie rozkładu frakcji organicznej zawartej w odpadach. Biogaz przemieszcza się wzdłuż powierzchni składowiska, przez warstwę powietrza nad składowiskiem, aż do atmosfery.

Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy działa ok. 1800 szt. źródeł światła, w tym:

- rtęciowe 500 szt.,

- sodowe 1200 szt.,

- LED 100 szt.

Są one zamontowane na słupach betonowych i metalowych. Ok. 900 słupów jest własnością Gminy. Pozostałe stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego.

Średni czas świecenia lampy oszacowano na 11 h/dobę. Punkty świetlne są sterowane wyłącznikami zmierzchowymi i zegarami astronomicznymi.

Zużycie energii elektrycznej dla roku 2013 to - 1 500 000 kWh.

Szacuje się, że ok. 20% punktów świetlnych kwalifikuje się do wymiany. W trakcie realizacji (wg danych na rok 2017) jest wymiana oświetlenia wzdłuż DW 971 na odcinku 3200 m. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Gmina rokrocznie planuje wymianę rtęciowych i sodowych źródeł światła na LED. Na ten cel przeznaczy 
w budżetach, w najbliższych latach, po ok. 30 000 zł.

Infrastruktura energetyczna

Zaopatrzenie w ciepło

Gmina Krynica-Zdrój nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Obsługiwana jest poprzez lokalne systemy ciepłownicze zlokalizowane na terenie Gminy. Należą do nich kotłownie gazowe, które zaopatrują w energię cieplną budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalno-usługowe, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty uzdrowiskowe. Szacuje się, iż na terenie Gminy Krynica-Zdrój istnieje ok. 170 większych, lokalnych źródeł ciepła, w których zainstalowanych jest 30 kotłów, o łącznej mocy ponad 
74 MW.

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa obsługuje 11 kotłowni gazowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój. Należą do nich:

- Kotłownia wolnostojąca dla osiedla Czarny Potok w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Czarny Potok 33 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Czarny Potok 35 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Czarny Potok 25 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Wspólna 2 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Tysiąclecia 39 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Tysiąclecia 14/1 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Piłsudskiego 39 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Kościuszki 1 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Kraszewskiego 45 w Krynicy-Zdroju;

- Kotłownia lokalna przy ul. Piłsudskiego 83 w Krynicy-Zdroju.

Wykorzystywanym paliwem w kotłowniach jest gaz ziemny.

Sieć ciepłownicza stanowiąca własność Krynickiej Spółdzielnia Mieszkaniowej zbudowana jest z rur stalowych przebiegających w kanałach betonowych, izolowanych metodą tradycyjną. W jej skład wchodzą odcinki sieci zlokalizowane w Krynicy-Zdroju oraz Muszynie o długości:

- Krynica-Zdrój – sieć przesyłowa 2,7 km, przyłącza do budynków 0,6 km,

- Muszyna – sieć przesyłowa 0,9 km, przyłącza do budynków 0,9 km.

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Spółka Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. posiada kotłownię centralną, która zaopatruje w ciepło większość budynków stanowiących własność przedsiębiorstwa na terenie Gminy. Ponadto posiada też dwie kotłownie lokalne dla swoich budynków sanatoryjnych.

Kotłownia centralna

Kotłownia centralna – gazowa - dostarcza energię cieplną na potrzeby c.o. i wentylacji, c.w.u., a także na potrzeby technologiczne uzdrowiska (zabiegi lecznicze oraz podgrzew wody mineralnej) i rozlewni wód mineralnych. Obsługuje 8 obiektów, o łącznej powierzchni 23 779 m2. Należą do nich:

- Rozlewnia Wód Mineralnych i Magazyn Wyrobów Gotowych,

- Wytwórnia CO2,

- Pomieszczenia biurowe i warsztatowe kotłowni,

- Stare Łazienki Mineralne,

- Łazienki borowinowe,

- Pijalnia Główna,

- Stary Dom Zdrojowy,

- Nowy Dom Zdrojowy.

Kotłownia wyposażona jest w 4 kotły parowe SEFAKO typu EOG-5.0 o mocy cieplnej 3,6 MW. Dostawa ciepła obywa się poprzez systemem sieci parowych o łącznej długości 4735 mb.

Kotłownie lokalne

Spółka posiada również dwie kotłownie lokalne gazowe. Zlokalizowane są one w dwóch obiektach:

  - Sanatorium Uzdrowiskowe „Patria”;

  - Nowe Łazienki Mineralne.

Kotłownia zlokalizowana w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Patria” wybudowana została w 1998 roku. Jest kotłownią gazową, wyposażoną w dwa kotły wodne Viessmann o mocy 285 kW każdy.

Druga kotłownia także gazowa, zlokalizowana w budynku Nowych Łazienek Mineralnych i powstała w 2011 r. Wyposażona jest w dwa kotły grzewcze kondensacyjne Vitocrossal 200 (2 x 503 kW) i jeden kocioł parowy Vitoplex 100-LS o mocy 285 kW.

Łączne zużycie gazu dla w/w kotłowni to ponad 1 800 000 m3.

ZEC MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju

Zakład Energetyki Cieplnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju zarządza 9 kotłowniami gazowymi. Należą do nich:

- Kotłownia ul. Źródlana 37;

- Kotłownia ul. Źródlana 43;

- Kotłownia ul. Źródlana 51;

- Kotłownia lokalna przy ul. Kraszewskiego 173;

- Kotłownia lokalna przy ul. Dąbrowskiego 31;

- Kotłownia lokalna przy ul. Zdrojowej 5;

- Kotłownia lokalna przy ul. Źródlana 33;

- Kotłownia lokalna przy ul. Piłsudskiego 40;

- Kotłownia lokalna przy ul. Piłsudskiego 31.

Wykorzystywanym paliwem jest gaz ziemny.

Łączne zestawienie parametrów eksploatacyjnych lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kotłowni lokalnych funkcjonujących na terenie Gminy Krynica-Zdrój:

- Łączna moc kotłowni - 27 981 kW

- Całkowita powierzchnia ogrzewanych obiektów - 121 785,54 m2

- Całkowite zużycie gazu ziemnego - 3 686 747 m3

- Całkowite zużycie energii cieplnej - 98 021,29 GJ

Źródłem powyższych danych jest dokument: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Krynica-Zdrój na lata 2012-2030.

Elektroenergetyka

W roku 2013 całkowita liczba odbiorców energii elektrycznej o niskim napięciu wyniosła 5 202, a zużycie energii elektrycznej – 8 782 MWh.

Gmina Krynica-Zdrój zaopatrywana jest w energię elektryczną w oparciu o główny punkt zasilania (GPZ) – stację elektroenergetyczną 110/15 kV Krynica wyposażoną w dwa transformatory o mocy 2 x 16 MVA oraz rozdzielnię sieciową Słotwiny. GPZ Krynica zasilany jest z napowietrznych linii WN 110 kV relacji Gorzków-Krynica, Piwniczna-Krynica, Muszyna-Krynica. Zaopatruje on teren Gminy w energię elektryczną liniami napowietrznymi i kablowymi o napięciu 15 kV.

Jak wynika z danych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie transformatory oraz urządzenia zainstalowane w GPZ Krynica znajdują się w dobrym stanie technicznym. Ponadto GPZ Krynica posiada spore rezerwy mocy, co zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do dotychczasowych jak 
i potencjalnych odbiorców. Podłączanie nowych odbiorców wiązać się będzie jednak z koniecznością rozbudowy sieci SN i nN.

Charakterystyka infrastruktury elektroenergetycznej Gminy Krynica-Zdrój:

- sieć SN - 127 km (linie napowietrzne i kablowe),

- sieć nN – 221 km (linie napowietrzne i kablowe),

- stacje transformatorowe SN/nN – 136 szt.,

- rozdzielnia SN (RS Słotwiny) – 1 szt.

Stan techniczny sieci SN (30 i 15 kV) na terenie Miasta Krynica-Zdrój określony został jako zadowalający. Większość sieci 15 kV wykonana jest w postaci podziemnych tras kablowych, co zwiększa pewność zasilania odbiorców.

Patrząc globalnie na teren Gminy Krynica-Zdrój stwierdzić można, że sieć SN jest w dobrym stanie technicznym. Sieć w większości tworzą linie napowietrzne. Linie energetyczne napowietrzne SN 15 kV są liniami z przewodami AFL o przekroju 50 lub 70 mm2, natomiast linie kablowe SN 15 kV w większości są liniami o przekroju 120 mm2.

Sieci elektroenergetyczne nN stanowią zasilanie dla finalnych odbiorców indywidualnych. Stan linii nN określa się jako niezadawalający. Większość z nich wykonano w latach 50-70, wyjątek stanowią tereny osiedli mieszkaniowych z lat 80-tych. W związku ze zwiększonym poborem energii elektrycznej linie te w pewnych okresach są przeciążone. Ich znaczna długość i małe przekroje powodują ograniczenia w możliwościach przyłączania nowych odbiorców. Odpowiednim działaniem jest skracanie linii nN przez zwiększenie liczby stacji transformatorowych 15/0,4 kV lub też zwiększanie przekrojów kabli.

Stacje transformatorowe:

- stacje transformatorowe 15/0,4 kV – wnętrzowe – 86 szt. (2 szt. nie są własnością Tauron Dystrybucja S.A.),

- stacje transformatorowe 15/0,4 kV – napowietrzne – 32 szt. (4 szt. nie są własnością Tauron Dystrybucja S.A.),

- stacje transformatorowe 30/0,4 kV – napowietrzne – 17 szt.,

- stacje transformatorowe 30/0,4 kV – wnętrzowe – 1 szt.

Szacuje się, iż na tym terenie znajduje się ok 5200 odbiorców energii na nN, którzy zużywają ok. 8 782 MWh energii elektrycznej na nN.

W perspektywie długoterminowej zakłada się rozbudowę sieci WN poprzez wybudowanie napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Krynica – planowany GPZ Uście Gorlickie. Działania te mają głównie na celu poprawę bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną wschodnich rejonów województwa małopolskiego.

Sieć gazowa

System gazowniczy zasilający teren Gminy Krynica-Zdrój składa się z gazociągów wysokiego ciśnienia, stacji gazowych I-go stopnia, sieci gazowych średniego ciśnienia, stacji gazowych II stopnia oraz sieci gazowych niskiego ciśnienia. Głównym gazociągiem zasilającym Gminę Krynica-Zdrój jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN200/150 PN 2,5 MPa relacji Grybów-Krynica-Muszyna. Gazociąg ten zasila 3 stacje redukcyjno-pomiarowe I-go stopnia w Polanach, Mochnaczce Wyżnej i Krynicy-Zdroju, które z kolei zasilają sieci gazowe średniego ciśnienia zaopatrujące zarówno odbiorców gazu, jak również 11 stacji gazowych II-go stopnia, gdzie następuje redukcja ciśnienia gazu do wartości niskiego ciśnienia. Na terenie Miasta Krynica-Zdrój gaz ziemny dostarczany jest do odbiorców za pomocą sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia. W przypadku sieci gazowych średniego ciśnienia jego redukcja do ciśnienia niskiego następuje na indywidualnych układach redukcyjno-pomiarowych. Wszystkie zgazyfikowane miejscowości wiejskie Gminy Krynica-Zdrój zaopatrywane są w gaz wyłącznie za pomocą sieci gazowych średniego ciśnienia, a jego redukcja do ciśnienia niskiego następuje na indywidualnych układach redukcyjno-pomiarowych.

Tabela 4. Sieć gazowa w Gminie Krynica-Zdrój – dane za rok 2013

|  |  | 2013 |
| --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w m | m | 162 843 |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | m | 21 704 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej w m | m | 141 139 |
| czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) | szt. | 2 411 |
| odbiorcy gazu | gosp. | 5 268 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. | 2 387 |
| odbiorcy gazu w miastach | gosp. | 4 339 |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 4 833,8 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | 3 663,9 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 14 413 |

Źródło: BDL GUS

Odnawialne źródła energii

Na obszarze Gminy nie ma zlokalizowanych dużych instalacji wykorzystujących energię odnawialną. Pojedyncze małe instalacje znajdują się na budynkach publicznych, usługowych i mieszkalnych. Są to przede wszystkim kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Potencjał OŹE w Gminie

- Na terenie Gminy Krynica-Zdrój istnieją ograniczone zasoby hydroenergetyczne. Budowa MEW na rzekach i ciekach może być rozpatrywana, jeżeli przeprowadzone analizy techniczno-ekonomiczne stwierdzą opłacalność tego typu przedsięwzięć.

- Gmina Krynica-Zdrój posiada warunki nasłonecznienia, które sprzyjają wykorzystaniu energii słonecznej. Ponadto położenie geograficzne i panujące warunki klimatyczne przemawiają za wykorzystaniem kolektorów słonecznych na cele c.w.u. Średnie nasłonecznienie roczne wg Institut for Energy and Transport (IET) kształtuje się tutaj na poziomie ok. 1250 kWh/m2. Działa tu wiele instalacji solarnych stosowanych zarówno przez mieszkańców, jak i przez domy wypoczynkowe oraz budynki użyteczności publicznej.

Tabela 5. Zestawienie budynków wyposażonych w instalacje solarne wraz z powierzchnią zainstalowanych kolektorów słonecznych

| Budynki użyteczności publicznej | Powierzchnia kolektorów w m2 |
| --- | --- |
| Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, Krynica-Zdrój | 7,2 |
| Publiczne Gimnazjum ul. Szkolna 3, Krynica-Zdrój | 36 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 ul Piłsudskiego 1, Krynica-Zdrój | 30 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Kraszewskiego 158, Krynica-Zdrój | 8,4 |
| MOSIR ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego 5, Krynica-Zdrój | 12,6 |
| SPZOZ Szpital ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój | 69 |
| Gminne Przedszkole nr 2, ul. Reymonta 10, Krynica-Zdrój | 17,9 |
| DW Soplicowo, Krynica-Zdrój | 115,2 |
| DW Zdrowie, Krynica-Zdrój | 86,4 |
| DW Stella, Krynica-Zdrój | 79,2 |

Źródło: Bazowa Inwentaryzacja Emisji

Podczas ankietyzacji gospodarstw domowych zinwentaryzowano 27 zestawów kolektorów słonecznych, które dają uzysk ok. 126 GJ/rok energii cieplnej. Szacuje się, że na terenie całej Gminy pozyskuje się 
z tego źródła około 1700 GJ/rok energii cieplnej, co stanowi dość wysokie wykorzystanie tego rodzaju energii w porównaniu do innych gmin. W Gminie wykorzystywane są również ogniwa fotowoltaiczne, jednak ich popularność jeszcze mniejsza od kolektorów słonecznych.

Podczas ankietyzacji gospodarstw domowych zinwentaryzowano 3 instalacje pomp ciepła. Szacuje się, że na terenie całej Gminy pozyskuje się około 251 GJ/rok energii cieplnej geotermalnej.

Rodzaje emisji

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. emisja to „wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne”. Emisję zanieczyszczeń do powietrza dzieli się ze względu na następujące kategorie:

- ze względu na sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

- emisja zorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem urządzeń technicznych – emitorów (np. emisja z kotłowni, z procesów technologicznych prowadzonych przy użyciu wentylacji mechanicznej);

- emisja niezorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza bez pośrednictwa emitorów (np. emisja z procesów prowadzonych na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach wyposażonych wyłącznie w wentylację grawitacyjną, emisja ze spalania paliw w silnikach spalinowych i inne);

- ze względu na źródło:

- źródła punktowe – wprowadzanie substancji ze źródeł energetycznych i technologicznych do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany, w tym:

  - energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie przemysłowe i komunalne, spalarnie),

  - przemysłowe (np. rafinerie, koksownie, huty, odlewnie, spiekalnie, cementownie, zakłady przemysłu chemicznego, kopalnie),

  - stacje i bazy paliw (napełnianie zbiorników, dystrybucja),

  - lotniska (cykl start-lądowanie, transport na terenie lotniska),

  - porty morskie (ruch statków i holowników),

  - kolejowe stacje rozrządowe (praca lokomotyw spalinowych);

- źródła powierzchniowe – wprowadzanie substancji z instalacji związanych z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym oraz z instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia i nie musi być formalnie zgłaszana w stosownych urzędach, ale także emisja niezorganizowana z parkingów, wysypisk śmieci, wypalania traw, spalania liści, innych aktywności okołorolniczych, kopalni odkrywkowych, żwirowni, hałd, lotnisk; w tym:

- źródła liniowe – emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych 
i zużywanymi do tego celu paliwami - drogi i węzły komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu;

- ze względu na miejsce powstania:

- emisja z danego obszaru – emisja powstała na obszarze analizowanym,

- emisja napływowa – emisja pojawiająca się na obszarze badanym a powstała poza jego granicami.

## Analiza istniejącego stanu powietrza w Gminie

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój zaliczyć należy przede wszystkim niskosprawne piece i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył w tym B(a)P, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.

Gmina Krynica-Zdrój znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska.

Tabela 6. Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona zdrowia) i obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych)

| Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy do klasy C/D2 -zanieczyszczenie, czas uśredniania stężeń | Obszar przekroczeń |
| --- | --- |
| B(a)P- rok | Obszary na terenie wszystkich gmin w strefie małopolskiej (180 gmin) |

Źródło: WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 r.

Benzo(a)piren

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wskazuje przekroczenia na terenie całego województwa małopolskiego.

Rysunek 3. Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne (wyniki modelowania skorygowane wynikami pomiarów)

Źródło: WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016r.

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w Gminie Krynica-Zdrój ma również emisja napływowa – głównie emisja z terenu sąsiadujących gmin, jak również z terenu Słowacji.

Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji

„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych 
i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

#### Pył PM10 i pył PM2,5

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

PM10 - pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły 
o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego 
i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

Pyły PM10 i PM2,5 mogą wywoływać np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Zgodnie z informacjami wynikającymi z analizy kobiet w Krakowie, które w okresie ciąży były eksponowane na PM2,5 powyżej 35 µg/m³ rodziły one dzieci z istotnie niższą masą urodzeniową (średnio o 128 g), mniejszym obwodem główki (średnio o 0,3 cm) i mniejszą długością ciała (średnio o 0,9 cm).  Zaobserwowano, że u dzieci o niższej masie urodzeniowej częściej występował tzw. świszczący oddech w późniejszym okresach życia, co zwykle poprzedza występowanie objawów astmatycznych.

Badania wykonane u pięcioletnich dzieci, które były narażone na wyższe stężenia pyłu w okresie prenatalnym, wykazały wyraźnie niższą całkowitą objętość wydechową płuc o około 100 ml. Może to świadczyć o gorszym wykształceniu płuc u dzieci eksponowanych na wyższe stężenia pyłu w okresie życia płodowego. Okazało się, że nawet stosunkowo niskie stężenia PM2,5 powyżej 20 µg/m³ zwiększały podatność tych dzieci na nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.

#### Benzo(a)piren

Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA.

Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może powodować raka, dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

#### Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem 
z powietrza. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych, takich jak grypa. Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego u dzieci.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu był badany w zakresie uciążliwości ruchu komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw w silnikach pojazdów przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych takich jak przewlekłe choroby układu oddechowego, astma oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiększony wskaźnik śmiertelności. Kilkuminutowe do godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w których NO2 występuje w stężeniach 50-100 ppm (94÷188 mg/m3), powoduje zapalenie płuc, natomiast stężenie do 150-200 ppm (282÷376 mg/m3) wywołuje zapalenie oskrzeli i bardzo złe samopoczucie, a przy stężeniu powyżej 500 ppm (940 mg/m3) w przeciągu 2-10 dni następuje śmierć. Wieloletnie badania prowadzone w Niemczech udowodniły, że ryzyko zachorowania na obturacyjne zapalenie płuc było 1,79 razy większe wśród kobiet zamieszkałych w odległości mniejszej niż 100m od ruchliwych traktów komunikacyjnych. Autorzy badań włoskich stwierdzili, że liczba chorych przyjętych w trybie pilnym do szpitala jest istotnie związana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku węgla w tym dniu (wzrost stężenia CO – o 4,3% więcej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu astmy oskrzelowej).

#### Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest w warunkach normalnych bezbarwnym gazem o duszącym zapachu i kwaśnym smaku. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie SO2 może wystąpić przewlekłe zapalenie górnych 
i dolnych dróg oddechowych oraz zapalenia spojówek. Jego nadmiar zostaje wydalony z organizmu. Dwutlenek siarki (SO2) jest absorbowany przez górne odcinki dróg oddechowych, a z nich dostaje się do krwioobiegu. Wysokie stężenie SO2 w powietrzu (spalanie paliw) może być przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli, zaostrzenia chorób układu krążenia, zmniejszonej odporności płuc na infekcje. Bywa zwykle istotnym składnikiem smogu oraz czynnikiem wpływającym na powstawanie pyłu wtórnego.

## Identyfikacja obszarów problemowych

Problem szczegółowy 1

Duże / rozumiane jako możliwe do ograniczenia/ zużycie energii przez budynki i infrastrukturę publiczną, generujące wysokie koszty dla budżetu Gminy

Budynki wykorzystywane przez urząd, a także jednostki organizacyjne Gminy są ogrzewane głównie gazem.

Średni wiek budynku to 46 lat. Na podstawie inwentaryzacji można stwierdzić, że każdy z wykorzystywanych obiektów budowlanych wymaga działań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją. Dane Gminy wskazują szczególnie na zły stan lokali i budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy.

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest natomiast znaczne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – inwentaryzacja wykazała, iż ok 2% energii wykorzystywanej w sektorze pochodzi z OŹE.

Na terenie Gminy działa ok. 1800 szt. źródeł światła zewnętrznego. Łączne roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów jest szacowane na poziomie 1500 MWh. Jest to znaczna ilość. Dodatkowo ok. 500 szt. to nieekologicznie źródła rtęciowe. Niezbędnym wydaje się podjęcie systematycznych działań związanych z zastępowaniem przestarzałych, wysokoenergetycznych źródeł, oświetleniem typu LED.

Problem szczegółowy 2

Emisja generowana przez transport

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 75 Brzesko – Krynica-Zdrój i droga Tarnów – Grybów – Krzyżówka oraz dwie drogi wojewódzkie, wszystkie o dużym natężeniu ruchu. Dodatkowo problemem dla miasta jest brak obwodnicy i przejazd przez jego centrum ruchu ciężkiego tranzytowego.

Nie bez wpływu na stan powierza pozostają często słabe parametry techniczne istniejących dróg gminnych 
i lokalnych.

Infrastruktura drogowa wymaga ciągłych ulepszeń i remontów, szczególnie, że największy ruch odnotowywany jest w okresie jesienno-zimowym (w którym niska emisja generowana przez sektor mieszkalnictwa oraz sektor usługowy jest największa) i związany jest z turystycznym wykorzystaniem tego obszaru.

Problem szczegółowy 3

Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe

Ok. 40% ankietowanych budynków nie ma przeprowadzonej termomodernizacji lub ma braki 
w termomodernizacji (ok. 60% budynków to te, które mają wykonaną termomodernizację oraz te, które były wybudowane nie później niż w 1997 r.).

Dominującymi paliwami w gospodarstwach domowych są węgiel i drewno. W 15% ankietowanych budynków wykorzystywane są odnawialne źródła energii najczęściej kolektory słoneczne. Mieszkańcy wykorzystują także energię pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Problem szczegółowy 4

Niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w Gminie

W roku bazowym na terenie Gminy Krynica-Zdrój funkcjonowały 2052 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, w tym: w grupie zatrudniającej do 9 osób było to 1965 podmiotów, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą stanowiły 74% % wszystkich zarejestrowanych. Jest to charakterystyczna cecha regionów turystycznych i przygranicznych, w których dużą rolę odgrywa samozatrudnienie mieszkańców oraz prowadzona przez nich aktywność. Działalność prowadzona jest głównie w handlu, w obszarze związanym z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transporcie, gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej oraz pozostałej działalności usługowej. W przypadku mikroprzedsiębiorstw działalność opiera się głównie o budynki mieszkalne i gospodarcze oraz towarzyszące zlokalizowane w obrębie gospodarstwa – korzystające z jednego źródła ogrzewania, głównie paliw stałych - przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza.

Szansa rozwojowa 1

Istniejąca duże zainteresowanie realizacją zmian w gospodarstwach domowych

Mieszkańcy Gminy są zainteresowani a nawet zdecydowani na realizację inwestycji w gospodarstwie domowym, pod warunkiem uzyskania wsparcia zewnętrznego. Chcą pozyskać dofinansowanie na wymianę pieca węglowego na nowoczesny węglowy lub gazowy, montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. 15% ankietowanych planuje przeprowadzenie termomodernizacji.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie

#### Wprowadzenie – proces przygotowania PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest szczególnym dokumentem. Jego unikalność zawiera się w fakcie łączenia w sobie wielu elementów życia społeczno-gospodarczego Gminy. Dotyka kwestii osób indywidualnych 
i przedsiębiorstw. Wiąże się ze wzrostem świadomości, a często też z koniecznością poniesienia nakładów finansowych.

Nie bez znaczenia jest więc właściwe ukształtowanie procesu jego tworzenia i późniejszej realizacji uwzględniające wszelkie zasady udziału społecznego i poszukiwania zgody na etapie tworzenia 
i konsekwencji na etapie realizacji.

Ostateczny dokument musi być oceniany nie jako dokument zewnętrzy, ale narzędzie i kierunek pracy.

#### Założenia dla systemu wdrażania

Przygotowanie i realizacja PGN są formalnym zobowiązaniem Władz Gminy. To one odpowiadają za efekty 
i uporządkowanie wdrażania poszczególnych działań jak również, zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami prawa, decydują o jego aktualizacji.

Koordynacja i monitoring realizacji PGN znajduje się w zakresie zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

Zgodnie z dobrymi praktykami realizacji SEAP (jako wzorcowego dokumentu przyjętego dla tego opracowania) niezwykle ważne jest powołanie w strukturach urzędu stanowiska pracy (lub przypisanie do zakresu czynności istniejącego stanowiska pracy zadań): koordynatora wykonawczego Planu.

Ważne jest, aby osoba sprawująca te funkcje (koordynator wykonawczy) miała możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje w urzędzie by dopilnować, aby cele i kierunki PGN były uwzględnione 
w: zapisach prawa lokalnego, dokumentach strategicznych i planistycznych, wewnętrznych instrukcjach  
i regulacjach.

Sugerowany zakres kompetencji i zadań koordynatora wykonawczego Planu:

- koordynacja wdrażania PGN i podobnych Planów w Gminie,

- przygotowanie analiz o stanie energetycznym Gminy i podejmowanych działaniach ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

- identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w zakresie tej tematyki,

- inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych planach i projektach z zakresu ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów,

- przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy,

- doradztwo energetyczne w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,

- prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i OŹE.

Powołanie koordynatora wykonawczego nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia wdrażania PGN. Decyzje o takim stanowisku mogą zostać podjęte przez Władze Gminy w dowolnym momencie i będą zależne od ilości zadań oraz dostępnych środków.

System wdrażania PGN

Rysunek 4. Zarządzanie strategiczne - długofalowe

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 5. Zarządzanie operacyjne – praca bieżąca

Dane: Opracowanie własne

Zasoby ludzkie

Do realizacji PGN przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu w Urzędzie Miejskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostką bezpośrednio koordynującą jak wspomniano powyżej jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

Zaangażowane strony

Niezwykle ważne jest, aby decyzje podejmowane były z pełnym udziałem interesariuszy. Dlatego celowym wydaje się, aby uzupełnieniem struktury wdrażania strategicznego PGN było uruchomienie Zespołu interesariuszy (wytyczna SEAP) powołanego zgodnie ze ścieżką podejmowania decyzji w Urzędzie, w skład którego wejdą zarówno osoby zaangażowane w realizację PGN jak i osoby zainteresowane wynikami jego realizacji, czy też te, których działania PGN będą ograniczać. Głównym celem działania takiego zespołu powinno być opiniowanie i doradzanie Władzom Gminy w realizacji PGN i planowaniu szczegółowych działań wykonawczych. (Patrz Schemat - Zarządzanie strategiczne). Możliwe jest również przypisanie zadań do istniejącej już struktury np. Komitetu sterującego projektu / strategii.

Proces formalnego tworzenia Zespołu będzie prowadzony od momentu przyjęcia aktualizacji PGN Uchwałą Rady Miejskiej.

Opis interesariuszy PGN

Dwie główne grupy interesariuszy to: interesariusze zewnętrzni oraz interesariusze wewnętrzni.

Interesariusze zewnętrzni PGN dla Gminy Krynica-Zdrój:

- sołtysi, mieszkańcy Gminy;

- firmy działające na terenie Gminy w tym ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających 
w obszarze turystyki i potęgowania zdrowia i dostawców energii;

- organizacje i instytucje niezależne od Gminy a zlokalizowane na jej terenie;

- opcjonalnie przedstawiciele podmiotów administracyjnych, dla których obszar Gminy jest elementem Planów i planów strategicznych (np.: przedstawiciel powiatu nowosądeckiego, przedstawiciel województwa małopolskiego).

Interesariusze wewnętrzni, wśród których można wymienić:

- członków Rady Miejskiej,

- pracowników Urzędu Miejskiego,

- pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

W każdej z tych grup mogą pojawić się zarówno osoby pozytywnie nastawione jak i oponenci.

Ich udział w pracach nad wdrażaniem uzgodnionego planu jest niezbędny.

Komunikacja z interesariuszami powinna się opierać na następujących formach:

- spotkania zespołu interesariuszy,

- strona internetowa Urzędu Miejskiego,

- informacje podawane na posiedzeniach rady, spotkaniach z sołtysami i mieszkańcami,

- materiały prasowe,

- spotkania tematyczne informacyjne,

- dyżury pracowników,

- ankiety satysfakcji.

Współuczestnictwo interesariuszy w realizacji Planu

Głównym przejawem współuczestnictwa interesariuszy w realizacji planu będzie udział w spotkaniach wspomnianego powyżej Zespołu Interesariuszy PGN. Zespół ten ma następujące główne zadania:

- opiniowanie raportów z realizacji planu,

- rozstrzyganie wniosków zgłaszanych jako aktualizacja działań planu,

- identyfikowanie nowych przedsięwzięć i działań planu,

- wnioskowanie zmian w planie,

- promowanie gospodarki niskoemisyjnej w swoich środowiskach.

Zespół interesariuszy powstanie Zarządzeniem Burmistrza Krynicy- Zdroju, wskazującym listę osób – członków zespołu. Osoby te zostaną wprowadzone do projektu zarządzenia po uzyskaniu akceptacji od każdej z nich. Odmowa udziału w pracach Zespołu interesariuszy wymaga formy pisemnej.

Opinie na temat współpracy w zespole interesariuszy zostaną pozyskane poprzez badanie satysfakcji z pracy przeprowadzonej wśród jego członków (patrz wskaźniki monitoringowe).

Dodatkowo nie należy zapominać o interesariuszach realizujących zadania wynikające z Planu (np. mieszkańcy, którzy korzystają z dofinansowania na wymianę źródła ciepła) – w tym przypadku przejawem potwierdzenia współuczestnictwa będzie dokument formalny w postaci umowy, porozumienia itp. określający zakres zadania i wymagania co do beneficjenta.

Pozostali interesariusze: mieszkańcy, przedstawiciele podmiotów gospodarczych instytucji, mediów itp. nie będą składali żadnej formalnej deklaracji współpracy – będą tzw. interesariuszami dobrowolnymi, którzy mogą zgłaszać uwagi, wnioski do planu, przedstawiać swoje opinie itp. Środkiem przekazu informacji będzie strona internetowa, na której będą pojawiać się informacje o PGN i pracach zespołu interesariuszy. Gmina będzie wykorzystywać dla pozyskania informacji także spotkania z mieszkańcami, pikniki, konferencje prasowe. Jedną z form pozyskania opinii tej najszerszej grupy interesariuszy będzie ankietyzacja podczas prowadzanych akcji informacyjnych i promocyjnych.

Dotychczasowa współpraca z interesariuszami odbywała się bez potwierdzenia formalnego w postaci deklaracji / umowy itp.

Podczas przygotowania Planu zaangażowano do współpracy następujących interesariuszy:

- Mieszkańców Gminy – pozyskanie informacji nastąpiło podczas ankietyzacji budynków,

- Zarządców obiektów publicznych – poprzez ankietyzację,

- Pracowników Urzędu Miejskiego – poprzez pozyskanie informacji i uwag do planu,

- Dostawców energii – poprzez ankietyzację.

Na etapie opracowania PGN nie otrzymano ostatecznej, formalnej odmowy od żadnego z interesariuszy.

Budżet

Budżet Planu to ponad 5 700 000 zł wydatkowanych na ograniczenie niskiej emisji w latach 2015-2020

Przewiduje się, że najwięcej środków będzie pochodziło WFOŚiGW, a także RPO Województwa Małopolskiego. Na drugim miejscu w wielkości zaangażowania pojawiają się środki finansowe własne Gminy. Pozostałe środki pochodzić będą od inwestorów zewnętrznych współfinansujących inwestycje 
i przedsięwzięcia.

Źródła finansowania

Warunkiem sprawnej realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaplanowanie środków finansowych niezbędnych na jego realizację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wdrażania PGN, ponieważ zakłada on działania odnoszące się bądź realizowane przy współpracy z mieszkańcami.

Podstawowe źródła finansowania PGN:

- środki własne Gminy,

- środki wnioskodawcy,

- środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich,

- środki komercyjne.

Należy pamiętać, iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno objęte warunkami pomocy publicznej jak i niezwiązane z nią.

Przewiduje się poza środkami Gminy Krynica-Zdrój, następujący pakiet możliwych źródeł finansowania działań zapisanych w PGN:

Pakiet krajowy:

- Budżet Państwa,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Plany operacyjne krajowe (finansowane z EFRR i EFS).

Pakiet regionalny:

- Budżet Województwa,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pakiet alternatywny:

- Kredyty preferencyjne,

- Kredyty komercyjne,

- Własne środki inwestorów.

Najważniejsze narzędzia finansowania PGN przedstawiono w załączniku nr 2 do dokumentu.

Należy, jednakże zwrócić uwagę, iż pozyskanie konkretnego dofinansowania zależy od rodzaju projektu. Załącznik nr 2 zawiera szeroki katalog możliwych rozwiązań. Nie wszystkie jednak będą mogły być 
w efekcie wykorzystane przez Gminę Krynica-Zdrój ze względów formalnych bądź merytorycznych.

Katalog stanowi wyłącznie pakiet potencjalnych możliwości wsparcia Gminy lub innych wnioskodawców.

Środki finansowe na monitoring i ocenę

Proponuje się następujące źródła finansowania monitoringu i oceny PGN:

- WFOŚiGW,

- NFOŚiGW,

- Środki własne Gminy.

Wiele działań w zakresie monitoringu będzie związanych z wykonywaniem bieżących zadań pracowników Gminy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Gmina będzie w tym procesie potrzebowała zewnętrznego wsparcia finansowego i organizacyjnego w obszarze m.in.: inwentaryzacji terenowej oraz przygotowania aktualizacji Planu.

# Bilans energetyczny – rok bazowy 2013

Dla opracowania bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń należy określić strukturę zużycia nośników energii 
w Gminie. Zużycie nośników energii obliczono natomiast na podstawie bilansu energetycznego Gminy. 
Dla oszacowania ilości energii posłużono się różnymi metodami: wskaźnikową, statystyczną oraz ankietyzacją z natury.

Dla każdego wyznaczonego sektora bilansowego opisano zastosowaną metodę lub metody opracowania bilansu oraz wyliczono ilość zużycia paliw oraz ich strukturę.

Rokiem bazowym dla opracowania Planu wybrano rok 2013. Jest to rok, dla którego została przeprowadzona inwentaryzacja emisji wśród mieszkańców oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.

## Sektory bilansowe w Gminie

Na podstawie podręcznika SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” – rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom samorządów terytorialnych do sporządzania dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej 
i ograniczania emisji zanieczyszczeń, wydzielono w Gminie sektory bilansowe ze względu na odmienną specyfikę i różne współczynniki energochłonności, i są to:

            - Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

            - Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,

            - Sektor budownictwa komunalnego,

            - Sektor działalności gospodarczej,

            - Sektor oświetlenia ulicznego,

            - Transport publiczny i prywatny.

Bilans energetyczny dla sektorów 1-4 będzie uwzględniał potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Do obliczeń emisji zanieczyszczeń Gmina zostanie podzielona na identyczne sektory, z dodatkowym sektorem przemysłu.

## Założenia ogólne (sektory 1-4)

Definicje

Wskaźnikowy bilans energetyczny Gminy opracowano w oparciu o dane uzyskane podczas ankietyzacji terenowej oraz dane od następujących przedsiębiorstw i instytucji:

- Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,

- TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie,

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Tarnowie,

- Jednostki organizacyjne Gminy.

Stworzenie bilansu energetycznego Gminy polega na określeniu zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej.  Do obliczeń zapotrzebowania i zużycia energii w Gminie zostały wykorzystane wskaźniki określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Są to:

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok).  Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii.

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku.

Energia pierwotna

Pojęcie energii pierwotnej dotyczy energii zawartej w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji. Pojęcie istotne z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii i ekologii.

Energia końcowa

Energia końcowa – energia dostarczana do budynku dla systemów technicznych. Pojęcie istotne z punktu widzenia użytkownika budynku ponoszącego konkretne koszty związane z potrzebami energetycznymi 
w fazie eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Energia użytkowa

Energia użytkowa

a) w przypadku ogrzewania budynku -  energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energia przenoszona z budynku do jego otoczenia ze ściekami.

Pojęcie istotne z punktu widzenia projektanta (architekta, konstruktora), charakteryzujące między innymi jakość ochrony cieplnej pomieszczeń, czyli izolacyjność termiczną oraz szczelność całej obudowy zewnętrznej.

Sezonowe zapotrzebowanie i zużycie energii dla Gminy Krynica-Zdrój wyliczono wskaźnikowo. Wynikowa ilość energii jest energią pierwotną wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystanym do obliczeń jest EP H+W - cząstkowa maksymalna wartość zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (tzw. współczynnik energochłonności).

Według zmieniających się na przestrzeni lat norm budowlanych, poszczególny typ budownictwa podyktowany okresem jego powstania charakteryzuje się innym, orientacyjnym wskaźnikiem energochłonności.

Wskaźniki wykorzystane do obliczeń zostały dobrane według obowiązujących w poszczególnych okresach normach i przepisach prawnych oraz na podstawie obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię

Obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynków dla budownictwa w Gminie przeprowadzano w oparciu o wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii na ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Użytkowane aktualnie na terenie Gminy Krynica-Zdrój budynki powstawały 
w różnym okresie czasu, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w okresie ich budowy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników sezonowego zużycia energii na ogrzewanie w zależności od wieku budynków.

Tabela 7. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat)

| Budynki budowane w okresie | Obowiązująca norma | Orientacyjne sezonowe zużycie energii na ogrzewanie kWh/(m2rok) |
| --- | --- | --- |
| Do 1966 | Brak uregulowań | 270-350 |
| 1967-1985 | BN-64/B-03404 BN-74/B-03404 | 240-280 |
| 1986-1992 | PN-82/B-02020 | 160-200 |
| 1993 - 1996 | PN-91/B-02020 | 120-160 |
| 1997-2012 | Zarządzenia MGPiM dot. wskaźnika „Eo” | 90-120 |

Źródło: Obowiązujące normy prawne lub przepisy

Tabela 8. Obowiązujące od stycznia 2014 wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami)

| Rodzaj budynku | Od 1 stycznia 2014 | Od 1 stycznia 2017 | Od 1 stycznia 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek mieszkaniowy: jednorodzinny wielorodzinny | 120 105 | 95 85 | 70 65 |
| Budynek zamieszkania zbiorowego | 95 | 85 | 75 |
| Budynek użyteczności publicznej: opieki zdrowotnej. pozostałe | 390 65 | 290 60 | 195 45 |
| Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | 110 | 90 | 70 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kolejnym etapem przeprowadzania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania dla Gminy jest wyznaczenie powierzchni zasobów mieszkaniowych i pozostałych zasobów budownictwa w Gminie. Posłużą temu dane uzyskane z Urzędu Miejskiego oraz GUS-u przedstawiające dokładne zestawienie powierzchni użytkowej budownictwa na terenie Gminy.

Tabela 9. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w Gminie Krynica-Zdrój

| Rodzaj budownictwa | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- |
| Sektor mieszkalnictwa jednorodzinnego | 350 379 |
| Sektor mieszkalnictwa wielorodzinnego | 81 370 |
| Sektor budownictwa komunalnego (jednostki gminne) | 262 601 |
| Sektor działalności gospodarczej | 50 014 |
| Razem: | 744 364 |

Źródło: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

## Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

Bilans energetyczny na podstawie ankiet

W Gminie Krynica-Zdrój zabudowę mieszkaniową w przewadze stanowią rozproszone, o mniejszym lub większym zagęszczeniu budynki jednorodzinne. Największe zagęszczenie budynków mieszkalnych znajduje się w centrum Miasta Krynica-Zdrój, przy drogach wojewódzkich, gdzie często tworzą ciągi zabudowań. W Gminie znajduje się również kilka osiedli budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Stanowią one około 20% całkowitej powierzchni mieszkaniowej w Gminie.

Na potrzeby przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń dokonano ankietyzacji, w łącznie ponad 200 gospodarstwach domowych na terenie Gminy, położonych 
w różnych jej częściach. Rejony do inwentaryzacji zostały wybrane w taki sposób, aby próba była jak najbardziej miarodajna (tzw. próba reprezentatywna).

Na podstawie ankiet (ilości i rodzaju zużytego paliwa grzewczego oraz wskaźników energochłonności) dokonano obliczeń zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych nośników energii w odniesieniu do próby reprezentatywnej oraz stworzono strukturę zużycia poszczególnych paliw na potrzeby grzewcze.

Następnie, na podstawie obliczeń wynikających z próby (obliczenia w załączniku BEI w wersji elektronicznej) odniesiono je do całkowitej łącznej powierzchni w sektorze w roku 2013. W ten sposób otrzymano ilość zużywanej energii cieplnej, końcowej w roku bazowym.

Dla sektora budownictwa mieszkaniowego rzeczywiste zużycie energii, cieplnej końcowej wyniosło 
w 2013 roku 313 039 GJ/rok.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano powyższą ilość energii końcowej zawartej w zużytych nośnikach energii.

Do obliczeń emisji wg podręcznika SEAP należy uwzględnić zużycie energii końcowej, elektrycznej 
w gospodarstwach domowych. Wyliczono ją na podstawie ankiet przeprowadzonych w Gminie. W 2013 roku w Gminie Krynica-Zdrój zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jednorodzinnych wyniosło ok. 7097 MWh/rok.

Bilans energetyczny - metoda wskaźnikowa

Dla sprawdzenia wiarygodności wyników obliczeń na podstawie ankietyzacji dokonano obliczeń metodą „wskaźnikową”.

Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji. W zależności od stopnia kompleksowości przeprowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych wyznaczono współczynniki energochłonności po termomodernizacji.

Następnie wyznaczono uśredniony wskaźnik energochłonności dla sektora w Gminie.

Tabela 10. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, 
w roku 2013

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 27,6% | 57% | 145 | 207 | 155,8 |
| 1967-1985 | 19,0% | 52% | 125 | 185 |  |
| 1986-1992 | 11,0% | 47% | 90 | 138 |  |
| 1993-1996 | 8,0% | 15% | 80 | 131 |  |
| 1997-2013 | 34,4% | 0% | - | 110 |  |

Źródło: Opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa dla Gminy Krynica-Zdrój przyjęto współczynnik 155,8 [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

- 155,8 [kWh/m2rok] * 350 379 m2 =   196 576 GJ/rok.

Powyższe obliczenia uwzględniają energię cieplną użytkową niezbędną do ogrzania pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Do tych obliczeń skorzystano z metodologii określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. 
Skorzystano także z tabeli „Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Założono:

- Jednostkowe zużycie wody: 35 dm3/(j.o.)*doba;

- Współczynnik wykorzystania systemu c.w.u.: 0,9;

- Liczba mieszkańców: 13 357;

- Temperatura wody ciepłej: 55oC;

- Temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

29 823 GJ/rok.

Należy zwrócić uwagę, że oszacowana ilość energii jest to tzw. energia użytkowa, nieuwzględniająca średniej sprawności całkowitej, na którą składa się między innymi sprawność wytwarzania, regulacji, wykorzystania przesyłu i akumulacji energii. Do wyznaczenia sprawności całkowitej posłużono się metodologią zawartą 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Po uwzględnieniu łącznych strat oszacowano całkowitą sprawność na 55-80% w zależności od wieku budynków niemodernizowanych oraz 70-80% dla nowych oraz zmodernizowanych budynków. Dla przygotowania ciepłej założono uśrednione sprawności 60-70%.

Biorąc pod uwagę powyższe ilości energii końcowej (po uwzględnieniu strat) potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora budownictwa mieszkaniowego dla Gminy Krynica-Zdrój ok.:

347 586 GJ/rok.

Na potrzeby przygotowania posiłków oszacowano zużycie energii:

8 254 GJ/rok.

Łączne zużycie energii końcowej dla sektora mieszkalnictwa jednorodzinnego wynosi:

355 840 GJ/rok.

Wskaźnikowe zużycie to jest o ok. 12% mniejsze niż rzeczywiste obliczone we wcześniejszym podrozdziale. Wielkość ta jest do zaakceptowania. Różnica wynika z tego, że metoda wskaźnikowa opiera się na obliczeniach wg norm, czyli założonej, stałej temperaturze we wszystkich zamieszkałych pomieszczeniach oraz normatywnych wskaźnikach energochłonności (uwzględniają one zewnętrzną temperaturę obliczeniową - 20oC).

W rzeczywistości ludzie mieszkający w domach jednorodzinnych, posiadających indywidualne kotłownie, najczęściej oszczędzają poprzez niedogrzewanie wszystkich pomieszczeń użytkowych lub obniżanie temperatury.  
Do różnicy przyczyniają się również temperatury zewnętrzne podczas sezonu grzewczego – ostatnimi laty, zimy były stosunkowo ciepłe.

## Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego

Bilans energetyczny na podstawie ankiet

W sektorze budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego występuje ok. 70 budynków zamieszkania zbiorowego. W roku 2013 powierzchnia użytkowa w tym sektorze wyniosła 81 367 m2.

Na potrzeby przygotowania Planu do wszystkich zidentyfikowanych zarządców nieruchomości mieszkaniowych zostały wysłane zapytania dotyczące przeprowadzonych oraz planowanych zabiegów termomodernizacyjnych, zużycia ilości ciepła oraz nośników energii oraz innych niezbędnych danych do obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz ilości emisji zanieczyszczeń.

Według tych danych w sektorze budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, rzeczywiste zużycie energii końcowej wyniosło w 2013 roku 56 754 GJ/rok.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano powyższą ilość energii końcowej zawartej w zużytych nośnikach energii.

Do obliczeń emisji wg podręcznika SEAP należy uwzględnić zużycie energii końcowej, elektrycznej 
w gospodarstwach domowych. Wyliczono ją na podstawie ankiet przeprowadzonych w Gminie. W 2013 roku w Gminie Krynica-Zdrój zużycie energii elektrycznej w tym sektorze wyniosło ok. 1 579 MWh/rok.

Bilans energetyczny metodą wskaźnikową

Na podstawie analizy ankiet otrzymanych od administratorów budynków wielorodzinnych wyznaczono powierzchnię powstałą w poszczególnych latach. Dla każdego z okresów dobrano obowiązujące w danej chwili uśrednione współczynniki energochłonności.

Na podstawie ankiet oszacowano odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji. W zależności od stopnia kompleksowości przeprowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych wyznaczono współczynniki energochłonności po termomodernizacji.

Następnie wyznaczono uśredniony wskaźnik energochłonności dla sektora budownictwa wielorodzinnego.

Tabela 11. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Gminie, w roku 2013

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 43,8% | 47% | 100 | 190 | 175,3 |
| 1967-1985 | 42,0% | 43% | 100 | 180 |  |
| 1986-1992 | 7,4% | 63% | 100 | 122 |  |
| 1993-1996 | 5,6% | 15% | 90 | 116 |  |
| 1997-2013 | 1,3% | 5% | 0 | 86 |  |

Źródło: Opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa dla Gminy przyjęto współczynnik 175,3 [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

- 175,3 [kWh/m2 rok]*81 370 m2 =  51 344  GJ/rok.

Powyższe obliczenia uwzględniają energię cieplną użytkową niezbędną do ogrzania pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednorodzinnego jednak przy następujących założeniach:

Założono:

- jednostkowe zużycie wody: 48 dm3/(j.o.)*doba;

- współczynnik wykorzystania systemu c.w.u.: 0,9;

- liczba mieszkańców: 3 234;

- temperatura wody ciepłej: 55oC;

- temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

8 012 GJ/rok.

Po uwzględnieniu łącznych strat oszacowano całkowitą sprawność na 60-75% w zależności od wieku dla budynków niemodernizowanych oraz 75-85% dla nowych oraz zmodernizowanych budynków. 
Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej założono uśrednione sprawności 60-70%. Biorąc pod uwagę powyższe ilość energii końcowej u źródła potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego dla Gminy Krynica-Zdrój ok.:

31 028 GJ/rok.

Na potrzeby przygotowania posiłków oszacowano zużycie energii:

879 GJ/rok.

Łączne zużycie energii końcowej dla sektora mieszkalnictwa wynosi:

31 907 GJ/rok.

Wskaźnikowe zużycie jest o ok. 24% większe niż rzeczywiste (wg ankietyzacji zarządców) obliczone 
we wcześniejszym podrozdziale. Wielkość ta jest do zaakceptowania. Różnica wynika z tego, że metoda wskaźnikowa opiera się na obliczeniach wg norm, czyli założonej, stałej temperaturze we wszystkich zamieszkałych pomieszczeniach oraz normatywnych wskaźnikach energochłonności (uwzględniają one zewnętrzną temperaturę obliczeniową - 20oC).

W rzeczywistości mieszkańcy budynków wielorodzinnych, posiadający w chwili obecnej w większości mieszkań zawory termostatyczne, często oszczędzają poprzez przykręcanie zaworów i obniżanie temperatury w pomieszczeniach również poprzez niedogrzewanie wszystkich pomieszczeń użytkowych. Do różnicy przyczyniają się również temperatury zewnętrzne podczas sezonu grzewczego – ostatnimi laty, zimy są stosunkowo ciepłe.

## Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej

Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Analogicznie jak dla pozostałych sektorów na potrzeby stworzenia bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety dotyczące przeprowadzonych oraz planowanych zabiegów termomodernizacyjnych, zużycia ilości ciepła oraz nośników energii oraz innych danych niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz ilości emisji zanieczyszczeń.

Od wszystkich respondentów otrzymano odpowiedzi zwrotne. Zestawienie danych z ankiet wraz 
z obliczeniami stanowi załącznik w wersji elektronicznej – Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI).

Dla sektora budownictwa komunalnego rzeczywiste zużycie energii końcowej wyniosło w roku bazowym
ok. 26 270 GJ/rok.

Zużycie energii elektrycznej wyniosło 3917 MWh/rok.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano powyższą ilość energii końcowej zawartej w zużytych nośnikach energii.

Bilans energetyczny - metoda wskaźnikowa

Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz 
z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji.

Tabela 12. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji z danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 36,4% | 41% | 110 | 205 | 143,1 |
| 1967 - 1985 | 6,9% | 19% | 100 | 213 |  |
| 1986 - 1992 | 7,1% | 50% | 90 | 125 |  |
| 1993 - 1996 | 1,9% | 0% | 90 | 120 |  |
| 1997 - 2012 | 47,8% | 0% | 0 | 90 |  |

Źródło: Opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze budownictwa użyteczności publicznej dla Gminy Krynica-Zdrój przyjęto współczynnik 143,1 [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

143,1 kWh/(m2rok)*50 014 m2 = 30 167 GJ/rok.

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących założeniach:

- jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba - szkoły, 8 dm3/(j.o.)*doba – urzędy;

- czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,55 – szkoły, 0,6 – urzędy;

- liczba osób: 4 481;

- temperatura wody ciepłej: 55oC;

- temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

924 GJ/rok.

Po uwzględnieniu strat, analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego, ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora budownictwa użyteczności publicznej dla Gminy Krynica-Zdrój ok.:

31 322 GJ/rok.

Dla tego sektora rzeczywiste zużycie energii końcowej jest o ok. 16% większe niż obliczone 
w niniejszym podrozdziale. Uzasadnienie tej różnicy jest podobne jak w przypadku mieszkalnictwa, jednak różnica w tym przypadku jest mniejsza.

## Sektor działalności gospodarczej

Bilans energetyczny – metoda wskaźnikowa

Po dokonaniu rozpoznania i analizy warunków budownictwa w Gminie zdecydowano, że bilans energetyczny (zużycie energii) dla sektora działalności gospodarczej zostanie przeprowadzony na podstawie wskaźników energochłonności. Za wybraniem tej metody przemawia fakt, iż zbieranie danych od przedsiębiorców jest utrudnione ze względu na bardzo niski odsetek odpowiedzi z ich strony (z doświadczenia autorów wynika fakt, że zwrotnie odpowiada zaledwie kilka% ankietowanych). Do obliczeń energetycznych wykorzystano odpowiednio dobrane dla danego sektora wskaźniki energochłonności oraz powierzchnię użytkową sektora.

Tabela 13. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji z danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 22,3% | 40% | 105 | 204 | 146,1 |
| 1967 - 1985 | 20,0% | 27% | 100 | 202 |  |
| 1986 - 1992 | 9,2% | 18% | 90 | 147 |  |
| 1993 - 1996 | 11,7% | 15% | 90 | 116 |  |
| 1997 - 2012 | 36,8% | 0% | 0 | 90 |  |

Źródło: Opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze działalności gospodarczej dla Gminy Krynica-Zdrój przyjęto współczynnik 146,1 [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

146,1   kWh/(m2rok)*262 601 m2 =  138 140 GJ/rok.

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących założeniach:

- jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba;

- czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,9;

- liczba osób: 4060;

- temperatura wody ciepłej: 55oC;

- temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

1257 GJ/rok.

Po uwzględnieniu strat analogicznie jak dla pozostałych sektorów ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylacje wyniesie dla sektora gospodarczego dla Gminy ok.:

193 177 GJ/rok.

Z uwagi na tendencje panujące wśród mieszkańców Gminy do obniżania temperatury pomieszczeń, czyli ogólnie pojętej oszczędności energii, a także mniejsze zapotrzebowanie na ciepło ze względu na dość ciepły sezon grzewczy, wielkość tą obniżono o 10%.

Ilość energii końcowej na potrzeby grzewcze w tym sektorze wyniesie: 173 859 GJ/rok.

Należy mieć na uwadze, że obliczenia dla sektora działalności gospodarczej dotyczą potrzeb grzewczych dla powierzchni związanej z działalnością gospodarczą (nie dotyczą potrzeb technologicznych).

Zużycie energii elektrycznej w tym sektorze wyniosło w roku bazowym 13 478 MWh/rok.

## Sektor oświetlenie uliczne

Charakterystyka oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krynica-Zdrój została przedstawiona w rozdziale 3.

Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w Gminie Krynica-Zdrój wynosi 1 500,00 MWh/rok (na podstawie faktur za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, dane: Urząd Miejski).

## Transport publiczny i prywatny

Gminny tabor drogowy

Opis taboru gminnego znajduje się w podrozdziale 3.5.4.

Tabela 14. Zużycie paliwa dla taboru gminnego w roku bazowym

| Zużycie paliwa dla aut należących do taboru gminnego | ilość [l] | ilość [kg] |
| --- | --- | --- |
| Benzyna | 0,0 | 0,0 |
| Olej napędowy | 33 750,0 | 28 012,5 |
| LPG | 0,0 | 0,0 |

Źródło: Urząd Miejski

Transport gminny publiczny

Gmina nie posiada komunikacji gminnej.

Transport prywatny i komercyjny

Założenia do obliczeń

Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie gminy oraz pojazdy przejeżdżające przez Gminę (tranzyt). Na terenie Gminy transport zbiorowy obsługiwany jest przez licznych przewoźników prywatnych (mikrobusy oraz autobusy).

Większość ruchu na terenie Gminy odbywa się na niżej wymienionych drogach:

Tabela 15. Drogi krajowe i wojewódzkie w Gminie

| Nr drogi | Długość odcinka [km] |
| --- | --- |
| droga krajowa nr 75 (odc. 1) | 9,4 |
| droga krajowa nr 75 (odc. 2) | 6,25 |
| droga wojewódzka nr 981 (odc. 1) | 2 |
| droga wojewódzka nr 981 (odc. 2) | 3,2 |
| droga wojewódzka nr 971 | 5,0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA

W ruchu tranzytowym i lokalnym natężenie ruchu oszacowano na podstawie pomiaru ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z roku 2010.

Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany na istniejącej sieci dróg. Pomiarem objęta została sieć dróg krajowych o łącznej długości 17 247 km. Rejestracja ruchu w 1793 punktach pomiarowych prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym oraz przy wykorzystaniu technik automatycznych (video rejestracja oraz stacji ciągłych pomiarów ruchu).

W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych 
(w podziale na 7 kategorii):

- motocykle,

- samochody osobowe,

- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze),

- samochody ciężarowe bez przyczep,

- samochody ciężarowe z przyczepami,

- autobusy,

- ciągniki rolnicze,

- oraz rowery.

Całoroczny cykl pomiarowy w 2010 roku składał się z 9 dni pomiarowych. Pomiar obejmował wykonanie dziewięciu pomiarów „dziennych” (od godz. 6:00 do 22:00), dwóch pomiarów „nocnych” (od godz. 22:00 do 6:00) w tym dwóch pomiarów całodobowych, według ściśle określonego harmonogramu.

Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów ręcznych i automatycznych przeprowadzono obliczenia 
i określono następujące podstawowe parametry ruchu:

- średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,

- obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach 
z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg,

- obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału na klasy techniczne.

Tabela 16. Liczba przejechanych kilometrów w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa

| Opisy | Samochody osobowe i mikrobusy | Motocykle | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średni Dobowy Ruch (SDR) w 2010 roku |  |  |  |  |  | 18 805 |
| Droga krajowa nr 75 (odc. 1) | 958 | 15 | 215 | 75 | 12 | 1275 |
| Droga krajowa nr 75 (odc. 2) | 552 | 9 | 144 | 20 | 10 | 735 |
| droga wojewódzka nr 981 (odc. 1) | 5605 | 64 | 425 | 186 | 161 | 6441 |
| droga wojewódzka nr 981 (odc. 2) | 9464 | 93 | 404 | 217 | 176 | 10354 |
| droga wojewódzka nr 971 | 6356 | 72 | 359 | 252 | 122 | 7161 |
| Liczba przejechanych kilometrów rocznie [km] | 31 377 196 | 380 399 | 2 504 229 | 1 161 284 | 610 550 | 36 033 658 |
| Benzyna | 17 885 002 | 380 399 | 601 015 | 0 | 0 | 18 866 416 |
| Olej napędowy | 8 785 615 | 0 | 1 903 214 | 1 161 284 | 610 550 | 12 460 663 |
| LPG | 4 706 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 706 579 |

Źródło: Obliczenia własne

Oszacowanie zużycia paliw transportowych

Do oszacowania zużycia paliw transportowych użyto metody VKT - wozokilometrowej – obliczenie na podstawie ilości przebytych kilometrów przez wszystkie pojazdy na terenie Gminy (dane pozyskane 
z pomiarów natężenia ruchu).

Metoda VKT polega na:

- określeniu struktury pojazdów poruszających się na terenie Gminy (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa) – zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy,

- określeniu średnich parametrów zużycia paliwa przez poszczególne kategorie pojazdów,

- oszacowanie średnich ilości kilometrów przejeżdżanych przez poszczególne kategorie pojazdów na obszarze Gminy,

- oblicza się całkowite roczne zużycie paliw (benzyna, diesel, LPG), które następnie przelicza się na poszczególne emisje.

Tabela 17. Zużycie paliw w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa

| Opisy | Samochody osobowe i mikrobusy | Motocykle | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyliczone zużycie paliwa kg |  |  |  |  |  | 2 700 628 |
| Benzyna | 1 251 950 | 13 314 | 60 101 | 0 | 0 | 1 325 366 |
| Olej napędowy | 527 137 | 0 | 152 257 | 278 708 | 146 532 | 1 104 634 |
| LPG | 270 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 628 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories

## Zużycie energii – wszystkie sektory w Gminie

W poniższej tabeli zestawiono całkowite, roczne zużycie energii końcowej w Gminie Krynica-Zdrój. 
Energia ze wszystkich sektorów została przeliczona na tą samą jednostkę – GJ/rok. Energię elektryczną przeliczono z MWh, a energię z transportu przeliczono z ilości zużytego paliwa. Dane w poniższej tabeli przedstawiają łączne i całkowite zużycie energii zidentyfikowane w Gminie. Wartości w sektorach mieszkaniowym i działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe) są większe niż obliczone we wcześniejszych rozdziałach, gdyż oprócz potrzeb cieplnych zawierają wszystkie inne zidentyfikowane zużycia. Dodatkowo wprowadzono fakultatywny sektor przemysłowy. Wszystkie dane oraz informacje na temat ich pozyskania znajdują się w załączniku BEI w wersji elektronicznej. Te dodatkowe wartości zostały uwzględnione w celu rzetelnego określenia emisji z terenu Gminy.

Tabela 18 Całkowite, zidentyfikowane zużycie energii końcowej – wszystkie sektory w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Sektor | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne - potrzeby grzewcze i pozostałe, zidentyfikowane zużycie | 343 716 | 19,20% |
| Budynki komunalne (gminne) - potrzeby grzewcze | 26 270 | 1,47% |
| Budynki mieszkalne wielorodzinne - potrzeby grzewcze i pozostałe, zidentyfikowane zużycie | 76 610 | 4,28% |
| Oświetlenie uliczne - energia elektryczna | 5 400 | 0,30% |
| Transport - energia zawarta w paliwach | 120 889 | 6,75% |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne - energia elektryczna | 25 550 | 1,43% |
| Budynki mieszkalne wielorodzinne - energia elektryczna | 5 686 | 0,32% |
| Budynki komunalne, urządzenia (gminne) - energia elektryczna | 14 102 | 0,79% |
| Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby grzewcze i technologiczne | 377 807 | 21,10% |
| Budynki usługowo-użytkowe - energia elektryczna (niskie i średnie napięcie) | 48 522 | 2,71% |
| Przemysł - zużycie technologiczne - energia elektryczna (wysokie i średnie napięcie) | 617 521 | 34,49% |
| Przemysł - zużycie technologiczne - pozostałe, zidentyfikowane zużycie energii | 128 158 | 7,16% |
| Łącznie | 1 790 231,54 | 100% |

Źródło: Obliczenia własne

W przypadku uwzględnienia wszystkich sektorów w Gminie Krynica-Zdrój największa część energii zużywana jest w sektorze przemysłowym – łącznie ok. 41,6%, a następnie w sektorze budynków usługowo-użytkowych (ok. 23,8%) i dopiero na trzecim miejscu w sektorze mieszkaniowym jednorodzinnym (łącznie ok. 21%), 
a następnie w sektorze transportu. W pozostałych sektorach zużycie energii jest znacznie mniejsze.

# Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji PM10, PM2,5, SO2, NOx, CO2, B(a)P (z podziałem na sektory)

## Metodologia bazowej inwentaryzacji

Do opracowania bazy danych emisji zanieczyszczeń Gmina została podzielona na następujące sektory:

            - sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

            - sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,

            - sektor budownictwa komunalnego (budynki gminne),

            - sektor działalności gospodarczej,

            - przemysł,

            - sektor oświetlenia ulicznego,

            - transport publiczny i prywatny,

            - gospodarka odpadami.

Przystępując do obliczeń zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł energetycznego spalania paliw w Gminie jak dla sektorów 1-4 lub procesów technologicznych jak dla sektora 5 czy pochodzących z transportu podstawową rzeczą jest określenie ilości i struktura zużytych paliw oraz energii.

Dla każdego z powyższych sektorów z uwagi na różne sposoby pozyskiwania danych oraz różną metodologię wyznaczoną w podręczniku SEAP metodologia ta została opisana oddzielnie.

## Emisja zanieczyszczeń wg sektorów

Przed przystąpieniem do obliczeń emisji poszczególnych zanieczyszczeń należy wybrać służącą temu metodykę. Podręcznik SEAP proponuje dwie metody służące do obliczania emisji. Dokonując wyboru wskaźników emisji można zastosować dwa różne podejścia:

  - Wykorzystać „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie miasta lub gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć (nie trzeba ich wyliczać). Co więcej, emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych 
w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe. Standardowe wskaźniki emisji podane w tym Poradniku bazują na Wytycznych IPCC z 2006 roku. Władze lokalne mogą jednak zdecydować się na wykorzystanie innych wskaźników, które również są zgodne z zasadami IPCC.

  - Wykorzystać wskaźniki emisji LCA (od: Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia), które uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje związane ze spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). W zakres inwentaryzacji wchodzą więc też emisje, które występują poza granicami obszaru, na którym wykorzystywane są paliwa. W podejściu tym emisje gazów cieplarnianych związane z wykorzystaniem biomasy/biopaliw oraz certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są uznawane za wyższe od zera. 
W tym przypadku ważną rolę mogą odgrywać także emisje innych niż CO2 gazów cieplarnianych. 
W związku z tym samorząd lokalny, który zdecyduje się na zastosowanie podejścia LCA, może raportować powstałe emisje jako ekwiwalent CO2. Jeżeli jednak użyta metodologia/narzędzie pozwala na zliczanie jedynie emisji CO2, wówczas emisje należy raportować w tonach CO2.

W przypadku Gminy Krynica-Zdrój wykorzystano metodę standardowych wskaźników emisji. W niniejszym opracowaniu, oprócz CO2 obliczone zostały emisje pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 oraz dodatkowo SO2, NOX i CO.

Dla sektorów 1-3 w Gminie przed przystąpieniem do obliczeń emisji wyliczono/oszacowano ilości energii końcowej na potrzeby energetyczne na cele grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Ilość obliczonej energii końcowej podana została 
w gigadżulach (jednostka energii lub ciepła w układzie SI o symbolu GJ).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Funduszami Wojewódzkimi opracował wskaźniki emisji zanieczyszczeń: Pył PM10, Pył PM2,5, CO2, Benzo(a)piren, SO2, NOX dla poszczególnych nośników energii: paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy), gaz ziemny, olej opałowy, biomasa - drewno. Ponadto określone zostały wskaźniki dla zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.).

Poniżej przedstawiono wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia emisji oraz efektu ekologicznego w jednostkach masy na jednostkę energii (źródło: NFOŚiGW).

Tabela 19. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła poniżej 50 KW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |
| --- | --- |
|  | jednostka | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły nowej generacji |
| Pył PM10, | g/GJ | 225 | 78 | 0,5 | 3 | 480 | 34 |
| Pył PM2,5 | g/GJ | 201 | 70 | 0,5 | 3 | 470 | 33 |
| CO2 | kg/GJ | 93,74 | 93,74 | 55,82 | 76,59 | 0 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 270 | 0,079 | no | 10 | 121 | 10 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 450 | 0,5 | 140 | 11 | 11 |
| NOx | g/GJ | 158 | 165 | 50 | 70 | 80 | 91 |

Źródło: NFOŚiGW, Program Kawka

Tabela 20. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła od 50 kW do 1 MW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |
| --- | --- |
|  | jednostka | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły nowej generacji |
| Pył PM10, | g/GJ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Pył PM2,5 | g/GJ | 170 | 70 | 0,5 | 3 | 76 | 33 |
| CO2 | kg/GJ | 93,74 | 93,74 | 55,82 | 76,59 | 0 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 270 | 0,079 | no | 10 | 121 | 10 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 450 | 0,5 | 140 | 11 | 11 |
| NOx | g/GJ | 160 | 165 | 70 | 70 | 150 | 91 |

Źródło: NFOŚiGW, Program Kawka

Uwagi dodatkowe:

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM10, PM2,5, SOX, NOx 
i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo, jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźnik 0,812 Mg CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby ogrzewania lub produkcji ciepłej wody.

Tabela 21. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej w zależności od rodzaju paliwa

| Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła powyżej 50 MW | jednostka | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/GJ | 93,97 | 109,51 | 55,82 | 76,59 | 0 |

Źródło: NFOŚiGW

Wskaźniki emisji CO2 podane w podręczniku SEAP są bardzo zbliżone do powyższych. Do obliczeń emisji 
w Gminie Krynica-Zdrój wykorzystano powyższe wskaźniki.

Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii końcowej w GJ dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, która posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii końcowej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Tabela 22. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 100 192 | 32,01% |
| gaz | 87 651 | 28,00% |
| drewno | 122 085 | 39,00% |
| energia elektryczna | 1 148 | 0,37% |
| OŹE (kolektory słoneczne) | 1 712 | 0,55% |
| OŹE (pompy ciepła) | 251 | 0,08% |
| łącznie | 313 039 | 100,0% |

Źródło: Obliczenia własne

Podczas prac nad dokumentem zidentyfikowano dodatkowe wartości zużycia gazu (potrzeby inne niż grzewcze) w sektorze wg danych od dystrybutora gazu – 30 678 GJ/rok. Wartość ta oraz zużycie energii elektrycznej w sektorze została uwzględniona w tabeli dotyczącej emisji zanieczyszczeń w sektorze (kolejny podrozdział).

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 23. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Substancja | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 81,20 | 77,58 | 23183,15 | 0,04 | 91,57 | 31,51 | 224,34 |

Źródło: Obliczenia własne

Sektor budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii końcowej w GJ dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, która posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii końcowej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Tabela 24. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| gaz | 56 734 | 99,97% |
| energia elektryczna | 20 | 0,03% |
| łącznie | 56 754 | 100,0% |

Źródło: Obliczenia własne

Podczas prac nad dokumentem zidentyfikowano dodatkowe wartości zużycia gazu (potrzeby inne niż grzewcze) w sektorze wg danych od dystrybutora gazu – 19 857 GJ/rok. Wartość ta oraz zużycie energii elektrycznej w sektorze została uwzględniona w tabeli dotyczącej emisji zanieczyszczeń w sektorze (kolejny podrozdział).

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 25. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Substancja | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 0,04 | 0,04 | 6 315,76 | - | 0,04 | 5,36 | 0,57 |

Źródło: Obliczenia własne

Sektor budownictwa komunalnego (budynki gminne) i użyteczności publicznej

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii końcowej w GJ dla sektora budownictwa użyteczności publicznej, która posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii końcowej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa użyteczności publicznej.

Tabela 26. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora komunalnego (budynki gminne) i użyteczności publicznej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| gaz | 25 065,67 | 95,4% |
| olej opałowy | 614,24 | 2,3% |
| energia elektryczna | 210,16 | 0,8% |
| OŹE (kolektory słoneczne) | 379,45 | 1,4% |
| łącznie | 26 270 | 100,0% |

Źródło: Obliczenia własne

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 27. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Substancja | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 0,01 | 0,01 | 4 873,50 | 0,00 | 0,10 | 1,31 | 0,20 |

Źródło: Obliczenia własne

Szczegółowa tabela z inwentaryzacji z wynikami emisji znajduje się w załączniku w wersji elektronicznej – Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI).

Sektor działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe)

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Emisję zanieczyszczeń obliczono w oparciu o zużycie energii obliczone w rozdziale 4.6.

Struktura zużycia paliw i energii na cele grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków 
i podgrzania ciepłej wody użytkowej, została oszacowana na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej 
w Gminie.

Tabela 28. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii końcowej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 58 819 | 33,83% |
| gaz | 52 158 | 30,00% |
| drewno | 60 851 | 35,00% |
| energia elektryczna | 637 | 0,37% |
| łącznie | 173 859,05 | 100,00% |

Źródło: Obliczenia własne

Podczas prac nad dokumentem zidentyfikowano dodatkowe wartości zużycia gazu (potrzeby technologiczne) w sektorze wg danych od dystrybutora gazu – 205 342 GJ/rok. Wartość ta oraz zużycie energii elektrycznej 
w sektorze została uwzględniona w tabeli dotyczącej emisji zanieczyszczeń w sektorze (kolejny podrozdział).

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 29. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej, w roku 2013

| Substancja | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 42,57 | 40,55 | 33 508,81 | 0,02 | 53,74 | 27,04 | 131,17 |

Źródło: Obliczenia własne

Przemysł (fakultatywnie)

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Podczas prac nad dokumentem zidentyfikowano następujące ilości zużycia nośników energii w sektorze:

Gaz – 128 158 GJ/rok,

Energia elektryczna - 171533,6 MWh/ rok.

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 30. Emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłu, w roku 2013

| Substancja | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 0,06 | 0,06 | 147699,96 | 0,00 | 0,06 | 6,41 | 0,96 |

Źródło: Obliczenia własne

Oświetlenie uliczne

W celu wyliczenia emisji CO2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej, konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji. Ten sam wskaźnik emisji będzie stosowany dla całości energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie Gminy. Lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej powinien uwzględniać trzy wymienione poniżej komponenty:

- krajowy/europejski wskaźnik emisji,

- lokalna produkcja energii elektrycznej,

- zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej przez samorząd lokalny.

Ponieważ oszacowania wielkości emisji związanej z energią elektryczną dokonuje się na podstawie danych na temat jej zużycia, a wskaźniki emisji są wyrażane w t/MWhe, zużycie energii elektrycznej należy przeliczyć na MWhe. W przypadku Gminy Krynica-Zdrój skorzystano ze wskaźnika równego 0,812 [Mg CO2/MWh] (KOBIZE)

Dla tego wskaźnika emisja z oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wynosi 1218,00 MgCO2/rok.

Transport publiczny i prywatny

#### Gminny tabor drogowy

Emisja została obliczona na podstawie ilości zużytego paliwa w roku bazowym oraz wskaźników emisji wg Podręcznika SEAP -  EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories.

Tabela 31. Roczna emisja zanieczyszczeń dla taboru gminnego

| Sektor transportu | Substancja |
| --- | --- |
|  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
|  | Ilość [Mg/rok] |
| gminny (ON) | 0,02 | 0,02 | 87,96 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| gminny (benz.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Gminny łącznie | 0,02 | 0,02 | 87,96 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |

Źródło: Obliczenia własne

#### Transport gminny publiczny.

Gmina nie posiada komunikacji gminnej.

#### Transport prywatny i komercyjny

Emisję obliczono na podstawie rozdziału 5.8 oraz wskaźników emisji, wg Podręcznika SEAP -  EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories.

Tabela 32. Roczne zużycie paliw oraz emisja substancji

| Opisy | Samochody osobowe i mikrobusy | Motocykle | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja CO2 Mg |  |  |  |  |  | 8 500 |
| Benzyna | 3 981 | 42 | 191 | 0 | 0 | 4 215 |
| Olej napędowy | 1 655 | 0 | 478 | 875 | 460 | 3 469 |
| LPG | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| Emisja CO kg |  |  |  |  |  | 201 796 |
| Benzyna | 106 040 | 6 626 | 60 102 | 0 | 0 | 172 768 |
| Olej napędowy | 1 755 | 0 | 1 127 | 2 113 | 1 111 | 6 105 |
| LPG | 22 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 922 |
| Emisja NOX kg |  |  |  |  |  | 39 218 |
| Benzyna | 10 930 | 88 | 795 | 0 | 0 | 11 812 |
| Olej napędowy | 6 832 | 0 | 2 270 | 9 300 | 4 890 | 23 292 |
| LPG | 4 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 114 |
| Emisja PM2,5 kg |  |  |  |  |  | 466 |
| Benzyna | 18,8 | 14,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| Olej napędowy | 116,0 | 0,0 | 115,7 | 131,0 | 68,9 | 431,5 |
| LPG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emisja PM10 kg |  |  |  |  |  | 466 |
| Benzyna | 18,8 | 14,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| Olej napędowy | 116,0 | 0,0 | 115,7 | 131,0 | 68,9 | 431,5 |
| LPG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emisja B(a)P g |  |  |  |  |  | 23 |
| Benzyna | 6,9 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| Olej napędowy | 11,3 | 0,0 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 15,9 |
| LPG | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Emisja SO2 kg |  |  |  |  |  | 62 |
| Benzyna | 50,1 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 53,0 |
| Olej napędowy | 4,2 | 0,0 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 8,8 |
| LPG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories

#### Transport łącznie

Tabela 33. Emisja zanieczyszczeń dla sektora transportu w Gminie w roku bazowym

| Sektor transportu | Substancja |
| --- | --- |
|  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
|  | Ilość [Mg/rok] |
| Gminny łącznie | 0,02 | 0,02 | 87,96 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Prywatny | 0,47 | 0,47 | 8 499,70 | 0,00 | 0,06 | 39,22 | 201,80 |
| Łącznie gmina | 0,51 | 0,51 | 8 675,62 | 0,00 | 0,06 | 40,05 | 201,80 |

Źródło: Obliczenia własne

Gospodarka odpadami

W Gminie znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów posiadające instalacje do unieszkodliwiania gazu. W związku z tym nie występuje emisja z tego sektora.

Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Krynica-Zdrój

#### Struktura zużycia paliw w Gminie

Poniżej przedstawiono strukturę energii pochodzącej z różnych nośników energii niezależnie od celu, któremu ma służyć. Jest to całkowita ilość energii zużywanej w Gminie.

Tabela 34. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w Gminie Krynica-Zdrój

| Nośnik energii | Ilość energii pochodząca z danego nośnika [GJ/rok] |
| --- | --- |
|  | Budynki mieszkalne jednorodzinne - potrzeby grzewcze | Budynki mieszkalne wielorodzinne - potrzeby grzewcze | Budynki komunalne (gminne) - potrzeby grzewcze | Oświetlenie uliczne - energia elektryczna | Transport - energia zawarta w paliwach | Budynki mieszkalne j. - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Budynki mieszkalne w. - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Budynki komunalne (gminne) - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby grzewcze i technologiczne | Budynki usługowo-użytkowe -energia elektryczna (bez ogrzewania) | Przemysł - potrzeby technologiczne | Łącznie | Udział |
| węgiel | 100 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 819 | 0 | 0 | 159 011 | 8,88% |
| gaz | 118 329 | 76 591 | 25 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 500 | 0 | 128 158 | 605 643 | 33,83% |
| drewno | 122 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 851 | 0 | 0 | 182 936 | 10,22% |
| olej opałowy | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0,03% |
| energia elektryczna | 1 148 | 20 | 210 | 5 400 | 0 | 25 550 | 5 686 | 14 102 | 637 | 48 522 | 617 521 | 718 796 | 40,15% |
| oźe (kolektory słoneczne) | 1 712 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 092 | 0,12% |
| oźe (pompy ciepła) | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0,01% |
| paliwa transportowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 889 | 6,75% |
| Łącznie | 343 716 | 76 610 | 26 270 | 5 400 | 120 889 | 25 550 | 5 686 | 14 102 | 377 807 | 48 522 | 745 679 | 1 790 232 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

W ujęciu globalnym w Gminie Krynica-Zdrój najwięcej zużywanej jest energii elektrycznej (ok. 40 %) z uwagi na duże wykorzystanie tego nośnika na potrzeby technologiczne, następnie z gazu (ok. 34%). Kolejnym nośnikiem energii pod kątem ilości zużycia w Gminie jest biomasa drzewna (ok. 10%) i węgiel (ok. 9%). Dominującą grupą paliw stosowanych w sektorze budynków mieszkalnych na potrzeby cieplne jest gaz.

W domkach jednorodzinnych duża część energii pochodzi również z paliw stałych: węgla i drewna, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Dodatkowo wpływa na to spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach.

Tabela 35. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013

| Sektor | Substancja |
| --- | --- |
|  | PM10 | PM2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
|  | Ilość [Mg/rok] |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne | 81,20 | 77,58 | 23 183,15 | 0,042 | 91,57 | 31,51 | 224,34 |
| Budynki mieszkalne wielorodzinne | 0,04 | 0,04 | 6 315,76 | - | 0,04 | 5,36 | 0,57 |
| Budynki komunalne (gminne) | 0,01 | 0,01 | 4 873,50 | 0,000 | 0,10 | 1,31 | 0,20 |
| Budynki usługowo-użytkowe | 42,57 | 40,55 | 33 508,81 | 0,023 | 53,74 | 27,04 | 131,17 |
| Przemysł | 0,06 | 0,06 | 147 699,96 | - | 0,06 | 6,41 | 0,96 |
| Transport publiczny i prywatny | 0,47 | 0,47 | 8 499,70 | 0,000 | 0,06 | 39,22 | 201,80 |
| Oświetlenie uliczne | - | - | 1 218,00 | - | - | - | - |
| Łącznie | 124,36 | 118,71 | 225 298,87 | 0,065 | 145,57 | 110,84 | 559,04 |

Źródło: Opracowanie własne

Emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów

W niniejszym rozdziale przedstawiono ilości zanieczyszczeń w postaci pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w Gminie z uwagi na jego wysoką szkodliwość na zdrowie ludzi. Konieczność zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń, a w szczególności PM10, PM2,5 oraz emisji CO2, wynika z obowiązującej w zakresie ochrony powietrza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Pył PM10 jest istotnym składnikiem niskiej emisji. W składzie chemicznym pyłu zawieszonego znajdują się groźne dla życia i zdrowia składniki chemiczne np. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla i wiele innych związków, łączących się ze sobą pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wykres 4. Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013 w [Mg]

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższego wykresu wynika, że największym emitorem pyłów jest sektor budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z uwagi na duży odsetek paliw stałych używanych na potrzeby grzewcze, dlatego należy się skupić na działaniach naprawczych właśnie w tym sektorze.

Emisja CO2 z poszczególnych sektorów

Kolejną substancją, której emisję należy zmniejszać i monitorować, co wynika z Dyrektywy wymienionej 
w poprzednim rozdziale, jest CO2.

Wykres 5. Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w Gminie Krynica-Zdrój, w roku 2013 w [Mg]

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku CO2 najwięcej tego zanieczyszczenia pochodzi z przemysłu. Drugim co do wielkości emisji CO2  sektorem jest sektor działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe), a następnie budynki mieszkalne jednorodzinne.

# Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem

## Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Celem projektu finansującego wykonania PGN jest poprawa efektywności energetycznej Gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

Typ przedsięwzięć:

- Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych.

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, instalacja OŹE, wymiana źródła c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia).

- Poprawa efektywności energetycznej urządzeń infrastruktury komunalnej.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego.

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - TRANSPORT

Typy przedsięwzięć:

- Rozwój sieci komunikacji rowerowej (budowa, remont i oznakowanie ścieżek rowerowych).

- Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń (poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg).

- Zakup energooszczędnych pojazdów.

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Typ przedsięwzięć:

- Wymiana pieców węglowych na węglowe spełniające wymagania ekoprojektu.

- Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę.

- Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe i gazowe.

- Montaż kolektorów słonecznych.

- Montaż paneli fotowoltaicznych.

- Montaż pomp ciepła.

- Modernizacja instalacji co i c.w.u.

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych.

DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Typ przedsięwzięć:

- Termomodernizacja budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u.

- Poprawa efektywności energetycznej urządzeń, technologii i pojazdów.

DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE

Typy przedsięwzięć:

- Planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej (Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło…. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji).

- Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne.

- Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy.

- Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza.

## Cele i działania przyjęte do realizacji do 2020

Cel główny Planu do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2013:

ograniczenie zużycia energii o 12 236,64 GJ/rok, o 0,68 %,

ograniczenie emisji CO2 o 2 033,81 Mg/rok, o 0,90%,

ograniczenie emisji PM10 o 6,31 Mg/rok, o 5,07 %,

ograniczenie emisji PM2,5 o 5,63 Mg/rok, o 4,74%,

ograniczenie emisji B(a)P o 0,008 Mg/rok, o 13,04%.

Uzupełnienie do powyższych zapisów:

Ograniczenie zużycia energii: Wartość procentowa odniesiona do wielkości całkowitego zużycia energii końcowej w Gminie w roku bazowym.

Redukcja CO2:	Wartość procentowa odniesiona do wielkości całkowitej emisji CO2 w Gminie w roku bazowym.

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
i infrastrukturze oraz produkcja energii z OŹE, uzyskane do 2020.

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna.

Cel Szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 generowanej przez transport poprzez ograniczenie zużycia energii uzyskane do 2020.

Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii - transport.

Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów, CO2 poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków 
w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii, uzyskane do 2020.

Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe.

Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań ograniczających niską emisję.

Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej.

Cel szczegółowy 5. Wykorzystanie istniejącego zainteresowania oraz dalsze zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców, liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie do 2020.

Działanie 5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne.

## Działania krótkoterminowe dla Gminy Krynica-Zdrój

Na podstawie opracowanej bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) wyznaczono sektory i obszary problemowe, którym odpowiadają poniższe cele i działania krótkoterminowe. BEI wskazała na potrzebę działań przede wszystkim w sektorze budynków użyteczności publicznej i sektorze budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Efekt ekologiczny i harmonogram działań jest realizacją celów wynikających z analizy BEI.

Tabela 36. Opis działań krótkoterminowych

| Lp. | Działanie | Zadanie | Zakres zadania | Nakłady [zł] | Efekt ekologiczny | Proponowane źródło finansowania | Okres realizacji | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Redukcja zużycia energii końcowej [GJ/rok] | Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] |  |  |  |
| 1. | Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna | Modernizacja budynków użyteczności publicznej | Termoizolacja budynków MPGK: Budynek na ul. Kraszewskiego 37, budynek administracyjny na bazie ZSTiS, warsztat i stacja diagnostyczna. | 700 000 | 694,80 | 535,00 | Finansowane ze środków własnych Gminy. | 2020 | MPGK |
|  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie | Planuje się wymianę ok. 100 szt. pkt. świetlnych na oświetlenie typu LED. | 150 000 | 129,60 | 29,23 | Finansowane ze środków własnych Gminy. | 2015-2018 | Urząd Miejski |
| 2. | Ograniczenie zużycia energii - transport | Wymiana pojazdów na energooszczędne | Zakup trzech ekologicznych autobusów tym samym rezygnacja z wykorzystania pojazdów eksploatowanych do tej pory. | 1 230 150 | 240,90 | 17,59 | Finansowane ze środków własnych Gminy | 2017 | MPGK |
| 3. | Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe | Wymiana niskowydajnych pieców i kotłów na paliwo stałe. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (tj. zakup kotła dopuszczonego do eksploatacji na mocy certyfikatów), jak i niezbędnych materiałów instalacyjnych w liczbie łącznej 126 nowych źródeł w podziale na: gaz – 125 szt. i biomasę 1 szt. | 1 837 736 | 6997,74 | 1060,75 | Obok w kolumnie wartość łączna nakładów wraz z dotacją. Finansowanie RPO WM działanie 4.4. Przewiduje się wkład własny inwestorów – mieszkańców. | 2017-2020 | Urząd Miejski |
|  |  | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe | Wymiana niskowydajnych pieców i kotłów na paliwo stałe. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (tj. zakup kotła dopuszczonego do eksploatacji na mocy certyfikatów), jak i niezbędnych materiałów instalacyjnych w liczbie łącznej 100 nowych źródeł węglowych spełniających wymagania ekoprojektu. | 947 600 | 4173,60 | 391,23 | Obok w kolumnie wartość łączna nakładów wraz z dotacją. Finansowanie RPO WM działanie 4.4. Przewiduje się wkład własny inwestorów – mieszkańców. | 2017-2020 | Urząd Miejski |
|  |  | Odnawialne źródła energii | Zakup i montaż kompletnych instalacji OŹE w tym: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła wg złożonych deklaracji zainteresowania inwestycjami. Projekt w fazie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. | b.d. | b.d. | b.d. | Finansowanie RPO WM działanie 4.1. Przewiduje się wkład własny inwestorów - mieszkańców | b.d. | Stowarzyszenie Perła Beskidu Sądeckiego |
| 4. | Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej | Głównymi grupami potrzeb przedsiębiorstw zgodnymi z PGN są: termomodernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u., oraz poprawa efektywności energetycznej urządzeń, technologii, pojazdów. Gmina będzie wspierać realizację projektów w tym zakresie przez podmioty gospodarcze. | Brak danych | Niemożliwy do oszacowania ze względu na brak danych od beneficjen-tów. |  | RPOWM: Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa POIiŚ Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiors-twach środki własne inwestorów. | 2015-2020 | Wnioskodawca |
| 5. | Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe | Opracowanie wymaganego prawem dokumentu. | 4 500 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Finansowane ze środków własnych Gminy. | 2018 | Urząd Miejski |
|  |  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji | Aktualizacja dokumentu poprzedzona inwentaryzacją. | 10 500 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Finansowane ze środków własnych Gminy. | 2017-2020 | Urząd Miejski |
|  |  | Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN | Organizacja spotkań zespołu interesariuszy. | 3 000 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Finansowane ze środków własnych Gminy. | 2018-2020 | Urząd Miejski |
|  |  | Edukacja i informacja o niskiej emisji | Organizacja imprez, kampanii, spotkań, rozbudowa i aktualizacja strony internetowej itp. - prezentujących tematykę niskiej emisji i sposobów jej ograniczenia oraz źródeł dofinansowania działań. | Zawarte w poz. 3.1. i 3.2. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Finansowanie w ramach działań opisanych powyżej tj.: 3.1 i 3.2. | 2017-2020 | Urząd Miejski |
|  |  | Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy | Dokonanie zmian w dokumentach definiujących procedury zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim. | Bezkosztowo | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2017-2020 | Urząd Miejski |
|  |  | Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza | Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza. | 820 000 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Środki związane z zadaniem są zapisane w WPF. | 2018-2020 | Urząd Miejski |
|  |  | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej | Organizacja grupowych zamówień publicznych. | Bezkosztowo | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2017-2020 | Urząd Miejski |

Źródło: Opracowanie własne

Uwaga do Działania 1

Planując wszelkie prace remontowo-budowlane czy termomodernizacyjne należy wziąć pod uwagę ewentualność występowania i zasiedlania budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy. Przed przystąpieniem do prac remontowych, zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi 
i chiropterologowi inwentaryzację przyrodniczą w celu stwierdzenia ewentualnego występowania gatunków chronionych, aby uniknąć nieumyślnego zniszczenia ich schronień i siedlisk podczas prac remontowych. Wykonana ekspertyza winna wskazać termin wykonywania prac, zalecenia dotyczące zabezpieczenia miejsc lęgowych oraz sposób kompensacji utraconych siedlisk.

Szczególną uwagę RDOŚ zwraca na sposób gniazdowania chronionych ptaków - jerzyków (Apus apus), które nie budują gniazda, lecz zasiedlają szczeliny, otwory, wnęki: między płytami, pod parapetami, wykończeniami blacharskimi dachów, za rynnami. Wszelkie czynności ograniczające dostęp chronionych ptaków i nietoperzy do miejsc ich rozrodu i występowania, traktowane jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tych gatunków. Czynności te są prawnie zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania.

Uwaga do Działania 2

Potencjał ograniczenia ruchu jest niewielki – perspektywa rosnącego natężenia ruchu skutkować będzie raczej wzrostem emisji CO2 w tym sektorze, Gmina Krynica-Zdrój będzie aktywnie działać w obszarze ruchu lokalnego. W szczególności w zakresie:

•	wymiany taboru gminnego – w miarę potrzeb,

•	promowania systemu podwózek sąsiedzkich tzw. carpooling,

•	promowanie wykorzystania samochodów i pojazdów jednośladowych z napędem elektrycznym,

•	promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie –ECODRIVING.

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zmianę przyzwyczajeń kierowców na bardziej energooszczędne. Sposobów promocji tego typu zachowań jest wiele, np. broszury informacyjne, szkolenia dla kierowców, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne. Ekojazda oznacza sposób prowadzenia samochodu, który jest równocześnie ekologiczny i ekonomiczny. Ekologiczny - ponieważ zmniejsza negatywne oddziaływanie samochodu na środowisko naturalne, ekonomiczny - gdyż pozwala na realne oszczędności paliwa.

Uwaga do Działania 5

Działania Gminy w zakresie planowania przestrzennego zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dotyczą opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określania w tych dokumentach rozwiązań  niezbędnych  do  zapobiegania  powstawaniu  zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu, warunków  realizacji  przedsięwzięć,  umożliwiających  uzyskanie  optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.

## Efekt ekologiczny realizacji działań osiągnięty w związku z realizacją PGN w latach 2018 - 2020

Tabela 37. Efekt ekologiczny realizacji działań w Gminie Krynica-Zdrój

| Wskaźniki ilościowe dla poszczególnych działań w Gminie |
| --- |
| L.p. | Nazwa działania / Poddziałania | Energia końcowa uniknięta [GJ/rok] | Produkcja energii z OŹE [GJ/rok] | Redukcja emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] |
|  |  |  |  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna |
| 1.1. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej | 694,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Działanie 1 Razem | 824,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii - transport |
| 2.1. | Wymiana pojazdów na energooszczędne | 240,90 | 0,00 | 0,003 | 0,003 | 17,592 | 0,00 | 0,000 | 0,187 | 0,042 |
|  | Działanie 2 Razem | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,04 |
| DZIAŁANIE 3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe |
| 3.1. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe | 6997,74 | 1,00 | 3,94 | 3,51 | 1060,75 | 0,0047 | 15,77 | 2,24 | 35,17 |
| 3.2. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe | 4173,60 | 0,00 | 2,37 | 2,11 | 391,23 | 0,0038 | 8,14 | 0,59 | 8,40 |
|  | Działanie 3 Razem | 11171,34 | 1,00 | 6,31 | 5,63 | 1451,99 | 0,008 | 23,91 | 2,83 | 43,56 |
| Całkowity efekt ekologiczny | 12 236,64 | 1,00 | 6,31 | 5,63 | 2 033,81 | 0,008 | 23,91 | 3,02 | 43,61 |
| Wskaźniki ilościowe i jakościowe w odniesieniu do wartości całkowitych w Gminie |
| Zakres | Energia końcowa w gminie łącznie [GJ/rok] | Produkcja energii z OŹE w gminie łącznie [GJ/rok] | Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok] |
|  |  |  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Wartości w roku bazowym | 1 790 231,54 | 185 278,45 | 124,36 | 118,71 | 225 298,87 | 0,07 | 145,57 | 110,84 | 559,04 |
| Wartości w roku 2020 | 1 777 994,91 | 185 279,45 | 118,05 | 113,08 | 223 265,06 | 0,06 | 121,66 | 107,83 | 515,43 |
| Różnica - efekt ekologiczny | 12 236,64 | 1,00 | 6,31 | 5,63 | 2 033,81 | 0,008 | 23,91 | 3,02 | 43,61 |
| Redukcja [%] w roku 2020 w stosunku do wartości całkowitych w gminie w roku bazowym (w przypadku OŹE - wzrost) | 0,68% | 0,07% | 5,07% | 4,74% | 0,90% | 13,04% | 16,42% | 2,72% | 7,80% |

Źródło: Opracowanie własne

## Harmonogram

Tabela 38. Zestawienie przewidzianych wydatków w okresach objętych planem [zł]

| LP | Nazwa działania / Poddziałania | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Razem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wydatki w latach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII I WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA |  |  |  |  |  |  | 850 000 | 14,90 |
| 1.1. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej |  |  |  |  |  | 700 000 | 700 000 |  |
| 1.2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie | 35 000 | 35 000 |  | 80 000 |  |  | 150 000 |  |
| DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - TRANSPORT |  |  |  |  |  |  | 1 230 150 | 21,57 |
| 2.1. | Wymiana pojazdów na energooszczędne |  |  |  | 1 230 150 |  |  | 1 230 150 |  |
| DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII I WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE |  |  |  |  |  |  | 2 785 336 | 48,84 |
| 3.1. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe |  |  |  | 1 462 852 | 173 352 | 201 532 | 1 837 736 |  |
| 3.2. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe |  |  |  | 762 080 | 92 760 | 92 760 | 947 600 |  |
| 3.3. | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  |  |  | b.d |  |
| DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE I PLANISTYCZNE |  |  |  |  |  |  | 838 000 | 14,69 |
| 5.1. | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe |  |  |  | 4 500 |  |  | 4 500 |  |
| 5.2. | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji |  |  | 2 500 |  |  | 8 000 | 10 500 |  |
| 5.3. | Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |  |
| 5.4. | Edukacja i informacja o niskiej emisji |  |  |  |  |  |  | Środki zapisane w poz. 3.1 i 3.2. |  |
| 5.5. | Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy |  |  |  |  |  |  | bezkosztowo |  |
| 5.6. | Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza |  |  |  | 120 000 | 200 000 | 500 000 | 820 000 |  |
| 5.7. | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  | bezkosztowo |  |
|  | Łącznie PGN w latach |  |  |  |  |  |  | 5 703 486 | 100 |

Źródło: Opracowanie własne

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą finansowane ze środków zewnętrznych 
i środków własnych Gminy.  Realizacja wymienionych zadań uzależniona będzie od możliwości Gminy 
i intensywności pozyskanych dotacji. W tabeli ujęto całkowite koszty zadań z uwzględnieniem dotacji. Planowane inwestycje będą realizowane w przypadku uzyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych.

# Monitoring i ewaluacja realizacji Planu

Ocena realizacji Planu polegać będzie przede wszystkim na systematycznej, obserwacji postępów 
we wdrażaniu.

Rysunek 6. Układ działań systemu ewaluacji dla Gminy Krynica-Zdrój

Źródło: Opracowanie własne

Powyższy system wymaga gromadzenia oraz analizy danych.

Ewaluacja planu będzie oceną stopnia realizacji Planu i osiąganych oraz osiągniętych efektów na podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. Czyli odpowiedź 
na pytanie czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja Planu Działań.

W przypadku ewaluacji PGN będzie to:

- proces tzw. on going, czyli realizowany w trakcie wdrażania planu (co do zasady w połowie okresu). Podczas tego procesu poddane analizie zostaną osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty, dokonana zostanie ocena jakości realizacji Planu i stopnia zgodności z założeniami wstępnymi. Ocenione zostaną założenia przyjęte na etapie programowania (cele, wskaźniki). Zdiagnozowany zostanie kontekst realizacji Planu tzn.: uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. Dokonana zostanie analiza tego, czy w zaplanowanej formie Plan może i powinien być nadal realizowany.  Ten etap ewaluacji może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji oraz aktualizacji przyjętych założeń. Stwarza szansę obiektywnego przyjrzenia się dotychczasowym efektom, rezultatom i pozwala zweryfikować pierwotne założenia, które były podstawą 
do stworzenia Planu i jej wdrażania. W ramach procesu zostanie opracowany tzw. raport weryfikacyjny.

- proces tzw. ex post czyli ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu okresu przyjętego dla Planu, 
a przed rozpoczęciem pracy nad nowym. Na tym etapie ocenione zostanie na ile udało się osiągnąć założone cele. Oceniona zostanie: skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność 
i użyteczność. Zbadane zostaną długotrwałe efekty (oddziaływanie) Planu oraz ich trwałość. Ten etap będzie stanowił źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnego dokumentu. W związku 
z ewaluacją ex post przeprowadzona zostanie inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna oraz w efekcie powstanie aktualizacja planu.

Odpowiedzialność za prowadzenie procesów monitoringu i ewaluacji będzie spoczywała na koordynatorze wykonawczym. Gmina może rozważyć także zlecenie usługi koordynacji do instytucji bądź podmiotu zewnętrznego.

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności tych działań jest uporządkowanie i powtarzalność, zarówno w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być zmieniany i aktualizowany na każdym etapie jego wdrażania. Będzie to decyzja Burmistrza Krynicy-Zdroju.

Wskaźniki ilościowe i jakościowe oceny uzyskanych efektów

Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów na koniec każdego roku kalendarzowego począwszy od 2017 r.:

- redukcja zużycia energii [GJ /rok], %,

- redukcja emisji CO2 [Mg/rok], %,

- redukcja emisji pyłów [Mg/rok], %,

- produkcja energii z OŹE [GJ /rok], %.

Przy określaniu efektu ekologicznego należy kierować się wielkością budynku lub w przypadku danych rzeczywistych obliczyć efekt ekologiczny wybierając wskaźniki emisji dla danego paliwa oraz rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło.

Tabela 39. Wskaźniki monitoringowe dla Gminy Krynica-Zdrój

| LP | Cel/ działanie | Wskaźnik produktu | Sposób mierzenia wskaźnika produktu | Wskaźnik rezultatu | Sposób mierzenia wskaźnika rezultatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji poddziałań | Redukcja emisji w Gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów ograniczających zużycie energii | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 1.1. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej | liczba budynków / lokalizacji objętych inwestycjami | sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji lub dokumentacja finansowo księgowa odnosząca się do obiektu inwestora | ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji CO2, produkcja energii z OŹE | analiza faktur w obiektach objętych projektami |
| 1.2. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie | liczba wymienionych pkt. świetlnych – 100 szt. | sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji lub dokumentacja finansowo księgowa odnosząca się do obiektu inwestora | ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji CO | analiza faktur za energię elektryczną |
| 2. | Ograniczenie zużycia energii - transport | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji poddziałań | Redukcja emisji w Gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów ograniczających zużycie energii w transporcie | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 2.1. | Zakup energooszczędnych pojazdów | liczba zakupionych pojazdów – 3 szt. | sprawozdanie z realizacji projektu | ograniczenie zużycia energii w transporcie | monitoring w oparciu o bazę danych |
| 3. | Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji lub dokumentacja finansowo księgowa | Redukcja emisji w Gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów zmieniających system energetyczny i cieplny. | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 3.1. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe | wymiana 126 szt. niskosprawnych pieców i kotłów | uchwała przyjmująca listę beneficjentów | redukcja emisji CO2, redukcja emisji pyłu PM10 | sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 3.2. | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynica-Zdrój poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe | wymiana 100 szt. niskosprawnych pieców i kotłów | uchwała przyjmująca listę beneficjentów | redukcja emisji CO2, redukcja emisji pyłu PM10 | sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 3.3. | Odnawialne źródła energii | liczba zamontowanych kpl. urządzeń | uchwała przyjmująca listę beneficjentów | produkcja energii z OŹE | sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 4 Wskaźniki fakultatywne | Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej. | Liczba zrealizowanych projektów | Inwentaryzacja terenowa | Ograniczenie zużycia energii Ilość wyprodukowanej energii z OŹE | Baza danych |
| 5. | Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne | Liczba zrealizowanych aktywności | Roczne sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji – 70% badanych – co najmniej 100 szt. ankiet – na pytanie czy niska emisja szkodzi zdrowiu odpowie „tak” | Ankieta badająca świadomość wpływu niskiej emisji |
|  | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe | liczba opracowanych dokumentów – 1 szt. | dokumentacja związana ze zleconymi działaniami | spełnienie przez Gminę obowiązków ustawowych TAK / NIE | roczne sprawozdania z realizacji zadań Gminy / komórek organizacyjnych Urzędu Gminy |
|  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji | liczba opracowanych dokumentów – 2 szt. | dokumentacja związana ze zleconymi działaniami | zapewnienie ciągłości polityki prośrodowiskowej Gminy TAK / NIE | roczne sprawozdania z realizacji zadań Gminy / komórek organizacyjnych Urzędu Gminy |
|  | Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN | liczba spotkań - co najmniej 1 w roku | dokumentacja spotkań | średnia ocena satysfakcji z pracy w zespole na poziomie co najmniej 3+ | ankieta satysfakcji z pracy w zespole interesariuszy, raport z badania |
|  | Edukacja i informacja o niskiej emisji | liczba imprez, kampanii, spotkań itp. prezentujących tematykę niskiej emisji – szt. 4 | dokumentacja imprez | liczba poinformowanych mieszkańców Gminy / uczestników imprez ok. 500 osób | sprawozdania zbiorcze z realizacji działań promocyjnych |
|  | Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy | liczba zmian regulaminu zamówień publicznych | BIP Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju | wdrożenie nowych standardów w Urzędzie Miejskim zgodnych z zasadami SEAP pozytywnie oddziałujących na środowisko i powietrze TAK/NIE | roczne sprawozdania z realizacji zadań Miasta / komórek organizacyjnych |
|  | Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza. | odpowiednio do konieczności aktualizacji dokumentów planistycznych | BIP Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju | umożliwienie realizacji przedsięwzięć TAK / NIE/ NIE DOTYCZY | roczne sprawozdania z realizacji zadań Gminy / komórek organizacyjnych Urzędu Gminy |
|  | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej | odpowiednio do potrzeb | dokumentacja zamówień publicznych | ograniczenie kosztów TAK/NIE | sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy |

Źródło: Opracowanie własne

# Przygotowanie koniecznych dokumentów, narzędzi systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Planu

Tabela 40. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu

|  | Działania / etapy niezbędne do realizacji Planu | Dokumenty / narzędzia systemowe |
| --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie aktualizacji dokumentu przez Radę Miejską | Uchwała Rady Miejskiej |
|  | Wprowadzenie działań finansowych do wieloletniej prognozy finansowej | Uchwała Rady Miejskiej |
|  | Uruchomienie systemu monitoringu | Zarządzenie Wewnętrzne Burmistrza Krynicy-Zdroju o uruchomieniu systemu monitoringu, terminach i zakresie przekazywanych informacji |
|  | Pozyskanie środków finansowych | Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja projektów |
|  | Uruchomienie Planów dotacyjnych | Uchwały Rady Miejskiej o Planach dotacyjnych wraz z regulaminem kontroli prowadzonych inwestycji |
|  | Uruchomienie działań promocyjnych i informacyjnych | Wg planu działań |

Źródło: Opracowanie własne

# Podsumowanie i wnioski

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w Gminie m.in. przez następujące czynniki:

- przewaga węgla wykorzystywanego do ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.

Sukcesywne działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą prowadziły do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie Gminy, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zwiększenia świadomości energetycznej mieszkańców Gminy.

Działania dążące do poprawy stanu powietrza są niezbędne do zapewnienia mieszkańcom Gminy odpowiedniej jakości życia. Gmina Krynica-Zdrój osiągnie następujące korzyści związane z realizacją PGN:

- poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców (dzięki poprawie jakości powietrza),

- dostęp do krajowych i europejskich funduszy,

- przygotowanie do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych (środki lokalne, unijne granty i instrumenty finansowe),

- poprawę dobrobytu mieszkańców,

- opracowanie przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji,

- zyskanie jasnego, rzetelnego i kompletnego obrazu wydatków budżetowych związanych 
z wykorzystaniem energii oraz identyfikację słabych punktów,

- zaangażowanie w działania społeczeństwa obywatelskiego i umocnienie lokalnej demokracji,

- poprawę efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie rachunków za energię,

- lepsze przygotowanie do wdrażania krajowych i/lub unijnych polityk i przepisów,

- włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – globalna redukcja emisji gazów cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu również obszar Gminy,

- zademonstrowanie swojego zaangażowania w ochronę środowiska oraz efektywną gospodarkę zasobami,

- większą polityczną widoczność realizowanych działań,

- ożywienie poczucia wspólnoty wokół wspólnego projektu,

- zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie zużycia energii i jej lokalną produkcję,

- zwiększenie niezależności energetycznej Gminy w długim okresie,

- możliwe synergie z innymi istniejącymi zobowiązaniami i politykami.

# Załączniki

Załącznik nr 1 - Bazowa inwentaryzacja emisji - BEI (wersja elektroniczna na CD).

Załącznik nr 2 - Źródła finansowania działań.

# Footnotes

Na podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Gminy Krynica-Zdrój

źródło: http://www.beskidsadecki.eu

Op.cit.

http://obszary.natura2000.org.pl

Źródło artykuł autorzy: Monika Borowiec Sławomir Dorocki „Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych”.

W skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wchodzi m.in.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zakład Energetyki Cieplnej. Zadaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest świadczenie usług 
w zakresie zarządzania i administrowania budynkami na Zlecenie Gminy Krynica-Zdrój i wspólnot mieszkaniowych. Zadaniem Zakładu Energetyki Cieplnej jest wykonywanie usług dostarczania energii cieplnej w budynkach administrowanych przez ZGM.

http://misja-emisja.pl, http://www.ochronasrodowiska.eu, Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza – Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Opracowano na podstawie materiałów MISTIA.