Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Maciejowej

W ramach realizacji zamówienia wykonane zostanie wymiana bram wjazdowych, furtki i części ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Maciejowej.

1. Zakres robót obejmuje:
- roboty demontażowe bram, furtki i części ogrodzenia
- roboty ziemne i przygotowawcze dla realizacji fundamentów słupków ogrodzeniowych
- montaż bramy przesuwnej szerokość 4 m i wysokości 1,46 m oraz furtki szerokości 1.0 m
- wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,5 m

2. Wymagania materiałowe

Ogrodzenie
Wykonać jako systemowe, stalowe, panelowe.
Słupek stalowy 40x60x3mm, cynkowany, w rozstawie co 250 cm
Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, h=153cm.
Furka – Wykonać zgodnie z przyjętym systemem szer. 1,00 m
Brama przesuwna – Wykonać zgodnie z przyjętym systemem szer. 4,00 m
Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjętym systemem producenta – jako stopy betonowe o posadowieniu min 1,2m p.p.t.

Szczegółowe ilości prac określone zostały w Przedmiarze Robót.