Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

W ramach realizacji zamówienia wykonane zostanie wymiana bramy wjazdowej, furtki i części ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

1. Zakres robót obejmuje:
- roboty demontażowe bramy, furtki i części ogrodzenia
- roboty ziemne i przygotowawcze dla realizacji fundamentów bramy, słupków ogrodzeniowych i nawierzchni wjazdu na teren szkoły
- montaż bramy przesuwnej szerokość 5 m i wysokości 1,0 m oraz furtki szerokości 1.0 m
- wykonanie nawierzchni na wjeździe
- wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,5 m

2. Wymagania materiałowe
Dojazd
- kostka brukowa gr. 8 cm
- podsypka piaskowa gr. 4 cm
- kliniec gr. 42 cm
- grunt rodzimy
- (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
Roboty ziemne
Przewiduje się korytowanie istniejącej nawierzchni oraz niwelację terenu.
Krawężniki betonowe 30*15 cm na ławie betonowej obmiar w przedmiarze
.
Ogrodzenie
Wykonać jako systemowe, stalowe, panelowe.
Słupek stalowy 40x60x3mm, cynkowany, w rozstawie co 250 cm
Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, h=153cm.
Furka – Wykonać zgodnie z przyjętym systemem szer. 1,00 m
Brama przesuwna – Wykonać zgodnie z przyjętym systemem szer. 5,00 m
Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjętym systemem producenta – jako stopy betonowe o posadowieniu min 1,2m p.p.t.

Szczegółowe ilości prac określone zostały w Przedmiarze Robót.