„GEOGRUNT” PPUP spółka z o.o. w Tarnowie

33-100 Tarnów,  ul. Zagumnie 49A

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BADAŃ

ZANIECZYSZCZENIA SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI GRUNTÓW I WÓD PODZIEMNYCH

NA TERENIE KONCEPCYJNEJ LOKALIZACJI PARKINGU

przy ul. Do Huty w Tarnowie

# Temat :

# badania zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi

## Miejscowość :	Tarnów, ul. Do Huty

## Gmina			Tarnów

## Powiat			Tarnów

Województwo	małopolskie

Opracowanie:

mgr inż. Leszek Bardel

upr. hydrogeologiczne V-1488

Tarnów, maj 2014

Ocenę wskaźnikową zanieczyszczenia gruntów wykonano w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie jakości gleby oraz standartów jakości ziemi (Dz.U.Nr 165, poz.1359).  Ocenę jakości wód podziemnych oparto o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. nr 143, poz. 896).

Przedmiotem oceny jest środowisko gruntowo - wodne na obszarze placu PKP znajdującego się przy ul. Do Huty w Tarnowie. Teren tego placu jest rozpatrywany pod lokalizację kilkukondygnacyjnego parkingu samochodowego przy dworcu PKP w Tarnowie. Obiekt takiego typu jest w myśl przepisów dotyczących zanieczyszczenia ziemi kwalifikowany do terenów grupy C - jako tereny komunikacyjne.

Wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń w glebie lub ziemi według miana mg/kg suchej masy określa się dla terenów grupy C dla gleby lub ziemi dla przedziału głębokościowego : do 2 m ppt  [m poniżej powierzchni terenu]. Na terenie ocenianym warstwę odpowierzchniową do głębokości ok. 4 m tworzą grunty nasypowe różnorodnej treści. Dla dokonania oceny zanieczyszczenia ośrodka ziemnych nasypów pobrano próbkę ziemi z głębokości ok. 1,8 m.

Próbka została pobrana z ośrodka gruntowego nasypów o wodoprzepuszczalności większej niż 1x10-7 m/s (grunty piaszczysto – gliniaste o charakterze piasku gliniastego).

Próbka gruntu została przekazane przez pobierającego próbkę pracownika spółki "Geogrunt"  do laboratorium geochemicznego bezpośrednio po pobraniu w stanie utrzymania naturalnej temperatury i wilgotności gruntu.

Oznaczenia geochemiczne przeprowadzono dla substancji, obejmujących sumę benzyn (węglowodory C6 – C12) oraz indeks oleju mineralnego (węglowodory C10 – C40).

Oznaczenia geochemiczne zostały wykonane przez Laboratorium GiBSŚ Petrogeo sp. z o.o. Oddział Laboratorium w Jaśle.

Oznaczenia geochemiczne wykazały następujące stężenia węglowodorów :

- w zakresie sumy benzyn :  1,59 mg/kg

- w zakresie indeksu oleju mineralnego :  110 mg/kg.

Przepisy odnośnego rozporządzenia ustalają dla terenów grupy C (przemysłowe) dopuszczalne wartości stężeń węglowodorów w glebie lub ziemi, dla ośrodka gruntowego do głębokości 2 m ppt w wartościach :

- w zakresie sumy benzyn : 500 mg/kg

- w zakresie oleju mineralnego : 3000 mg/kg.

Stwierdzone w ziemi stężenia węglowodorów są wielokrotnie niższe niż wartości dopuszczalne stężeń wskaźnikowych węglowodorów.

Stan czystości wód podziemnych na rozpatrywanym terenie oceniono na podstawie próbki wody uzyskanej z otworu wykonanego w ośrodku gruntów nasypowych.

Próbka wody została przekazane przez pobierającego próbkę pracownika spółki "Geogrunt"  do laboratorium geochemicznego bezpośrednio po pobraniu w stanie naturalnej temperatury.

Oznaczenia geochemiczne przeprowadzono dla substancji, obejmujących sumę benzyn (węglowodory C6 – C12) oraz indeks oleju mineralnego (węglowodory C10 – C40).

Oznaczenia geochemiczne zostały wykonane przez Laboratorium GiBSŚ Petrogeo sp. z o.o. Oddział Laboratorium w Jaśle.

Oznaczenia geochemiczne wykazały następujące stężenia węglowodorów :

- w zakresie sumy benzyn :  < 0,035 mg/kg (poniżej standardowego poziomu oznaczeń)

- w zakresie indeksu oleju mineralnego :  1,0 mg/kg.

Na podstawie przepisów odnośnego rozporządzenia stan jakości wód podziemnych na badanym terenie w odniesieniu do zawartości wskaźnikowych substancji ropopochodnych odpowiada IV klasie jakości wód podziemnych. Wody podziemne IV klasy jakości stanowią „wody niezadawalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. Zaliczenie wody podziemnej do IV klasy jakości nastąpiło wobec podwyższonej zawartości oleju mineralnego. Nie wyklucza się obecności w wodzie podziemnej innych substancji zanieczyszczających, mogacych wskazywać na określoną klasę wody podziemnej lub klasę niższą.

Orzeczenie wynikowe :

1. Ośrodek ziemnych nasypów na terenie placu PKP przy ul. Do Huty w zakresie oznaczonych wskaźnikowo substancji węglowodorów wykazuje zanieczyszczenie zdecydowanie niższe od dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia gleby lub ziemi węglowodorami w zakresie : sumy benzyn oraz indeksu oleju mineralnego w odniesieniu do terenów komunikacyjnych.

Stopień zanieczyszczenia gleby i ziemi terenu badanego w odniesieniu do oznaczanych węglowodorów nie przekracza wartości dopuszczalnych stężeń dla obszarów grupy B tj. gruntów zaliczonych do gruntów rolnych (bez stawów i rowów) lub leśnych oraz terenów zabudowanych i zurbanizowanych. Stan czystości gruntów na terenie badanym w zakresie oznaczonych wskaźników odpowiada wymogom przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie jakości gleby oraz standartów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz.1359).

2. Wody podziemne na terenie placu PKP przy ul. Do Huty w zakresie oznaczonych wskaźnikowo substancji węglowodorów wykazują zanieczyszczenie olejem mineralnym w stopniu klasyfikującym je do zaliczenia do IV klasy jakościowej według przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).

Tarnów, dnia 30.04.2014